Заказчик

Администрация муниципального образования «Каменка» Боханского района Иркутской области – администрация сельского поселения «Каменка» Муниципальный контракт

№ 36 от 06 ноября 2018 г.

ВНЕСЕНИе ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАменка» БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНКА» БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

18-41-измГП-ГП

2019

Заказчик

Администрация муниципального образования «Каменка» Боханского района Иркутской области – администрация сельского поселения «Каменка» Муниципальный контракт

№ 36 от 06 ноября 2018 г.

ВНЕСЕНИе ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАменка» БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНКА» БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

18-41-измГП-ГП

Главный архитектор	Хотулев Р.А.

Главный архитектор проекта	Хотулева В.А.

2019

Содержание

Состав документации	3

Состав авторского коллектива	5

1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения ПОСЕЛЕНИЯ, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	7

1.1	Социальная инфраструктура, иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения:	7

1.2 Транспортная инфраструктура:	7

1.3 Инженерная инфраструктура	8

2 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения	10

2.1 Параметры функциональных зон	10

2.2 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения	13

2.3 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения, объектах межмуниципального значения	13

2.4 Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения муниципального района	15

Состав документации

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 18-41-измГП-ГП | Генеральный план муниципального образования «Каменка» Боханского района Иркутской области |
| 1 | Книга 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Карта 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения |
| 3 | Карта 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения |
|  | 18-41-измГП-ОМ | Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования «Каменка» Боханского района Иркутской области |
| 4 | Книга 2 | Пояснительная записка |
| 5 | Карта 3 | Карта использования территории поселения |
| 6 | Карта 4 | Карта ограничений |
| 7 | Карта 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | 18-41-измГП-НП | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования |
| 8 | Книга 3 | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования |
|  | 18-41-измГП-ЭВ | Материалы в электронном виде |
| 9 | Компакт-диск 1 | Презентационные и текстовые материалы в формате Microsoft Office, графические материалы в виде карт в формате pdf, jpg и в программном продукте «Панорама. Профессиональная ГИС «Карта 2005» |

Состав авторского коллектива

| ООО «Градостроительная мастерская «Линия» |
| --- |
| Главный архитектор | Хотулев Р.А. |
| Главный архитектор проекта | Хотулева В.А. |
| Ведущий архитектор | Тучина О.В. |
| Главный специалист (инженерная инфраструктура) | Романко А.Б. |
| Главный специалист (предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | Щемелева А.К. |
| Инженер (экономика) | Ефимов Е.О. |

# 1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения ПОСЕЛЕНИЯ, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

## Социальная инфраструктура, иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения:

| № п/п | Индекс объекта на карте | Наименование объекта | Характеристика объекта | Очредь строительства | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Каменка |
| 1 | К-1 | Спортивный комплекс | 300 м2 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки |
| 2 | К-2 | Стадион | 2,5 тыс. м2 | 1 очередь | Зона специализированной общественной застройки |
| 3 | К-3 | Музей | 1 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки |
| 4 | К-4 | Учреждения культурно-досугового типа | 250 мест | 1 очередь | Зона специализированной общественной застройки |
| 5 | К-5 | Дом Культуры | - | Расчетный срок | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| д. Морозова |
| 6 | М-1 | Открытые спортивные сооружения | 540 м2 | 1 очередь | Зона специализированной общественной застройки |

## 1.2 Транспортная инфраструктура:

| № п/п | Индекс объекта на карте | Наименование объекта | Характеристика объекта | Очредь строительства | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Каменка |
| 1 | - | строительство СТО мощностью | 3 поста | Расчетный срок | Коммунально-складская зона |
| 2 | К-6 | строительство АЗС | на 2 ТРК | Расчетный срок | Коммунально-складская зона |
| 3 | - | реконструкция связки ул. Набережная и ул. Ленина | протяженностью 0,38 км | Расчетный срок | - |
| д. Морозова |
| 4 | - | реконструкция ул. Трактовая | протяженностью 0,95 км | 1 очередь | - |
| з. Макаровская |
| 5 | - | реконструкция улицы, которая является частью автомобильной дороги регионального значения Бохан-Свирск | протяженностью 0,84 км | 1 очередь | - |
| з. Калашникова |
| 6 | - | реконструкция ул. Школьная | протяженностью 0,44 км | Расчетный срок | - |
| 7 | - | реконструкция ул. Клубная | протяженностью 0,52 км | Расчетный срок | - |
| 8 | - | реконструкция ул. Нагорная | протяженностью 0,22 км | Расчетный срок | - |

## 1.3 Инженерная инфраструктура

| № п/п | Индекс объекта на карте | Наименование объекта | Характерис- тика объекта | Очредь строительства | Функциональная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Каменка |
| 1 | ### | Реконструкция котельной СОШ |  | 1 очередь | ### | санитарно-защитная зона 50 метров |
| 2 | К-7 | Котельная для планируемого спортивного комплекса |  | 1 очередь | Зона специализированной общественной застройки | санитарно-защитная зона 50 метров |
| 3 | К-8 К-9 | скважина | 2 шт. | расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры | первый пояс санитарной охраны 50 метров |
| 4 | - | магистральные сети водоснабжения | протяженностью 5,9 км | 1 очередь | - | охранная зона 5 метров |
| 5 | К-10 | канализационные очистные сооружения (КОС) | 400 м3/сут | 1 очередь | Зоны рекреационного назначения | санитарно-защитная зона 200 метров |
| з. Калашникова, з. Гречехан, д. Угольная, д. Морозова, з. Макаровская |
| 6 | ### | скважина | 2 шт. | расчетный срок | ### | первый пояс санитарной охраны 50 метров |

# 2 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

## 2.1 Параметры функциональных зон

| Индекс функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Каменское муниципальное образование |
| 401 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА | 5,31 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,05 |
| 405 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 230,27 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 11786,38 |
| 501 | Зона сельскохозяйственных угодий | 0,2 |
| 502 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН | 1,01 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 11053,4 |
| 604 | ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА | 4873,86 |
| 701 | ЗОНА КЛАДБИЩ | 5,0 |
| 702 | ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ | 0,8 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 3072,39 |
| с. Каменка |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 83,52 |
| 200 | ЗОНА СМЕШАННОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ | 24,5 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 8,22 |
| 401 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА | 19,5 |
| 402 | КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА | 0,5 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 3,82 |
| 405 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 8,0 |
| 502 | Зона сельскохозяйственных угодий | 14,38 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 33,14 |
| 601 | ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) | 0,76 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 4,88 |
| д. Морозова |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36,82 |
| 200 | ЗОНА СМЕШАННОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ | 5,9 |
| 300 | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ | 0,1 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 4,25 |
| 401 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА | 5,55 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,92 |
| 405 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 3,86 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 0,38 |
| 501 | Зона сельскохозяйственных угодий | 4,86 |
| 502 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН | 24,63 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 13,68 |
| 601 | ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) | 1,32 |
| 604 | ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА | 0,4 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 1,44 |
| з. Гречехан |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,3 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 0,59 |
| 401 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА | 1,81 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,74 |
| 405 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1,98 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 7,18 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 26,25 |
| 601 | ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) | 0,16 |
| 604 | ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА | 0,1 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 0,28 |
| з. Калашникова |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,43 |
| 300 | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ | 0,68 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 2,0 |
| 401 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА | 1,03 |
| 402 | КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА | 1,69 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,01 |
| 405 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1,59 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 3,07 |
| 502 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН | 5,05 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 8,11 |
| 601 | ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) | 0,56 |
| 604 | ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА | 0,34 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 0,05 |
| д. Угольная |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,6 |
| 300 | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ | 0,23 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 0,4 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,005 |
| 502 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН | 7,7 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 1,47 |
| 604 | ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА | 1,14 |
| з. Макаровская |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,26 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 3,41 |
| 405 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1,26 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 6,38 |
| 502 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН | 2,0 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2,94 |
| 601 | ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) | 0,13 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 0,37 |
| з. Вантеевская |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1,8 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 0,07 |
| 401 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА | 0,19 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,001 |
| 500 | ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 2,49 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 0,8 |
| з. Пашкова |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9,47 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 0,24 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,003 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 5,81 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 8,81 |
| 601 | ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) | 0,09 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 0,29 |
| з. Склянка |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,23 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 1,07 |
| 405 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,35 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 12,22 |
| 502 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН | 2,51 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2,77 |
| 604 | ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА | 0,5 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 0,08 |
| з. Махонькина |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,7 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 0,06 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,001 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 0,49 |
| 501 | Зона сельскохозяйственных угодий | 1,86 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2,33 |
| 602 | ЗОНА ОТДЫХА | 0,05 |
| 604 | ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА | 0,41 |
| з. Тыргур |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1,7 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,0009 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 1,46 |
| 502 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН | 1,54 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 10,4 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 0,05 |

## 2.2 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Социальная инфраструктура, иные области в соответствии с государственными полномочиями – нет.

Транспортная инфраструктура – нет.

Инженерная инфраструктура – нет.

## 2.3 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения, объектах межмуниципального значения

Социальная инфраструктура, иные области в соответствии с государственными полномочиями:

| № п/п | Индекс объекта на карте | Наименование объекта | Характеристика объекта | Очредь строительства | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Морозова |
| 1 | М-2 | ФАП | 10 посещений в смену | 1 очередь | Зона специализированной общественной застройки |
| д. Угольная |
| 1 | У-1 | ФАП | 10 посещений в смену | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки |

Транспортная инфраструктура:

| № п/п | Индекс объекта на карте | Наименование объекта | Характерис- тика объекта | Очредь строительства | Функциональная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Бохан-Свирск» | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 15,7 км | 1 очередь | - | Придорожная полоса 50 метров |
| 2 | ### | строительство причала и лодочной станции | - | Расчетный срок | ### | Санитарно-защитная зона 50 метров |

Инженерная инфраструктура:

| № п/п | Индекс объекта на карте | Наименование объекта | Характерис- тика объекта | Очредь строительства | Функциональная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | проведение берегоукрепительных работ, очистка водоема, забивка свай, возведение подпорных стен, отделка готовых сооружений, установка перильных ограждений, швартовых кранцев | - | Расчетный срок | - | - |

## 2.4 Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения муниципального района

Социальная инфраструктура, иные области в соответствии с государственными полномочиями – нет.

Транспортная инфраструктура:

| № п/п | Индекс объекта на карте | Наименование объекта | Характерис- тика объекта | Очредь строительства | Функциональная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Бохан-Середкина» | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 6,96 км | расчетный срок | - | Придорожная полоса 50 метров |
| 2 | - | реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Буреть-Каменка» | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 12,25 км | расчетный срок | - | Придорожная полоса 50 метров |
| 3 | - | реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Каменка-Гречехан-Склянка» | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 10,2 км | расчетный срок | - | Придорожная полоса 50 метров |
| 4 | - | реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Макаровская-Гречехан-Тыргур» | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 9,2 км | расчетный срок | - | Придорожная полоса 50 метров |
| 5 | - | реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Каменка-Угольная» | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 4,3 км | расчетный срок | - | Придорожная полоса 50 метров |
| 6 | - | реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения от трассы с. Каменка – п. Бохан до д. Вантеевская | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 1,9 км | расчетный срок | - | Придорожная полоса 50 метров |
| 7 | - | строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Тыргур – Шарагун | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 3,5 км | расчетный срок | - | Придорожная полоса 50 метров |

Инженерная инфраструктура – нет.