Несекретно

инв. №  2086 НС

экз.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРАСА» БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор института	Ю.А.Перелыгин

Главный архитектор института	И.В. Дранкевич

Начальник градостроительного отдела                                                         Н.А.Николаевская

Главный архитектор проекта                                                                          А.Г.Немчинова

Главный инженер проекта                                                                              Е.Ю.Сарыкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ТАРАСА

2012

Содержание

1. Общие положения	3

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования	5

2.1 Социальная инфраструктура	5

2.2 Жилищный фонд	6

2.3 Транспортная инфраструктура	7

2.4 Инженерная инфраструктура	12

2.4.1 Водоснабжение	12

2.4.2 Водоотведение	13

2.4.3 Электроснабжение	14

2.4.4 Теплоснабжение	15

2.4.5 Газоснабжение	16

2.4.6 Системы связи	17

2.4.7 Инженерная подготовка территории	18

2.5 Зеленые насаждения общего пользования	20

2.6 Охрана окружающей среды	21

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	22

1. Общие положения

- Общие сведения о муниципальном образовании: МО «Тараса»  расположено на юге МО «Боханский район» Иркутской области. Муниципальное образование входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа.

МО «Тараса» наделено статусом сельского поселения. В МО «Тараса» входит 5 сельских населенных пунктов: село Тараса, деревни Новый Алендарь, Кулакова, Буреть, Заведение.

Административным центром муниципального образования является село Тараса.

Территория поселения составляет 30635 га, численность постоянного населения на начало 2011 года – 1,7 тыс.человек.

- Основные направления социально-экономического развития территории:

- Развитие сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий

- Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику поселения с развитием рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции

- Развитие малого бизнеса различных направлений материального и нематериального производства, в том числе

  - отрасли потребительского рынка, в том числе развитие приемно-закупочной деятельности.

  - сельское хозяйство.

  - придорожный сервис.

  - транспортная деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта.

  - производство пищевых продуктов, столярных материалов.

  - заготовка и переработка дикорастущего сырья.

  - строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве.

  - социальные услуги, в том числе в здравоохранении. культурно-развлекательной деятельности. образовании.

  - услуги жилищно-коммунального сектора.

  - рекреация и туризм, производство сувенирной продукции.

- Прогнозная численность населения: к 2032 году прогнозируется стабилизация численности населения на уровне  1,7 тыс. человек.

- Предложения по изменению границ населенных пунктов

Генеральным планом МО «Тараса» предлагается расширение границ с. Тараса на 19,2 га. Расширение границ населенного пункта предлагается за счет 18,5 га земель сельскохозяйственного назначения и 0,7 га земель промышленности, транспорта и иного специального назначения. Таким образом, общая площадь категории земель населенных пунктов МО «Тараса» составит 11250,9 га.

Предусматривается перевод 18,5 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (с. Тараса).

Перевод 0,7 га земель промышленности, транспорта и иного специального назначения в земли населенных пунктов (с. Тараса). Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения представлены линейным объектом, дорогой регионального значения Бохан-Оса-Усть-Уда.

- Основные мероприятия по охране окружающей среды:

- Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО от населения  в населённых пунктах МО «Тараса».

- Организация пункта приёма вторичного сырья в с.Тараса.

- Закрытие и рекультивация существующей свалки ТБО.

- Обеспечение выполнения режима нормируемых санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
| Объекты местного значения поселения |
|  | обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | Ледовый комплекс* (к 2022 году) | ориентировочная площадь земельного участка – 0,3 га | с. Тараса |  |
|  |  | Универсальный спортивный зал (к 2022 году) | 300-400 м2 | с. Тараса | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  |  | Плоскостные спортивные сооружения (к 2022 году) | Футбольное поле с игровыми площадками – 3000 - 3500 м2 | с. Тараса | зона спортивных комплексов и сооружений |

* согласно предложениям СТП Боханского района

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2032 году – тыс.м2/ свободные территории нового жилищного строительства - га) | местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | с.Тараса д.Кулакова д.Новый Алендарь д.Буреть | 9,8 // 13 0,9 // 1,,5 0,9 //1,5 0,9 //1,5 | зона одноэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки |

## 2.3 Транспортная инфраструктура

I очередь проектирования (до 2022 г)

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования | автомобильная дорога к проектируемым очистным сооружениям (строительство) | автомобильная дорога, ширина проезжей части не менее 4,5 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,6 км | вблизи с.Тараса |
|  | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | автомобильные дороги (строительство) | второстепенная улица в жилой застройке, ширина проезжей части не менее 5,5 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,49 км | с.Тараса |
|  |  | участок автомомбильной дороги от ул.Нагорная до ул.Степная (строительство) | второстепенная улица в жилой застройке, ширина про-езжей части не менее 5,5 м, твердое покрытие дорожно-го полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуа-ры, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжён-ность – 0,19 км | д.Кулакова |
|  |  | переулок Депутатский (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,6 км | с.Тараса |
|  |  | улица Ербанова (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,75 км | с.Тараса |
|  |  | улица Заведенская (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,8 км | с.Тараса |
|  |  | улица Осодоевой (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,3 км | с.Тараса |
|  |  | переулок Победы (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,2 км | с.Тараса |
|  |  | улица Мира (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 1,5 км | д.Красная Буреть |
|  |  | улица Ангарская (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,4 км | д.Кулаково |
|  |  | улица Гаражная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 1,0 км | д.Кулаково |
|  |  | улица Заречная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,35 км | д.Новый Алендарь |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения, устройство твердого покрытия дорожного полотна | с.Тараса д.Красная Буреть д.Кулакова д.Новый Алендарь |
|  | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | оборудованные остановочные пункты на автобусных маршрутах (строительство) | размещение остановочных пунктов: - на автомобильной дороге Тараса - Буреть вблизи д.Новый Алендарь; - в д.Красная Буреть; - в д.Кулакова Остановочных пунктов должны быть оборудованны в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования») |
| Расчётный срок проектирования (2022-2032 гг) |
|  | дорожная дея-тельность в от-ношении авто-мобильных до-рог местного значения в гра-ницах населен-ных пунктов му-ниципального образования | автомобильные дороги (строительство) | второстепенные улицы в жилой застройке, ширина про-езжей части не менее 5,5 м, твердое покрытие дорожно-го полотна (асфальтобетонное или гравийное), тро-туары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 1,28 км | с.Тараса |
|  |  | улица Бардамова (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,4 км | с.Тараса |
|  |  | переулок Больничный (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,05 км | с.Тараса |
|  |  | переулок Бытовой (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,3 км | с.Тараса |
|  |  | переулок Звездный (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,05 км | с.Тараса |
|  |  | переулок Зеленый (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,4 км | с.Тараса |
|  |  | улица Интернациональная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,3 км | с.Тараса |
|  |  | улица Колхозная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,9 км | с.Тараса |
|  |  | переулок Мира (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,1 км | с.Тараса |
|  |  | улица Набережная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,4 км | с.Тараса |
|  |  | улица Новая (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,05 км | с.Тараса |
|  |  | улица Партизанская (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,3 км | с.Тараса |
|  |  | переулок Сахъяновой (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,3 км | с.Тараса |
|  |  | улица Степная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,5 км | с.Тараса |
|  |  | мкр.Юбилейный (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 1,3 км | с.Тараса |
|  |  | переулок Подгорный (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,35 км | д.Красная Буреть |
|  |  | переулок Степной (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,3 км | д.Красная Буреть |
|  |  | улица Лесная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,2 км | д.Заведение |
|  |  | улица Набережная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,3 км | д.Кулаково |
|  |  | улица Нагорная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,4 км | д.Кулаково |
|  |  | улица Степная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 0,35 км | д.Кулаково |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения, устройство твердого покрытия дорожного полотна | с.Тараса д.Красная Буреть д.Кулакова д.Новый Алендарь |

## 2.4 Инженерная инфраструктура

### 2.4.1 Водоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта (мероприятия) | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоснабжения населения в границах поселения |
|  | Первая очередь |
| 1 | транспортировка воды | Строительство сетей водоснабжения | 3,2 км | с.Тараса | Санитарно-защитная полоса 10 м |
| 2 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 8 шт. | с.Тараса | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 3 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 2 шт. | д. Новый Алендарь | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 4 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 3 шт. | д. Буреть | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 5 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1 шт. | д.Кулакова | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
|  | Расчетный срок |
| 2 | Забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | с.Тараса | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 3 | Забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | д. Новый Алендарь | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 4 | Забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | д. Буреть | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 5 | Забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | д.Кулакова | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |

### 2.4.2 Водоотведение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоотведения в границах поселения Первая очередь |
| 1 | очистка сточных вод | Площадка очистных сооружений (сливная станция и очистные сооружения) | Ориентировочная проектная производительность 350 м3/сутки | на севере с.Тараса | санитарно-защитная зона 300 м |

### 2.4.3 Электроснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | организация в границах поселения электроснабжения | КТП и ВЛ 10 кВ | реконструкция по мере износа | Зона инженерной инфраструктуры (для КТП) | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СЗЗ для трансформаторных подстанций не определены. В каждом конкретном случае размер защитной зоны устанавливается отдельно |

### 2.4.4 Теплоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация теплоснабжения в границах населенных пунктов поселения |
| 1 | производство тепловой энергии | автономные источники тепла | автономные теплогенераторы (возможно использование встроенных современных автономных источников тепла (встроенных, пристроенных, крышных), работающих на твердом топливе, газе). | зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитные зоны от автономных теплогенераторов (расчетные) |

### 2.4.5 Газоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| 1 | Организация газоснабжения в границах насе-ленных пунктов поселения | Газораспределительный пункт | Строительство. Прохождение и протяжённость газораспределительной сети, количество и тип газорегуляторной установки должны быть уточнены в проекте газоснабжения и газификации поселения | зона инженерной инфраструктуры (для газораспределительных пунктов) | охранные зоны: газопроводов от 2 до 3 метров, отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 10 метров от границ объекта; трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. |
| 2 |  | Газопровод высокого давления |  |  |  |
| 3 |  | Газопровод низкого давления |  |  |  |

### 2.4.6 Системы связи

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи - телефонизация муниципального образования | дополнительная емкость существующей АТС (расширение) | к расчетному сроку – увеличение до 691 номеров | с.Тараса |  |

### 2.4.7 Инженерная подготовка территории

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание системы отведения поверхностного стока | Система открытой дождевой канализации и локальные очитсные сооружения закрытого типа | Устроиство дождевой канализации по пониженным частям рельефа, тальвегам. | с.Тараса д.Красная Буреть д.Кулакова д.Новый Алендарь | санитарно-защитная зона от очистных сооружений – 50м |
|  |  |  | Строительство очистных сооружений закрытого тип. | с.Тараса д.Красная Буреть д.Кулакова д.Новый Алендарь зона инженерной инфраструктуры |  |
| 2 | Благоустройство водных объектов | Река Тараса (расчистка прибрежной зоны в зоне массового отдыха населения) | • расчистка русла от ила, мусора и растительности, на отдельных участках спрямление и углубление, • соблюдение режимов в пределах водоохранных зон и прибрежных полос; • при необходимости берегоукрепление отдельных разрушающихся участков. | МО «Тараса» зона рекреационного использования: зона акваторий | В границах прибрежных полос |
| 3 | Рекультивация нарушенных земель | комплекс работ по рекультивации нарушенных земель | – посев многолетних трав; – террасирование склонов; – организация водоотвода; – посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или дерновкой. | МО «Тараса» | Территории нарушенных земель (карст, эрозия и т.д.). |

## 2.5 Зеленые насаждения общего пользования

| № п.п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика (площадь, га) | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
| 1 | Организация зеленых насаждений общего пользования. Поставка на учет. Посадка деревьев и благоустройство территории. | Зеленые насаждения общего пользования | 1,00 | с.Тараса | Зона рекреационного использования |

## 2.6 Охрана окружающей среды

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Организация централизованной системы сбора и вывоза бытовых отходов | Контейнерные площадки для сбора ТБО от населения | - | Населённые пункты МО «Тараса» | В соответствии с СП 30-102-99 п.4.1.7 расстояние до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50, но не более 100 м. |
| 2 | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Пункт приёма вторичного сырья | - | с.Тараса | - |

# 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |
| --- | --- | --- |
|  |  | регионального | местного - муниципального района | местного - поселения |
| 1 | Жилые зоны: |  |  |  |
| 1.1 | Зона одноэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки |  |  | индивидуальные жилые дома |
| 2 | Общественно-деловые зоны: |  |  |  |
| 2.1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  |  | универсальный спортивный зал объекты торговли |
| 2.2 | Зона объектов образования |  |  |  |
| 2.3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты |  | фельдшерско-акушерский пункт |  |
| 3 | Зоны рекреационного использования: |  |  |  |
| 3.1 | Зона лесов и лесопарков |  |  |  |
| 3.2 | Зона зеленых насаждений общего пользования |  |  |  |
| 3.3 | Зона спортивных комплексов и сооружений |  |  |  |
| 3.4 | Зона объектов рекреации и туризма |  |  |  |
| 3.5 | Зона акваторий |  |  |  |
| 3.6 | Зона прочих территорий природного ландшафта |  |  |  |
| 4 | Зоны лесохозяйственного использования: |  |  |  |
| 4.1 | Зона эксплуатационных лесов |  |  |  |
| 5 | Производственные зоны: |  |  |  |
| 5.1 | Зона промышленных и коммунально-складских объектов |  | промышленные и коммунально-складские объекты |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |  |
| 6.1 | Зона объектов сельскохозяйственного производства |  | объекты сельскохозяйственного производства |
| 6.2 | Зона сооружений сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 6.3 | Зона сельскохозяйственных угодий |  |  |
| 6.4 | Зона для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |  |  |
| 6.5 | Зона огородных земельных участков и участков для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 7 | Зоны специального назначения: |  |  |  |
| 7.1 | Зона кладбища |  |  |  |
| 7.2 | Зона скотомогильников |  |  |  |
| 8 | Зона озеленения специального назначения |  |  |  |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  | остановочный пункт |
| 10 | Зона инженерной инфраструктуры |  | газораспределительный пункт | водозаборные сооружения канализационные очистные сооружения очистные сооружения ливневой канализации |