Несекретно

инв. №  2099 НС

экз.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ТИХОНОВКА» БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор института	Ю.А.Перелыгин

Главный архитектор института	И.В. Дранкевич

Начальник градостроительного отдела                                                         Н.А.Николаевская

Главный архитектор проекта                                                                          А.Г.Немчинова

Главный инженер проекта                                                                              Е.Ю.Сарыкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ТИХОНОВКА

2012

Содержание

1. Общие положения	3

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования	5

2.1 Социальная инфраструктура	5

2.2 Жилищный фонд	6

2.3 Транспортная инфраструктура	7

2.4 Инженерная инфраструктура	9

2.4.1 Водоснабжение	9

2.4.2 Водоотведение	10

2.4.3 Электроснабжение	11

2.4.4 Теплоснабжение	12

2.4.5 Газоснабжение	13

2.4.6 Системы связи	14

2.4.7 Инженерная подготовка территории	15

2.5 Зеленые насаждения общего пользования	17

2.6 Охрана окружающей среды	17

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	19

1. Общие положения

- Общие сведения о муниципальном образовании: МО «Тихоновка»  расположено на востоке МО «Боханский район» Иркутской области, в долине р.Ида Муниципальное образование входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа.

МО «Тихоновка» наделено статусом сельского поселения. В МО «Тихоновка» входит 3 сельских населенных пункта: село Тихоновка, деревни Парамонова и Чилим.

Административным центром муниципального образования является село Тихоновка.

Территория поселения составляет 17,4 тыс. га, численность постоянного населения на начало 2012 года – 1,6 тыс. человек.

- Основные направления социально-экономического развития территории:

- Развитие сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий

- Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику поселения с развитием рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции

- Развитие малого бизнеса различных направлений материального и нематериального производства, в том числе

  - отрасли потребительского рынка, в том числе развитие приемно-закупочной деятельности.

  - сельское хозяйство.

  - придорожный сервис.

  - транспортная деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта.

  - производство пищевых продуктов, столярных материалов.

  - заготовка и переработка дикорастущего сырья.

  - строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве.

  - социальные услуги, в том числе в здравоохранении. культурно-развлекательной деятельности. образовании.

  - услуги жилищно-коммунального сектора.

  - рекреация и туризм, производство сувенирной продукции.

- Развитие паломнического туризма, создание инфраструктуры гостеприимства

- Прогнозная численность населения: к 2032 году прогнозируется стабилизация численности населения на уровне  1,6 тыс. человек.

- Основные мероприятия по охране окружающей среды:

- Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО от населения  в с.Тихоновка.

- Организация пункта приёма вторичного сырья в с.Тихоновка.

- Закрытие и рекультивация существующей свалки ТБО.

- Установка межмуниципального инсениратора  для утилизации биологических отходов.

- Строительство проектной межмуниципальной мусоронакопительной станции (МНС) севернее с.Тихоновка, у дороги регионального значения на Усть-Уду.

- Обеспечение выполнения режима нормируемых санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
| Объекты местного значения поселения |
|  | обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | Спортивный комплекс* (к 2032 году) | 300-350 м2 (ориентировочная площадь земельного участка – 0,2 га) | с. Тихоновка | зона спортивных комплексов и сооружений |
|  |  | Плоскостные спортивные сооружения (к 2022 году) | Футбольное поле со спортивными площадками 3000-3500 м2 | с. Тихоновка | зона спортивных комплексов и сооружений |
|  | создание условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли и бытового обслуживания | Рынок (к 2022 году)* |  | с. Тихоновка | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |

* согласно предложениям СТП Боханского района

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2032 году – тыс.м2/ свободные территории нового жилищного строительства - га) | местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | с.Тихоновка | 9,8 // 13 | зона одноэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки |

## 2.3 Транспортная инфраструктура

I очередь проектирования (до 2022 г)

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | капитальный ремонт автомобильных дорог (реконструкция и благоустройство) | основные улицы в жилой застройке, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части | с.Тихоновка д.Чилим д.Парамоновка |
|  |  | капитальный ремонт автомобильных до-рог (реконструкция и благоустройство) | второстепенные улицы в жилой застройке, ширина проезжей части не менее 5,5 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части | с.Тихоновка д.Чилим д.Парамоновка |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения, устройство твердого покрытия дорожного полотна | с.Тихоновка д.Чилим д.Парамоновка |
|  |  | оборудованные остановочные пункты на автобусных маршрутах (реконструкция и строительство) | Остановочные пункты должны быть оборудованны в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования») | с.Тихоновка д.Чилим д.Парамоновка |
| Расчётный срок проектирования (2022-2032 гг) |
|  | дорожная дея-тельность в от-ношении авто-мобильных до-рог местного значения в гра-ницах населен-ных пунктов му-ниципального образования | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения, устройство твердого покрытия дорожного полотна | с.Тихоновка д.Чилим д.Парамоновка |

## 2.4 Инженерная инфраструктура

### 2.4.1 Водоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта (мероприятия) | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоснабжения населения в границах поселения |
|  | Первая очередь |
| 1 | транспортировка воды | Строительство сетей водоснабжения | 4,03 км | с.Тихановка | Санитарно-защитная полоса 10 м |
| 2 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 6 шт. | с.Тихановка | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 3 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1 шт. | д. Чилим | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 4 | забор воды | Строительство локальных источников водоснабжения |  | д. Парамоновка |  |
|  | Расчетный срок |
| 1 | забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | с.Тихановка | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 2 | забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | д. Чилим | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |

### 2.4.2 Водоотведение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоотведения в границах поселения Первая очередь |
| 1 | очистка сточных вод | Площадка очистных сооружений (сливная станция и очистные сооружения). | Ориентировочная проектная производительность 350 м3/сутки | западнее с.Тихановка | санитарно-защитная зона 300 м |

### 2.4.3 Электроснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | организация в границах поселения электроснабжения | КТП и ВЛ 10 кВ | реконструкция по мере износа | Зона инженерной инфраструктуры (для КТП) | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СЗЗ для трансформаторных подстанций не определены. В каждом конкретном случае размер защитной зоны устанавливается отдельно |

### 2.4.4 Теплоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация теплоснабжения в границах населенных пунктов поселения |
| 1 | производство тепловой энергии | автономные источники тепла | автономные теплогенераторы (возможно использование встроенных современных автономных источников тепла (встроенных, пристроенных, крышных), работающих на твердом топливе, газе). | зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитные зоны от автономных теплогенераторов (расчетные) |

### 2.4.5 Газоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| 1 | Организация газоснабжения в границах насе-ленных пунктов поселения | Газораспределительный пункт | Строительство. Прохождение и протяжённость газораспределительной сети, количество и тип газорегуляторной установки должны быть уточнены в проекте газоснабжения и газификации поселения | зона инженерной инфраструктуры (для газораспределительного пункта) | охранные зоны: газопроводов от 2 до 3 метров, отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 10 метров от границ объекта; трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. |
| 2 |  | Газопровод высокого давления |  |  |  |
| 3 |  | Газопровод низкого давления |  |  |  |

### 2.4.6 Системы связи

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи - телефонизация муниципального образования | дополнительная емкость существующей АТС (расширение) | к расчетному сроку – увеличение до 640 номеров | с.Тихоновка |  |

### 2.4.7 Инженерная подготовка территории

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание системы отведения поверхностного стока | Система открытой дождевой канализации и локальные очитсные сооружения закрытого типа | Устроиство дождевой канализации по пониженным частям рельефа, тальвегам. | МО «Тихановка» зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона от очистных сооружений – 50м |
|  |  |  | Строительство очистных сооружений закрытого типа. | с.Тихановка |  |
| 2 | Благоустройство водных объектов | Реки Ида, Харагун (расчистка прибрежной зоны в зоне массового отдыха населения) | • расчистка русел от ила, мусора и растительности, на отдельных участках спрямление и углубление, • соблюдение режимов в пределах водоохранных зон и прибрежных полос; • при необходимости берегоукрепление отдельных разрушающихся участков. | МО «Тихановка» зона рекреационного использования: зона акваторий | В границах прибрежных полос |
| 3 | Рекультивация нарушенных земель | комплекс работ по рекультивации нарушенных земель | – посев многолетних трав; – террасирование склонов; – организация водоотвода; – посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или дерновкой. | МО «Тихановка» | Территории нарушенных земель (карст, эрозия и т.д.). |
| 4 | Защита территории от затопления и подтопления | Комплекс мероприятий направленный на сокращение негативного воздействия природных факторов. | Дамбы обвалования; увеличения пропускной способности русла реки Ида; сплочная или частичная подсыпка территорий подвержанных подтоплению грунтовыми водами. | с.Тихановка. | Гребень дамб обвалования и высота подсыпки на 0,5 м выше расчетного уровня воды в реке Ида. |

## 2.5 Зеленые насаждения общего пользования

| № п.п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика (площадь, га) | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
| 1 | Организация зеленых насаждений общего пользования. Поставка на учет. Посадка деревьев и благоустройство территории. | Зеленые насаждения общего пользования | 1,208 | с.Тихоновка | Зона рекреационного использования |

## 2.6 Охрана окружающей среды

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Организация централизованной системы сбора и вывоза бытовых отходов | Межмуниципальная мусоронако-пительная станция (МНС) |  | севернее с.Тихоновка, у дороги регионального значения на Усть-Уду | Ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 составляет 300 метров |
| 2 | Организация централизованной системы сбора и вывоза бытовых отходов | Контейнерные площадки для сбора ТБО от населения | - | с.Тихоновка | В соответствии с СП 30-102-99 п.4.1.7 расстояние до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50, но не более 100 м. |
| 3 | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Пункт приёма вторичного сырья | - | с.Тихоновка | - |
| 4 | Организация утилизации биологических отходов | межмуниципальный инсениратор | - | МО «Тихоновка» | Ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 составляет 500 метров |

# 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |
| --- | --- | --- |
|  |  | регионального | местного - муниципального района | местного - поселения |
| 1 | Жилые зоны: |  |  |  |
| 1.1 | Зона одноэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки |  |  | индивидуальные жилые дома |
| 2 | Общественно-деловые зоны: |  |  |  |
| 2.1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  |  | рынок объекты торговли |
| 2.2 | Зона объектов образования |  | детский сад |  |
| 2.3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты |  |  |  |
| 3 | Зоны рекреационного использования: |  |  |  |
| 3.1 | Зона лесов и лесопарков |  |  |  |
| 3.2 | Зона зеленых насаждений общего пользования |  |  |  |
| 3.3 | Зона спортивных комплексов и сооружений |  |  | спортивный комплекс плоскостные спортивные сооружения |
| 3.4 | Зона объектов рекреации и туризма |  |  |  |
| 3.5 | Зона акваторий |  |  |  |
| 3.6 | Зона прочих территорий природного ландшафта |  |  |  |
| 4 | Зоны лесохозяйственного использования: |  |  |  |
| 4.1 | Зона эксплуатационных лесов |  |  |  |
| 5 | Производственные зоны: |  |  |  |
| 5.1 | Зона промышленных и коммунально-складских объектов |  | промышленные и коммунально-складские объекты |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |  |
| 6.1 | Зона объектов сельскохозяйственного производства |  | объекты сельскохозяйственного производства |
| 6.2 | Зона сооружений сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 6.3 | Зона сельскохозяйственных угодий |  |  |
| 6.4 | Зона для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |  |  |
| 6.5 | Зона огородных земельных участков и участков для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 7 | Зоны специального назначения: |  |  |  |
| 7.1 | Зона кладбища |  |  |  |
| 7.2 | Зона скотомогильников |  |  |  |
| 8 | Зона озеленения специального назначения |  |  |  |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  | остановочный пункт |
| 10 | Зона инженерной инфраструктуры |  | газораспределительный пункт | водозаборные сооружения канализационные очистные сооружения очистные сооружения ливневой канализации |