Заказчик

Администрация муниципального

образования «Хохорск»

Контракт

№ 2 от 20.07.2018 года

ПРОЕКТ

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХОРСК» БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: д. ХАРАТИРГЕН,

с. ХОХОРСК, д. ИЖИЛХА, д. ШУНТА,

д. НОВОВОСКРЕСЕНКА »

Материалы по обоснованию проекта

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ИРКУТСК- 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

3. Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды	6

3.2 Санитарная очистка территории внесены изменения	6

7. Социальная инфраструктура внесены изменения	8

8. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ внесены изменения внесены изменения	9

9. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ	11

9.2 Проектная планировочная организация территории внесены изменения	11

9.3 Функциональное зонирование территории новая редакция	11

10. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО внесены изменения	14

11. Транспортная инфраструктура	20

11.1 Автомобильные дороги внесены изменения	20

17. ОСНОВНЫЕ технико-экономические показатели по МО «ХОХОРСК» внесены изменения	21

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ

Положение о территориальном планировании

I.I.Текстовые материалы

| № п\п | Наименование чертежей |
| --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» новая редакция |

I.II.Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Карта границ населенных пунктов поселения. Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:100 000 |
| 2. | Фрагмент карты границ населенных пунктов д. Харатирген, с. Хохорск, д. Ижилха, д. Шунта, д. Нововоскресенка. | 1:10000 |
| 3 | Фрагмент карты функциональных зон населенных пунктов д. Харатирген, с. Хохорск, д. Ижилха, д. Шунта, д. Нововоскресенка. | 1:10000 |
| 4 | Фрагмент карты размещения объектов местного, регионального, федерального значения в границах населенных пунктов д. Харатирген, с. Хохорск, д. Ижилха, д. Шунта, д. Нововоскресенка | 1:10000 |

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

II. I. Текстовые материалы

| № п\п | Наименование чертежей |
| --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» внесены изменения |

II.II.Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фрагмент карты современного землепользования в границах населенных пунктов: д. Харатирген, с. Хохорск,д. Ижилха, д. Шунта, д. Нововоскресенка | 1:10 000 |
| 2. | Фрагмент карты зон с особыми условиями использования территории в границах населенных пунктов д. Харатирген, с. Хохорск, д. Ижилха, д. Шунта, д. Нововоскресенка | 1:10 000 |

Электронная версия

| №№ п/п | Состав материалов | Носитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проект «Внесение в Генеральный план муниципального образования «Хохорск» Боханского района Иркутской области изменеий, в части уточнения границ населенных пунктов: д. Харатирген, с. Хохорск, д. Ижилха, д. Шунта, д. Нововоскресенка» (графические и текстовые материалы) | CD-диск |
| 2 | Проект «Генеральный план муниципального образования «Хохорск» Боханского района Иркутской области» (актуализированная редакция –сентябрь, октябрь 2018 года) (графические и текстовые материалы) |  |

# Введение

Подготовка проекта «Внесение изменеий в Генеральный план муниципального образования «Хохорск» Боханского района Иркутской области, в части уточнения границ населенных пунктов: д. Харатирген, с. Хохорск, д. Ижилха, д. Шунта, д. Нововоскресенка» выполнена на основании муниципального контракта от 20.072018 № 2 заключенного администрацией муниципального образования «Хохорск» (далее –МО «Хохорск») с ООО «ГорА», технического задания, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ, Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г № 244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008г № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Боханского района, а также в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Проект «Внесение изменеий в Генеральный план муниципального образования «Хохорск» Боханского района Иркутской области, в части уточнения границ населенных пунктов: 
д. Харатирген, с. Хохорск, д. Ижилха, д. Шунта, д. Нововоскресенка» обусловлен необходимостью:

1) уточнения границ населенных пунктов муниципального образования, в целях дальнейшего внесения сведений об указанных границах в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом положений Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

2) учета фактически сложившегося землепользования;

3) учета предложений органов местного самоуправления и заинтересованных физических и юридических лиц;

4) учета замечаний министерства лесного комплекса Иркутской области, в части исключения пересечения границ населенных пунктов с землями лесного фонда (письмо от 09.06.2018 № 02-91-5058/18);

5) описания и отображения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, функционального зонирования в материалах генерального плана муниципального образования в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

При подготовке проекта «Внесение изменеий в Генеральный план муниципального образования «Хохорск» Боханского района Иркутской области, в части уточнения границ населенных пунктов: д. Харатирген, с. Хохорск, д. Ижилха, д. Шунта, д. Нововоскресенка» использованы материалы:

– генерального плана муниципального образования «Хохорск», утвержденного решением Думы муниципального образования «Хохорск» от 15.05.2013 № 175, а также материалы по его обоснованию,

– схемы территориального планирования муниципального образования «Боханский район», утвержденной  решением Думы от 29.05.2013 № 304;

– схемы территориального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп;

– проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Иркутской области», подготовленного в 2017 году ОАО «Гипрогор» (г. Москва).

Положения и решения, предусмотренные генеральным планом муниципального образования «Хохорск» Боханского района Иркутской области в актуализированной редакции (сентябрь 2018 года) в настоящем проекте дополняются и уточняются следующие разделы в части:

– размещения объектов капитального строительства регионального значения в области социальной и транспортной инфраструктур на территории поселения,

– изменения границ населенных пунктов д. Харатирген, с. Хохорск, д. Ижилха, 
д. Шунта, д. Нововоскресенка  и определение их координат,

– изменения функционального зонирования поселения,

– изменения структуры земельного фонда муниципального образования,

– изменения основных технико-экономических показателей в части территории муниципального образования.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе ГИС «Панорама», содержит соответствующие картографические слои и семантическое описание объектов.

# 3. Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды

## 3.2 Санитарная очистка территории

В тексте раздела заменить:

– слова «бытовые» на слова «коммунальные», слова «ТБО» на слова «ТКО».

Организация санитарной очистки

Во втором абзаце подраздела

– после слова «отходами» дополнить словами «(далее – ТКО)»

– после слов  «отходами являются:» дополнить пунктом следующего содержания «организация рациональной системы накопления ТКО в поселении;» далее по тексту.

В четвертом абзаце:

–  исключить 4 пункт.

– добавить 10 пункт следующего содержания:

«10). Организация мест (площадок) накопления ТКО, в соответствии с федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Площадка для накопления ТКО, предназначенная  для складирования ТКО на срок не более 11 месяцев, должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон и т.д.), а также площадка должна быть огорожена по периметру с трех сторон.»

После четвертого абзаца включить абзац следующего содержания:

«В соответствии с проектом «Внесение изменений в схему территориального планирования Иркутской области», разработанным ОАО «Гипрогор (2017) на территории сельского поселения предусматривается размещение объекта регионального значения в области охраны окружающей среды - строительство полигона для размещения ТКО возле 
с. Хохорск. Место размещение полигона будет уточнено на дальнейших стадиях проектирования.»

Абзац пятый и шестой изложить в новой редакции:

В расчётах используются нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципальных образований Иркутской области, утвержденные приказом министерства жилищной политике, энергетики и транспорта Иркутской области от 08.12.2016 № 168-мпр, которые составляют 540 кг или 2.16 м3  на 1 жителя в год. По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5%. В Генеральном плане принято ежегодное увеличение отходов 3% в год. Таким образом, нормы накопления отходов на одного человека на расчётный срок составят  2,2 м3/чел в год. В расчётах образования коммунальных отходов принято изъятие утильной части – 40%, уплотнение отходов - в 4 раза.

В таблице 3.2-1 приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых коммунальных отходов на расчётный срок (2032 год) на территории МО «Хохорск».

На расчетный срок в МО «Хохорск» ожидается образование порядка 5328 м3 твёрдых коммунальных отходов в год. Количество неутилизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 40% утильной фракции составит  3196 м3. При уплотнении отходов в 4 раза объём захораниваемых отходов может быть снижен до 799 м3. Утильная часть отходов составит  2131 м3.

Таблица 3.2-1 Ориентировочные расчёты образования ТКО на территории МО «Хохорск»

| Наименование поселения | Числен-ность населения на 2032 год, чел | Проектный норматив образование ТКО, м3/чел. в год | Проектное кол-во ТКО, м3 | Отбор утильной части ТКО (40%), м3 | Кол-во отходов на захороне-ние, м3 | Кол-во на захоронение в уплотнён-ном виде, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Хохорск» | 2400 | 2,22 | ~5328 | ~2131 | ~3197 | ~799 |
| с.Хохорск | 580 | 2,22 | 1287,6 | 515,04 | 772,56 | 193,14 |
| д.Ижилха | 430 | 2,22 | 954,6 | 381,84 | 572,76 | 143,19 |
| д.Нововоскресенка | 140 | 2,22 | 310,8 | 124,32 | 186,48 | 46,62 |
| д.Русиновка | 250 | 2,22 | 555 | 222 | 333 | 83,25 |
| д.Харатирген | 640 | 2,22 | 1420,8 | 568,32 | 852,48 | 213,12 |
| д.Херетин | 110 | 2,22 | 244,2 | 97,68 | 146,52 | 36,63 |
| д.Шунта | 250 | 2,22 | 555 | 222 | 333 | 83,25 |

Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации. Кроме того, места (площадки) накопления ТКО должны соответствовать правилам благоустройства муниципального образования.

Места (площадки) для накопления ТКО предназначены  для складирования ТКО на срок не более 11 месяцев

Временное хранение  твердых отходов 4-го и 5-го классов опасности в зависимости от их свойств допускается осуществлять без тары (навалом, насыпью, в виде гряд, отвалов и т.д.)

При временном хранении отходов на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

– открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройки;

– поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

– поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие(асфальт, керамзитобетон и т.д.);

– по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка, ограждение с трех сторон и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями в соответствии с техническими условиями.

Кроме того, при организации мест (площадок) накопления ТКО должна быть предусмотрена техническая возможность проезда специализированной техники для сбора и транспортировки ТКО, в том числе в зимний период.

# 7. Социальная инфраструктура

В четвертом абзаце слова «организация оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях» исключить.

После четвертого абзаца включить абзац следующего содержания:

«Организация оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях относится к полномочиям Правительства Иркутской области.»

В пятом абзаце после слов «на уровне» включить слова «Схемы территориального планирования Иркутской области и» далее по тексту.

Шестой абзац изложить в новой редакции:

«В Генеральном плане МО «Хохорск», предлагается размещение объектов регионального и местного значения муниципального района в соответствии с утвержденными Схемами территориального планирования  Иркутской области и Боханского района с учетом возможных направлений развития».

В таблице 7-1 «Объекты социальной инфраструктуры» после пункта 2.6 добавить строку следующего содержания «Регионального значения»

После четырнадцатого абзаца добавить абзац следующего содержания:

«В соответствии со схемой территориального планирования Иркутской области на территории МО «Хохорск» планируется строительство объектов капитального строительства регионального значения – фельдшерско-аккушерский пункт в с. Хохорск, д. Русиновка, д. Нововоскресенка и д. Харатирген.»

В таблице 7-3 Наименование таблицы 7-1 и таблицу изложить в новой редакции «Планируемые для размещения на территории МО «Хохорск» объекты социальной инфраструктуры» и дополнить ее строками следующего содержания:

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт |
|  | Объекты регионального значения |
|  | организация оказания медицинской помощи | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | 20 посещений в смену | с. Хохорск |
|  |  |  |  | д.Нововоскресенка |
|  |  |  |  | д. Харатирген. |
|  |  |  | 15 посещений в смену | д.Русиновка |

# 8. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В начале раздела включить текст следующего содержания:

«Зоны охраны объектов культурного наследия (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта) для объектов культурного наследия, расположенных на территории Боханского района, не устанавливались.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленным объектам культурного наследия не предъявляется.

Защитными зонами объектов культурного наследия, согласно ст.34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям.  Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.»

После первого абзаца включить текст следующего содержания:

«По данным службы охране объектов культурного наследия Иркутской области (письмо от 22.06.2018 №  02-76-4039/18) по состоянию на 01.06.2018 г. в границах муниципального образования «Хохорск», расположены выявленные объекты археологического наследия, перечень которых приведен в таблицах 8-1.

Таблица 8-1. Перечень выявленных объектов археологического наследия Боханского района

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта) | Сведения об историко-культурной ценности объекта (заполняется для объектов культурного наследия, выявленных после 22 января 2015 года, для объектов археологического наследия не заполняется) | Иные сведения и документы (в том числе основания для включения в перечень, исключения из перечня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.4 | Одиночная кладка Малая Шунта 1 | I -II тыс. н.э. | Боханский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |

Во втором абзаце исключить второй и третий пункты.

Исключить  третий абзац.

Исключить  шестой абзац.

# 9. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

В начале раздела включить текст следующего содержания:

«Проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Хохорск» Боханского района Иркутской области, в части уточнения границ населенных пунктов:д. Харатирген, с. Хохорск, д. Ижилха, д. Шунта, д. Нововоскресенка» предусмотрено изменение функционального зонирования территорий в границах МО «Хохорск» и границ населенных пунктов, в соответствии с заданием на проектирование и приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

## 9.1 Современная планировочная организация территории

В подразделе исключить последний абзац.

## 9.2 Проектная планировочная организация территории

В третьем абзаце после слов «территориального планирования» дополнить словами «Иркутской области и» далее по тексту.

Седьмой абзац дополнить словами «и на территориях, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства.»

Четырнадцатый абзац исключить.

В семнадцатом абзаце:

– слово «Проектом» заменить на словом «Проектами»;

Дополнить пунктом следующего содержания: «– изменены координаты границ населенных пунктов: д. Харатирген, с. Хохорск, д. Ижилха, д. Шунта, д. Нововоскресенка.

После семнадцатого абзаца включить предложение следующего содержания:

«Кроме того, учтено заключение министерства лесного комплекса Иркутской области по пересечению границ населенных пунктов с землями лесного фонда.»

Восемнадцатый абзац исключить.

.

## 9.3 Функциональное зонирование территории изложить в новой редакции:

«Функциональное зонирование территории муниципального образования и населенных пунктов, входящих в его состав, устанавливается исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

В основу планировочной структуры положена сложившаяся структура территории и существующий природный каркас.

Проектные площади функционального зонирования по МО «Хохорск» приведены в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1.

| Наименование функциональных зон | Площадь функциональных зон (га) |
| --- | --- |
|  | в том числе по населенным пунктам | Всего в границах НП | Вне границ населенных пунктов | Всего по МО |
|  | с. Хохорск | д.Ижилха | д.Нововоскресенка | д.Русиновка | д.Харатирген | д.Херетин | д.Шунта |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 145,11 | 105,13 | 74,65 | 64,17 | 154,29 | 20,37 | 69,51 | 633,23 | - | 633,23 |
| Зона специализированной общественной застройки | 0,16 | - | - | 0,30 | 0,67 | - | - | 1,13 | - | 1,13 |
| Общественно-деловые зоны | 6,52 | 3,02 | 0,34 | 0,04 | 1,59 | 0,04 | 0,62 | 12,15 | - | 12,15 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 18,61 | 4,86 | 1,27 | 0,45 | 3,43 | - | 4,98 | 33,59 | 17965,04 | 17998,63 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - | 0,70 | - | 1,20 | - | - | 1,44 | 3,34 | 11,36 | 14,70 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 0,09 | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | 0,09 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 0,17 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 3,23 | 4,25 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 5,82 | - | - | 3,50 | 2,33 | 0,62 | 0,83 | 13,11 | 132,77 | 145,88 |
| Производственная зона | 5,87 | 0,86 | 1,12 | 1,28 | 5,45 | - | 3,18 | 17,76 | - | 17,76 |
| Зона лесов | - | - | - | - | - | - | - | - | 22158,79 | 22158,79 |
| Зона акваторий | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,61 | 47,61 |
| Зона кладбищ | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 | 15,44 |
| Зона складирования и захоронения отходов | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,04 | 11,04 |
| Итого | 182,35 | 114,58 | 77,39 | 70,98 | 168,52 | 21,04 | 80,56 | 715,42 | 40345,28 | 41060,70 |

# 10. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Проектные предложения

Исключить текст с первого по шестой абзацы.

Вставить текст следующего содержания:

«Внесением изменений в Генеральный план предлагается корректировка границ населенных пунктов на основании данных Росреестрра по Иркутской области и заключения министерства лесного комплекса Иркутской области в целях дальнейшего внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом положений Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях устранения противоречий в сведениях Единого государственного реестра недвижимости и лесного реестра, а также установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

Кроме того в границы населенных пунктов МО «Хохорск» включены (или исключены) земельные участки с категорией земель «Земли населенных пунктов», перечень которых приведен в таблице.

Таблица. Перечень земельных участков включаемых (или исключаемых) в границы населенных пунктов МО «Хохорск»

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Цель планируемого использования земельного участка | Категория земель существующая | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Русиновка |  |  |  |
| 1 | 85:03:00000:951 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |
| д. Нововоскресенка |  |  |  |
| 11 | 85:03:050807:109 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 2 | 85:03:050807:106 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 3 | 85:03:050807:108 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 4 | 85:03:050807:85 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 5 | 85:03:050807:125 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 6 | 85:03:050807:87 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 7 | 85:03:050807:103 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 8 | 85:03:050807:93 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 9 | 85:03:050807:133 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| д. Шунта |  |  |  |
| 1 | 85:03:050812:69 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 2 | 85:03:050812:70 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 3 | 85:03:050812:41 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 4 | 85:03:050812:40 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 5 | 85:03:050812:37 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 6 | 85:03:050812:38 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 7 | 85:03:050812:39 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 8 | 85:03:050812:73 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 9 | 85:03:000000:927 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 10 | 85:03:050802:149 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 11 | 85:03:050802:95 | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 12 | 85:03:000000:1483 | Для эксплуатации сооружения Электрическая сеть 0,4 кВ | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 13 | 85:03:000000:1398 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 14 | 85:03:050301:300 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 15 | 85:03:050802:150 | Для эксплуатации водонапорной башни | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| с. Хохорск |  |  |  |
| 1 | 85:03:000000:1078 | для эксплуатации областной автомобильной дороги общего пользования «Бохан-Тихоновка» | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 2 | 85:03:050808:108 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 3 | 85:03:050808:116 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 4 | 85:03:050808:87 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| д. Ижилха |  |  |  |
| 1 | 85:03:050804:183 | Для жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 2 | 85:03:050804:178 | Для размещения ветеринарных лечебниц | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 3 | 85:03:050804:191 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 4 | 85:03:050804:190 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 5 | 85:03:050804:192 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 6 | 85:03:050804:193 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| д. Харатирген |  |  |  |
| 1 | 85:03:050808:86 | Для сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 2 | 85:03:050808:88 | Для сельскохозяйственного использования | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 3 | 85:03:050808:66 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 4 | 85:03:050808:400 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 5 | 85:03:050808:67 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 6 | 85:03:050808:123 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 7 | 85:03:050808:113 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 8 | 85:03:050401:478 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 9 | 85:03:050401:479 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 10 | 85:03:050401:481 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 11 | 85:03:050401:69 | Для ведения огородничества | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
| 12 | 85:03:050808:548 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |

Таким образом, площадь границ населенных пунктов:

– д. Нововоскресенка увеличились на 20,23 га;

– д. Ижилха уменьшились на 2,65 га.;

– д. Харатирген уменьшилась на 17,78 га;

– д. Шунта уменьшилась на 2,44 га.

Расширение и уменьшение границ населенных пунктов в основном предусматривается за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь категории земель населенных пунктов МО «Хохорск» по проектным предложениям составит 715,49  га.

Таблицу10-3.1.  и примечание изложить в новой редакции

| № п/п | Населенные пункты | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Хохорск, | 182,35 | 25,5 |
|  | д. Ижилха | 114,6 | 16 |
| 2 | д. Нововоскресенка | 77,43 | 10,8 |
| 3 | д. Русиновка | 70,963* | 9,9 |
| 4 | д. Харатирген | 168,52 | 23,6 |
| 5 | д. Херетин | 21,075* | 2,9 |
| 6 | д. Шунта | 80,55 | 11,3 |
| Итого | 715,49 | 100,0 |

Примечание:

*– площади населенных пунктов, в соответствии с проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Хохорск» Боханского района Иркутской области, в части изменения границ населенных пунктов: д. Русиновка, д. Херетин».

Таблицу 10-3.2. изложить в новой редакции:

| №№ п/п | Категория земель | Проектные предложения по структуре земельного фонда к 2032 году (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (га) | Структура (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 17979,74 | 43,8 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 715,49 | 1,7 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 162,48 | 0,4 |
| 4 | Земли лесного фонда | 22158,79 | 54,0 |
| 5 | Земли водного фонда | 47,61 | 0,1 |
|  | Всего в административных границах МО «Хохорск» | 41060,7 | 100,0 |

# 11. Транспортная инфраструктура

Проектные предложения

В первом абзаце после слов  «Боханского района» включить текст следующего содержания:

«и в проекте «Внесения изменений в схему территориального планирования Иркутской области», разработанном ОАО «Гипрогор» (г. Москва) в 2017 году. К ним относятся:

- строительство и реконструкция автомобильной дороги регионального значения Бохан-Тихоновка. Протяженность 30,1 км (Ижилха-Русиновка, Укыр-Хоргелок-Тачигир, Укыр-Петрограновка, Укыр-Усть-Укыр;»  далее по тексту.

Подраздел дополнить текстом следующего содержания:

«Кроме того, расстояние от бровки земляного полотна до застройки необходимо предусматривать не менее: до жилой застройки – 100 м; садово-дачной застройки 
– 50 м. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать также вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м в соответствии с пунктами 8.21 и 14.28 Свода правил СП 42.13330.2011.».

# 17. ОСНОВНЫЕ технико-экономические показатели по МО «ХОХОРСК»

В таблице раздел 1 «Территория» изложить в следующей редакции

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |
|  | Всего | га | 41060,7 | 41060,7 | 41060,7 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 16007,3 | 17979,74 | 17979,74 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 679,9 | 715,49 | 715,49 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | га | 13,4 | 162,48 | 162,48 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 24360,1 | 22158,79 | 22158,79 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | - | 47,61 | 47,61 |