Заказчик

Администрация муниципального образования «Каменка» Боханского района Иркутской области – администрация сельского поселения «Каменка» Муниципальный контракт

№ 34 от 29 октября 2018 г.

ВНЕСЕНИе ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «каменка» БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНКА»

БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

18-41-измГП-ОМ

2019

Заказчик

Администрация муниципального образования «Каменка» Боханского района Иркутской области – администрация сельского поселения «Каменка» Муниципальный контракт

№ 34 от 29 октября 2018 г.

ВНЕСЕНИе ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «каменка» БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНКА»

БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

18-41-измГП-ОМ

Главный архитектор	Хотулев Р.А.

Главный архитектор проекта	Хотулева В.А.

2019

Содержание

Состав документации	5

Состав авторского коллектива	7

Общие данные	8

1 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	9

1.1 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования	9

1.2 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры	9

1.3 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры	9

1.4 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	9

2 Утвержденные документами территориального планирования сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях ПОСЕЛЕНИЯ объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования	10

2.1 Реквизиты документов территориального планирования	10

2.2 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения	10

2.3 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения, объектах межмуниципального значения	10

2.4 Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения муниципального района	12

3 Анализ использования территорий поселения возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	17

3.1 Описание природных условий и ресурсов территории	17

3.2 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории	38

3.2.1 Положение территории в системе расселения	38

3.2.2 Экономическая база развития поселения	39

3.2.3 Население	42

3.2.4 Жилищный фонд	48

3.2.5 Использование территории	51

3.2.6 Территории и зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения	7

3.2.7 Экологическое состояние	22

4 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	26

5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения	35

5.1.1 Функциональное зонирование территории	35

5.1.2 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения	39

5.1.3 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения, объектах межмуниципального значения	39

5.1.4 Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения муниципального района	40

5.2 Социальная инфраструктура, иные области в соответствии с государственными полномочиями и в связи с решением вопросов местного значения	42

5.2.2 Озелененные территории общего пользования	52

5.2.3 Особо охраняемые природные территории	53

5.2.4 Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов	53

5.2.5 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций	55

5.2.6 Иные области в связи с решением вопросов местного значения	70

5.3 Транспортная инфраструктура	70

5.3.1 Внешний транспорт	70

5.3.2 Городской транспорт	73

5.3.3 Улично-дорожная сеть	74

5.4 Инженерная инфраструктура	77

5.4.1 Электроснабжение	77

5.4.2 Электросвязь. Телефонизация, сотовая связь	79

5.4.3 Теплоснабжение	81

5.4.4 Газоснабжение	84

5.4.5 Водоотведение	84

5.4.6 Водоотведение	88

5.4.7 Инженерная защита от опасных геологических процессов	90

5.5	Социальная инфраструктура, иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения:	91

5.6 Транспортная инфраструктура:	91

5.7 Инженерная инфраструктура	92

6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	94

6.1 Технико-экономические показатели планируемого развития территории	94

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, или исключаются из их границ	99

Состав документации

| № п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 18-41-измГП-ГП | Генеральный план муниципального образования «Каменка» Боханского района Иркутской области |  |
| 1 | Книга 1 | Положение о территориальном планировании | 2 экз |
| 2 | Карта 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения | М 1:5 000, 25 000 2 экз |
| 3 | Карта 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:5 000, 25 000 2 экз |
|  | 18-41-измГП-ОМ | Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования «Каменка» Боханского района Иркутской области |  |
| 4 | Книга 2 | Пояснительная записка | 2 экз |
| 5 | Карта 3 | Карта использования территории поселения | М 1:5 000, 25 000 2 экз |
| 6 | Карта 4 | Карта ограничений | М 1:5 000, 25 000 2 экз |
| 7 | Карта 5 | ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:5 000, 25 000 2 экз |
|  | 18-41-измГП-НП | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования |  |
| 8 | Книга 3 | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 2 экз |
|  | 18-41-измГП-ЭВ | Материалы в электронном виде |  |
| 9 | Компакт-диск | Презентационные и текстовые материалы в формате Microsoft Office, графические материалы в виде карт в формате pdf, jpg и в программном продукте «Панорама. Профессиональная ГИС «Карта 2005» | 2 экз |

Состав авторского коллектива

| ООО «Градостроительная мастерская «Линия» |
| --- |
| Главный архитектор | Хотулев Р.А. |
| Главный архитектор проекта | Хотулева В.А. |
| Ведущий архитектор | Тучина О.В. |
| Главный специалист (инженерная инфраструктура) | Романко А.Б. |
| Главный специалист (предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | Щемелева А.К. |
| Инженер (экономика) | Ефимов Е.О. |

Общие данные

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Каменка» Боханского района Иркутской области (утвержденного решением Думы № 123 от 22.03.2013 г., в редакции от 25.11.2016 г., реш. думы № 136) выполнен по Техническому заданию администрации муниципального образования «Каменка» Боханского района Иркутской области – администрации сельского поселения «Каменка» (приложение №1 к Муниципальному контракту № 34 от 29 октября 2018 г.).

Основанием для разработки проекта является постановление администрации муниципального образования «Каменка» от 18.12.2017 г. № 198 «О подготовке внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Каменка» по внесению сведений о границах населенных пунктов в кадастр недвижимости».

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Каменка» проводилось в целях определения назначения территории муниципального образования «Каменка», исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, а так же в целях актуализации материалов генерального плана в соответствие с документами, которые были утверждены или изменены в период подготовки проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Каменка».

Генеральным планом выделены следующие временные сроки реализации генерального плана:

- расчетный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения – 2032 г.;

- первая очередь, на которую определяются первоочередные мероприятия – 2025 г.

# 1 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

## 1.1 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Каменка» не разработана.

## 1.2 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Каменка» на 2016-2025 годы (утв. Решением Думы от 27.07.2016 г. № 119 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Каменка» на 2016-2025 годы») предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры местного значения.

## 1.3 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

Программой муниципального образования «Каменка» «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «Каменка» на 2016 – 2032 годы» (утв. Решением Думы муниципального образования «Каменка» от 26.08.2016 г. № 124 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Каменка» на 2016-2032 годы») предусматривается масштабная реконструкция улично-дорожной сети с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения.

## 1.4 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Программой комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального  образования «Каменка» Боханского района Иркутской области на 2014-2030 годы (утв. Решением Думы муниципального образования «Каменка» № 46 от 26.12.2014 г. «Об утверждении программы комплексного развития системы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Каменка» Боханского района Иркутской области на 2014-2020 годы, в новой редакции») определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

# 2 Утвержденные документами территориального планирования сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях ПОСЕЛЕНИЯ объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования

## 2.1 Реквизиты документов территориального планирования

| Наименование документа | Сведения об утверждении |
| --- | --- |
| Схема территориального планирования Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области № 203-пп от 06.03.2019 г. |
| Схема территориального планирования муниципального образования «Боханский район» | Решение Думы Боханского района № 304 от 29.05.2013 г. |
| Генеральный план муниципального образования «Каменка» Боханского района Иркутской области | Решение Думы муниципального образования «Каменка» от 16.05.2013 г. №126 |

## 2.2 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

В границах муниципального образования «Каменка» размещение объектов федерального значения не предусмотрено документами территориального планирования.

## 2.3 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения, объектах межмуниципального значения

| Кодовое обозна-чение на карте | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства в области развития транспорта |
| На первую очередь до 2025 года |
|  | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Бохан-Свирск | Протяженность 25,7 км | Боханский район: Новая Ида-Тымырей-Казачье, Крюкова-Ершова, Подъезд к д. Хандагай, Каменка-Угольная | Расстояние от бровки земляного полотна до застройки не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки – 50. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м в соответствии с пунктами 8.21 и 14.28 Свода правил СП 42.13330.2011 |
|  | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Тараса-Буреть | Протяженность 19,2 км | Боханский район: Каменка-Склянка-Гречехан, Макаровская-Гречехан-Тыргур, Буреть-Каменка | Расстояние от бровки земляного полотна до застройки не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки – 50. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м в соответствии с пунктами 8.21 и 14.28 Свода правил СП 42.13330.2011 |
| На расчетный срок до 2035 года |
|  | Строительство причала и лодочной станции | Проведение берегоукрепительных работ, очистка водоема, забивка свай, возведение подпорных стен, отделка готовых сооружений, установка перильных ограждений, швартовых кранцев. | Боханский район, с. Казачье, д. Середкина, с. Каменка | Санитарно-защитная зона - 50 м (п.4.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |
| На первую очередь до 2025 года |
|  | Пожарное депо | Объект пожарной охраны, с набором помещений, необходимых для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану | Боханский район | Санитарно-защитная зона -50 м |
| Объекты капитального строительства в области здравоохранения |
| На первую очередь до 2025 года |
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | Мощность – 10 посещений в смену | Боханский район, муниципальное образование «Каменка», д. Морозова | Не требуется |
| На расчетный срок до 2035 года |
|  | Строительство фельдшерского-акушерского пункта | Мощность – 10 посещений в смену | Боханский район, муниципальное образование «Каменка», д. Угольная | Не требуется |
| Объекты капитального строительства в области трубопроводного транспорта |
| На первую очередь до 2025 года |
|  | Строительство магистрального газопровода «Ковыкта – Жигалово – Саянск – Ангарск – Иркутск» | Протяженность 627,8 км | Жигаловский район, УстьУдинский район, Балаганский район, Нукутский район, Заларинский район, Аларский район, Черемховский район, Усольский район, Боханский район, Шелеховский район, г. Саянск, г. Иркутск, г. Ангарск | Санитарный разрыв - 250 м |
| Объекты капитального строительства в области охраны окружающей среды |
| На первую очередь до 2025 года |
|  | Строительство полигона для размещения ТКО | Будет уточнено на дальнейших стадиях проектирования | Боханский район | Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Строительство полигона для размещения ТКО | Будет уточнено на дальнейших стадиях проектирования | Боханский район | Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Строительство полигона для размещения ТКО (50 тыс. м3/год) | Будет уточнено на дальнейших стадиях проектирования | Боханский район | Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

## 2.4 Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения муниципального района

| Кодовое обозна-чение на карте | Наименование мероприятия | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию объектов промышленности |
| Первая очередь – 2020 год / расчетный срок- 2030 год |
|  | Создание предприятий по сушке, засолке, варке, маринованию, изготовлению пищевых консервов, варенья, джемов | Боханский район |
|  | Создание предприятий по изготовлению готовых к употреблению пищевых консервов из грибов и «лесных овощей», ягодные джемы и конфитюры, быстрозамороженные дикорастущие ягоды, очищенные кедровые орехи и т.п | Боханский район |
|  | Производство санитарно-гигиенической бумаги | Боханский район |
| Мероприятия по развитию малого бизнеса |
| Первая очередь – 2020 год |
|  | Организация на территории пилорам столярных мастерских | Боханский район |
| Мероприятия по развитию сельского хозяйства |
| Первая очередь – 2020 год |
|  | Строительство теплиц 15,5 тыс.м 2 защищенного грунта. | Боханский район |
| Первая очередь – 2020 год / расчетный срок- 2030 год |
|  | Реконструкция и реорганизация существующих животноводческих ферм (комплексов) КРС (от 200 до 1200 голов КРС, всего – на 15 тыс.голов, на I очередь 2,0 тыс.гол). | Боханский район |
| Мероприятия по жилищному строительству |
| Первая очередь – 2020 год / расчетный срок- 2030 год |
|  | Доведение объемов жилого фонда 692,0 тыс.кв.м. (на первую очередь - до 505,0 тыс.кв.м) | Боханский район |
|  | Доведение обеспеченность населения жильем до 30 кв.м. на человека ( на первую очередь - до 25 кв.м. на человека) | Боханский район |
|  | Объем нового строительства, 305,0 тыс.кв.м. (на первую очередь - 105,5 тыс.кв.м.) | Боханский район |
| Мероприятия по развитию объектов образования, культуры и здравоохранения |
| Первая очередь – 2020 год |
|  | Администрация | с. Каменка |
| Первая очередь – 2020 год / расчетный срок- 2030 год |
|  | Детские дошкольные учреждения | с. Каменка, д. Морозова |
|  | ФАП | д. Угольная, з. Гречехан, з. Калашникова |
| Расчетный срок- 2030 год |
|  | Дом Культуры | д. Морозова |
|  | Сельский клуб | з. Гречехан |
|  | Реконструкция детских дошкольных учреждений | Боханский район |
|  | Ремонт и реконструкция общеобразовательных школ | Боханский район |
| Мероприятия по развитию объектов физкультуры и спорта |
| Первая очередь – 2020 год |
|  | Расширение сети кружков по различным видам физкультуры и спорта, как на платной, так и на бесплатной основе | Боханский район |
| Расчетный срок- 2030 год |
|  | Реконструкция и строительство спортивных площадок | Боханский район |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры бытового обслуживания, торговли и общественного питания |
| Первая очередь – 2020 год |
|  | Создание сети малых предприятий по оказанию бытовых услуг в муниципальных образованиях. | Боханский район |
| Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры |
| Первая очередь – 2020 год |
|  | Проведение капитального ремонта автомобильной дороги Бохан – Свирск с устройством усовершенствованного покрытия на всем протяжении дороги | Боханский район |
|  | Строительство автомобильной дороги Тыргур – Шарагун | Боханский район |
|  | Капитальный ремонт: − мост 19км+000 на автомобильной дороге Бохан - Свирск | Боханский район |
| Первая очередь – 2020 год / расчетный срок- 2030 год |
|  | Открытие новых маршрутов: Бохан – Каменка – Склянка – Гречехан – Тыргур – Шарагун – Воробьевка – Шипняговка – Олонки (с периодическим заездом в с.Буреть и д.Кулакова) | Боханский район |
|  | Устройство лодочной станции | с. Каменка |
| расчетный срок- 2030 год |
|  | Строительство мостового перехода через р.Ангара в районе г. Свирск | Боханский район |
| Мероприятия по развитию системы энергоснабжения |
| Первая очередь – 2020 год |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций района | Боханский район |
|  | Реконструкция сетей теплоснабжения по району, перевод их на новые режимы, внедрение новых материалов и технологий дальнейшее развитие энергосберегающих программ | Боханский район |
| Расчетный срок- 2030 год |
|  | Строительство распределительной системы газоснабжения в соответствии со «Схемой газификации Иркутской области» | Боханский район |
|  | в дальнейшем, при подаче в район природного газа, перевод индивидуальных отопительных источников потребителей сельских поселений на газовое топливо | Боханский район |
|  | Реконструкция распределительных сетей и подстанций 10 кВ | Боханский район |
| Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения |
| Первая очередь – 2020 год |
|  | Разработать проекты зон санитарной охраны источников водоснабжение, а также провести инвентаризацию водозаборных скважин | Боханский район |
|  | Строительство КОС | с. Каменка, д. Морозова |
| Первая очередь – 2020 год / расчетный срок- 2030 год |
|  | Доведение расходов воды в сельской местности– 300 л/чел. в сутки, в том числе 180 л/чел. в сутки населению (на первую очередь – 250 л/чел. в сутки, в том числе 120 л/чел. в сутки населению) | Боханский район |
|  | Расчетные расходы водопотребление воды питьевого качества составит— 10,4тыс.м3/сут, в т. ч. на хозяйственно-питьевые цели населения — 5,9тыс.м3/сутки (на первую очередь - 8,1/сут., в т. ч. на хозяйственно-питьевые цели населения — 4,9м3/сутки) | Боханский район |
|  | Водоотведение в районе составит— 10,4 тыс.м3/сут, в т. ч. от населения — 5,9 тыс.м3/сутки (на первую очередь - 8,1/сут., в т. ч. от населения — 4,9м3/сутки) | Боханский район |
| Расчетный срок- 2030 год |
|  | В сельских населенных пунктах рекомендуется организовывать централизованную систему канализацию при расходах сточных вод более 50 м3/сутки. В населенных пунктах с расходом стоков менее 50 м3/сутки очистка стоков возможна с помощью септиков с доочисткой на песчано-гравийных фильтрах | Боханский район |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры связи |
| Первая очередь – 2020 год |
|  | Переход на использование для связи между АТС волоконно-оптических кабелей | Боханский район |
|  | Добавление абонентских комплектов на существующих АТС | Боханский район |
|  | Перевод проводного вещания на эфирное вещание | Боханский район |
|  | Переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB | Боханский район |
|  | Расширение спектра почтовых услуг и повышение их качества | Боханский район |
| Расчетный срок- 2030 год |
|  | Цифровизация всех существующих АТС | Боханский район |
|  | Развитие Интернета с использованием сетей следующего поколения (NGN) | Боханский район |
| Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления |
| Первая очередь – 2020 год |  |
|  | Рекультивация существующих свалок ТБО | Боханский район |
|  | Приведение территории существующих скотомогильников в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 05.01.1996 г. № 1005 | Боханский район |

2.4.1 Мероприятия по инженерной подготовке территории

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание мероприятий и последовательности их проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация и очистка поверхностного стока в населенных пунктах района | 1.Разработка проектов организации и очистки поверхностного стока в населенных пунктах района; 2. Разработка проектно-сметной документации на организацию и очистку поверхностного стока в населенных пунктах района (определение стоимости и объема работ по устройству закрытых и открытых водостоков, очистных сооружений дождевой канализации и др.) |
| 2 | Регулирование русел водотоков | 1.Разработка проектов регулирования русел водотоков в поселениях района. Определение водотоков (или участков водотоков), на которых требуется проведение следующих мероприятий: расчистка русел водотоков от ила, мусора и растительности, на отдельных участках спрямление и углубление, ликвидация несанкционированных свалок в поймах рек; соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек; ликвидация выпусков неочищенных промышленных стоков с территорий предприятий, аварийных сбросов хозяйственно-фекальной канализации. берегоукрепление отдельных разрушающихся участков. 2. Разработка проектно-сметной документации (определение объема и стоимости работ во всех поселениях района, где требуется проведение мероприятий по регулированию русел водотоков). |
| 3 | Защита территории от затопления | 1. Разработка проектов защиты населенных пунктов района, попадающих в зону затопления паводковыми водами редкой обеспеченности. Определение целесообразности проведения следующих мероприятий в населенных пунктах: - дноуглубление русел рек с целью увеличения их пропускной способности; или - обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территорий нового строительства до не затапливаемых отметок в паводок редкой обеспеченности с учетом запаса 0,5м, расчетной высоты волны и ее нагона. 2. Разработка проектно-сметной документации на защиту населенных пунктов от затопления (определение объема и стоимости земляных работ, тип крепления откосов дамб и др.) |
| 4 | Благоустройство пляжей в поселениях | 1.Определение зон рекреации в поселениях. 2.Разработка проектно-сметной документации на благоустройство пляжей в поселениях района (определение объема и стоимости работ). |

2.4.2 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка сценариев развития возможных ЧС и планов их локализации и ликвидации | первая очередь |
| 2. | Развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций | расчетный срок |
| 3 | Подверженность ЭГП должна учитываться при выборе строительных площадок или разработке инженерных мероприятий с оценкой возможной активизации процессов при техногенной нагрузке. | первая очередь |
| 4 | Поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС. | первая очередь |
| 5 | Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением технических регламентов о требованиях пожарной безопасности; принятие адресной программы размещения зданий пожарных депо, обеспечивающих соблюдение нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту возгорания; | расчетный срок |
| 6 | Поведение комплекса инженерно-технических мероприятий по оборудованию специальными противопожарными сооружениями наиболее пожароопасных лесных территорий, примыкающими к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха населения и пребывания туристов. | первая очередь |
| 7 | Профилактические противопожарные мероприятия лесных пожаров и контролю за соблюдением правил безопасности в лесах | первая очередь |
| 8 | Совершенствовать системы связи и оповещения населения района | расчетный срок |

# 3 Анализ использования территорий поселения возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

## 3.1 Описание природных условий и ресурсов территории

Климат

Характеристика климата дана по метеорологической станции Бохан.

Климат территории МО «Каменка» резко-континентальный с холодной, продолжительной зимой и жарким  летом.

К основным климатообразующим факторам территории можно отнести:

- удаленность от морей и расположение в центре материка;

- значительная приподнятость территории над уровнем моря;

-  близость крупных водных объектов (оз. Байкал и ангарские водохранилища);

-  особенности циркуляции атмосферы (циклоны и антициклоны).

Температурный режим

Наступление холодного периода начинается достаточно резко, что вызвано образованием мощных малоподвижных антициклонов. Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой -25,3°С. Абсолютный минимум равен -55°С. Переход средней суточной температуры к положительным значениям происходит в середине апреля. Продолжительность безморозного периода составляет 183 дня.

Наиболее теплый месяц – июль со среднемесячной температурой +17,9°С. Абсолютный максимум температуры равен +37°С. Переход к среднесуточной температуре выше +10°С осуществляется в конце мая.

Атмосферные осадки обусловлены циклонической деятельностью. Годовое количество осадков составляет 335мм. 80% годовой нормы осадков выпадает в тёплый период с мая по октябрь. Зима на рассматриваемой территории длится 6 месяцев. Твердые осадки выпадают в виде снега, снежной крупы, снежных зерен, составляют 10-15% всего годового количества осадков. Максимум осадков приходится на июль-август, минимум на февраль-март.

Из-за малого количества твёрдых осадков мощность снежного покрова, как правило, невелика.

Ветровой режим территории МО «Каменка» определяется движением воздушных масс - высокой антициклональной и циклональной активностью.

На рис.1 приведены розы ветров по метеостанции Бохан (по данным Иркутского ГМЦ). Как видно из графического изображения, преобладающими являются ветры северо-западного, южного, юго-восточного направлений. Огромное влияние на приземные ветра оказывает рельеф и направление речных долин.

В течение года преобладают слабые и умеренные ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет 1,8 м/сек. Увеличение скоростей ветра отмечается в апреле - мае.

По строительно-климатическому районированию территория МО «Каменка» относится к зоне 1В. Расчётная температура для проектирования отопления (самой холодной пятидневки) согласно СНиП 23-01-99 составляет -42°С. Продолжительность отопительного периода - 243 дня. Среднее число дней с температурой равной и выше +10°С составляет  102  дня, а сумма температур за этот период равна 1526,3°С.

Рис.1

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 12 | 6 | 10 | 17 | 19 | 6 | 6 | 24 |

Опасные явления погоды

На территории МО «Каменка» наблюдаются опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, чрезвычайная пожароопасность.

Установление сильных морозов чаще всего связано с вторжением арктических холодных воздушных масс после прохождения холодных фронтов. Минимальные температуры в такой период могут составлять до -55(С и держаться более 3 суток.

В летний период нередко устанавливаются периоды жаркой сухой погоды с максимальными температурами достигающими в отдельные дни +36( С, что в отсутствии осадков создает повышенную, местами чрезвычайную, пожароопасность.

Среднее число дней со следующими метеорологическими явлениями составляет:

- с туманом – 32 дней в год;

- с метелью – 12 дней в год;

- с грозой – 14 дней в год;

- с сильным ветром – 0,5 дней в год.

В зимний период на рассматриваемой территории наблюдается господство холодного умеренного континентального воздуха с ясными (или малооблачными), морозными без осадков типами погод. Именно в такие типы погод в котловинах и речных долинах происходит застой воздуха, а там, где расположены источники загрязнения атмосферы, отмечаются явления смогов.

Гидрологическая характеристика территории

Гидрографию поселения составляют водные объекты, принадлежащие бассейну р. Ангары.

Рассматриваемая территория проходит по берегу Братского водохранилища.

Гидрографическая сеть представлена мелкими водоемами и водотоками, зачастую с пересыхающими руслами.

Таблица 3.1-1 Перечень водных объектов МО «Каменка»

| №п/п | Наименование водного объекта | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Братское водохранилище | - |
| 2 | Ида | 153 |
| 3 | Пашкова | 20 |
| 4 | Хлебная | 4 |
| 5 | Тыргур | 11 |
| 6 | Талагойчик | 4 |
| 7 | Грязная | 12 |
| 8 | Тяхта | 9 |
| 9 | Бахан | 10 |

Долина р. Иды корытообразная, шириной 2-3 км. Склоны долины сложены известняками, прикрытыми суглинком. Правый склон крутой и высокий (150-200 м), левый – низкий (80-100 м). Дно долины сложено аллювиальными отложениями.

Пойма односторонняя, правобережная, шириной 300-400 м, открытая, луговая. Грунт поймы – суглинок, прикрытый черноземом. Пойма затапливается при уровне воды 395 см над нулем графика.

Русло реки извилистое, корытообразное, промерзающее, шириной около 100 м. Дно русла песчано-галечное, местами илистое, слабо деформирующееся.

Берега открытые, сложены из песчано-илистых отложений. Правый берег – высотой 4-6 м, незатопляемый, крутой, местами обрывистый и подмывной. Левый берег - высотой 3-4 м, затапливается при уровне 395 см над нулем графика.

Глубина реки до 1,5-2,0 м.

Озера на водосборе р. Иды отсутствуют.

Воды р. Иды характеризуются повышенной минерализацией и относятся к сульфатному типу. Минерализация составляет 250-300 мг/л.

Питание рек смешанное (дождевое, снеговое, подземное).

Основными фазами водного режима рек являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, в отдельные годы превышающими половодье, и низкая зимняя межень.

Весеннее половодье начинается в среднем в первой декаде апреля и заканчивается в третьей декаде мая. Средняя продолжительность – 50 дней. Для половодья характерна многовершинная форма.

Весенний подъем уровней воды начинается за 5-10 суток до вскрытия рек; крайние даты начала подъема отличаются от средних на 15-30 дней. Величины весенних подъемов зависят от водности года и дружности весеннего половодья: чем больше пиков половодья, тем меньше их высота.

Летне-осенняя межень начинается в третьей декаде мая – начале июня, окончание приходится в среднем на третью декаду ноября. Прерываясь дождевыми паводками (с середины июня по октябрь), межень теплой части года состоит из двух-трех периодов.

Зимняя межень наиболее устойчивая и устанавливается в среднем в начале декабря. Для всех водотоков характерно прекращение стока вследствие промерзания. Средняя продолжительность ледостава составляет 120 дней.

Вскрытие отмечается в первой декаде апреля. Ледоход чаще всего не образуется, так как лед тает на месте.

Самые высокие уровни воды в реках наблюдаются в апреле-мае во время весеннего половодья, в отдельные годы – в июне-сентябре – во время прохождения дождевых паводков.

Максимальный наблюденный уровень воды по р. Иде (водпост д. Морозова) составил 411,77 мБС, 274 см над «0» графика (409,03 мБС).

Река Ида является источником гидрологической опасности.

В зону затопления паводком редкой повторяемости частично попадают з. Макаровская, д. Морозова, з. Пашкова.

Величина модулей среднего годового стока рек составляет 1,5-2,0 л/сек км².

Для рек свойственно неравномерное распределение стока в году.

Сток весенне-летнего сезона (с апреля по июль) составляет в среднем 57% годового стока; на летне-осенний период (июль-ноябрь) приходится 39% от общего объема, на зимний (декабрь-март) - 4%.

Самый большой расход воды в реках наблюдается в апреле, во время прохождения весеннего половодья, самый низкий – в марте, во время зимней межени.

Таблица 3.1-2 Стоковые характеристики р. Иды

| № п/п | Река | Площадь водосбора, км² | Расход воды, м3/сек. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой сток | Летне-осенний минимальный 30-дневный сток | Зимний минимальный 30-дневный сток |
|  |  |  | среднемноголетний | 95% обеспеченности | среднемноголетний | 95% обеспеченности | среднемноголетний | 95% обеспеченности |
| 1 | Ида | 2490 | 3,74 | 1,5 | 2,12 | 0 | 0,17 | 0 |

Температурный режим речных вод в основном повторяет температурный режим воздуха с некоторым опозданием.

Дата перехода температуры воды через 0,2ºС является показателем исчезновения ледяных образований весной и появления их осенью. При температуре 4ºС вода достигает наибольшей плотности, происходит интенсивное выравнивание температуры воды по глубине потока и насыщение водной массы кислородом. Температура воды в 10ºС является показателем начала интенсивного развития водной растительности весной и прекращения роста и ее отмирания осенью.

С середины ноября по вторую декаду апреля температура воды в реках близка к 0ºС.

Интенсивный прогрев воды начинается в конце апреля.

Переход температуры воды весной через 0,2ºС происходит в третьей декаде апреля.

Наиболее высокая температура воды наблюдается в июле: среднемесячные значения составляют от 16 до 20°С, максимальные – до 23°С.

Переход температуры воды осенью через 0,2ºС происходит в среднем в третьей декаде октября.

Купальный сезон, когда температура воды составляет более17°С, длится 50 дней.

Количество дней в году с температурой воды выше 16ºС, когда наиболее интенсивны биологические процессы, определяющие потенциал самоочищения водоёмов, для рек составляет в среднем 60 дней.

Самоочищающая способность рек зависит от температурного коэффициента (отношение количества дней в году с температурой воды более 16º к общему числу дней) и водности рек (среднегодовой расход воды в реке). Температурный коэффициент в пределах рассматриваемой территории составляет 0,16.

Способность рек к самоочищению определяется согласно критериям, приведенным в таблице 3.1-3

Таблица 3.1-3 Способность рек к самоочищению

| Температурный коэффициент | Среднегодовой расход воды в реке, м3/сек |
| --- | --- |
|  | менее 50 | 50 – 500 | более 500 |
| Более 0,32 | пониженный | умеренный | высокий |
| 0,28-0,32 | низкий | пониженный | умеренный |
| Менее 0,28 | низкий | низкий | пониженный |

Таким образом, потенциал самоочищения рек оценивается как низкий.

Братское водохранилище

Братское водохранилище – водоем, образованный на р. Ангара в результате строительства Братской ГЭС. Водохранилище осуществляет многолетнее регулирование стока, является второй ступенью Ангарского каскада ГЭС (после Иркутского водохранилища) и вторым по объему водохранилищем мира. Плотина на Братской ГЭС была построена в 1961 г., заполнение водохранилища закончилось в 1967 г.

Площадь водной поверхности колеблется от 5426 км² до 5470 км², объем достигает 169,3 км³. Полезный объём водохранилища составляет 35,41 км³. Берега изрезаны различными по величине реками и глубоко вдающимися заливами.

На рассматриваемой территории Братское водохранилище имеет русловой характер, обусловленный затоплением долины реки Ангары.

Уровенный режим водохранилища зависит как от водности года, так и от режимов работы Братской и Иркутской ГЭС. Ежегодно наполнение водохранилища начинается в конце мая и заканчивается к октябрю, когда достигается наивысшая годовая отметка уровня, затем происходит падение (сработка) уровня воды, и в апреле-мае его отметка достигает самого низкого значения.

Нормальный подпорный уровень водохранилища имеет отметку 401,73 мБС. В соответствии с техническим проектом Братской ГЭС и основными положениями «Правил использования водных ресурсов Братского водохранилища на р. Ангаре», согласованными со всеми водопользователями и водопотребителями, предельно допустимая отметка сработки водохранилища составляет 392,0 м.

Форсированный подпорный уровень водохранилища равен:

- 402,54 мБС при 0,01% обеспеченности;

- 402,18 мБС при 0,1% обеспеченности.

На Карте использования территории поселения линия затопления от Братского водохранилища, проведена с учетом отметки форсированного подпорного уровня 0,01% обеспеченности (402,54 мБС).

Расходы воды, осуществляемые через Братскую ГЭС:

- средний многолетний – 2800 м3/сек.;

- максимальный среднемесячный – 6800 м3/сек.;

- навигационный среднесуточный 90% обеспеченности – 2200 м3/сек, 95% обеспеченности – 1900 м3/сек.

Из-за большой протяженности и температурных колебаний в осенний период замерзание водохранилища начинается с заливов и сравнительно мелководных участков в верхних его частях. Формирование ледяного покрова происходит медленно – с первой половины ноября до середины декабря, а в отдельные годы продолжается до третьей декады декабря. Период ледостава в среднем длится 180 дней, средняя толщина льда составляет 97 см, максимальная – 130 см, минимальная – 70 см. Вскрытие водохранилища ото льда начинается в апреле – начале мая. По химическому составу вода в водохранилище относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группе с минерализацией не более 200 мг/л.

Обеспеченность ресурсами поверхностных вод

Ресурсы поверхностных вод поселения складываются из стока рек бассейна р. Ангары, зарегулированной Иркутской и Братской ГЭС.

Использование водных ресурсов связано с отбором определённого количества воды и подачей её на то или иное расстояние до потребителя, что определяется стоковыми характеристиками рек в наиболее маловодный период года в маловодный год 95% обеспеченности. При этом необходимо иметь в виду, что допустимый водоотбор из поверхностных источников составляет при естественном режиме 30% от минимального среднемесячного расхода воды в реке в маловодный год 95% обеспеченности, согласно «Руководству по разработке раздела «Охрана природа в проектах мелиорации земель (ВТР-II-2-80)», утверждённой Минводхозом СССР 20.07.80 г.

Все реки поселения имеют минимальные 30-дневные расходы в маловодный год 95% обеспеченности менее 1 м3/сек., вследствие чего они не могут быть использованы для централизованного водоснабжения в условиях их естественного режима. Для организации централизованного водоснабжения необходимый забор воды для нужд потребителей возможно осуществлять из Братского водохранилища.

Инженерно-геологические условия

Раздел составлен с использованием  опубликованных работ, фондовых и архивных материалов, результатов государственной геологической съемки  масштаба 1:200000 и результатов инженерно - геологических изысканий, выполненных в разные годы, а также «Схемы инженерно- геологических условий», разработанной  при подготовке « Схемы территориального планирования Боханского района».

Прежде чем рассматривать конкретные особенности территории муниципального образования «Каменка», отметим некоторые структурные особенности Боханского района в целом.

Общие особенности состояния ландшафта Боханского муниципального района

Боханский район охватывает бассейн реки Иды - притока Ангары. Границы района  проходят по водораздельным хребтам, так что район представляет собой не только административную, но и природную единицу, что важно для комплексной оценки состояния  среды. Северная, южная и восточная границы района представлены столовыми возвышенностями, ступенчато  спускающимися к водам Ангары и Иды.

В рельефе снизу вверх выделяются ступени трех уровней:

1. Возвышенности с отметками поверхности свыше 600 м, имеющие в плане сложную форму и склоны с уклоном свыше 20%.

2. Возвышенности с отметками поверхности 500-600 м, имеющие склоны с углом наклона 20-10% ( зона пологих склонов).

3. Поверхности с отметками 400-500 м и угол наклона склонов менее 10%.

В первом приближении мы имеем три этажа рельефа, соответствующие функциональным зонам.

- На первом этаже на отметках 400-500 м на уровне поймы реки Иды и Тарасы и террасы Ангары расположена основная часть застройки.

- На втором этаже - зона пологих склонов (луга и поля). Здесь земли сельскохозяйственного назначения.

- На третьем этаже, на возвышенностях, в зоне сложного рельефа - лес, большая часть земель здесь  принадлежит лесному фонду.

Такое положение понятно - но не естественно: нижние этажи, застроенные, распаханные, лишенные леса - деградируют и в результате развития опасных процессов могут оказаться непригодными ни для жилья, ни для производства сельхозпродуктов. На основе комплексного анализа ряда параметров можно заключить, что техногенным воздействием ландшафт территории выведен из равновесия и  начал разрушаться.

При разработке генерального плана муниципального образования стоит задача восстановления определенного равновесия. Частично она может быть решена планировочными средствами на основе комплексного анализа инженерно- геологической ситуации.

Рельеф

Территория муниципального образования «Каменка» в геоморфологическом отношении охватывает нижнее течение долины р. Иды и фрагмент берега Братского водохранилища. Высокая терраса Ангары здесь практически выклинивается и береговая линия представлена уступом практически всюду, за исключением устья р. Ида.

Берег Братского водохранилища и борта долины р. Иды изрезаны многочисленными водотоками, разделенными пологими водоразделами с абсолютными отметками 540-560м.

Населенные пункты расположены в различных геоморфологических и инженерно - геологических условиях.

Макаровская, Вантеевская, Морозова и Пашкова расположены в долине р.Ида,

Каменка - в устье р. Иды на берегу Братского водохранилища.

Калашникова, Угольная - в верховьях распадков, выходящих к берегу Братского водохранилища.

Склянка. Гречехан, Тыргур, Беккет - в долинах левых притоков р. Иды.

Преобладающая часть земель поселения имеет сельскохозяйственное назначение. Земли лесного фонда отдельными фрагментами расположены на берегу водохранилища и в южной части территории поселения.

Отсутствие лесов ухудшает почвенно- климатические условия территории. усиливает опасные природные процессы, в том числе эрозию почв.

Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие полого залегающие  кембрийские и юрские отложения, перекрытые чехлом четвертичных осадков. Ниже приводятся сведения о стратиграфии - естественном порядке залегания, возрасте и характере пород с учетом их инженерно - геологических характеристик.

Стратиграфическая схема

Кембрийская система

Нижний отдел

Ангарская свита: доломиты, известняки, мергели, ангидриты, гипс, единичные пласты каменной соли.

Верхний отдел

Верхоленская свита

Нижняя подсвита:

Осинская пачка: алевролиты, мергели с прослоями доломитов. В основании залегают гипсы иногда - зеленые глины. Мощность пачки до 35м.

Балаганская пачка: красно- бурые мергели с прослоями гипсов в верхах разреза. Мощность пачки около 200м.

Средняя подсвита.

Усть - талькинская пачка сложена кварцевыми песчаниками с прослоями алевролитов и мергелей. Мощность 35-50м.

Михайловская пачка: переслаивание кварцевых песчаников с мергелями и алевролитами. Мощность не более 180м.

Верхняя подсвита.

Рютинская пачка: бурые песчаники с прослоями мергелей. Мощность от 40 до 70м.

Кардинская пачка: серые и бурые песчаники с алевролитами и аргиллитами. Мощность до 150м.

Юрская система

Нижний отдел

Заларинская свита: конгломераты, брекчия, гравелиты, песчаники, глины, редкие прослои углистых сланцев и углей. В нижней части разреза - частично переотложенная глинистая  каолиновая  и монтмориллонитовая кора выветривания. Максимальная мощность 60м.

Средний отдел

Черемховская свита. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, гумусовые и сапропелевые угли. Мощность свиты 50м.

Присаянская свита.

Мощность не более 150м. Песчаники и с прослоями алевролитов, аргиллитов и глинистых сланцев и пластами угля. Песчаники часто включают линзы угля и обугленные растительные остатки.

Четвертичная система

Средний отдел.  Пески, супеси, галечники.

Верхний и современный отделы. Супеси, пески, галечники. Содержат органические остатки.

Элювиально-делювиальные образования водоразделов и склонов. Аллювий террас.

Инженерно - геологическая характеристика отложений

На территории муниципального образования «Каменка» в долине р. Иды и на берегах Братского водохранилища наблюдаются выходы нижнекембрийских отложений ангарской свиты. Ангарскими породами занята также нижняя часть пологих склонов долины р. Иды на левобережье. Выше по склонам на поверхность выходят породы юрского возраста.

Породы ангарской и нижней части верхоленской свиты  содержат пласты гипса, каменной соли, известняки и мергели. Это водорастворимые породы. В местах растворения образуются карстовые пустоты. Присутствие карстоопасных пород осложняет строительство.

С другой стороны, эти породы весьма благоприятны  как почвообразующие. Ценные свойства почв проявляются только при наличии постоянной растительности (леса, луга, посевы многолетних трав.) Распашка быстро уничтожает структуру почвы (см раздел «Опасные природные процессы»).

На породах юрского возраста формируются слой относительно бедных почв, который быстро смывается с крутых склонов при вырубке лесов. Последующее восстановление растительности  в зонах сложного рельефа, на крутых склонах может представлять серьезную проблему.

Выходы пород ангарской свиты  в настоящее время приурочены к берегу Братского водохранилища и днищам долин притоков. До создания водохранилища уровень воды был ниже. Выход карстоопасной толщи в зону колебания уровня воды водохранилища привел к активизации карстовых процессов  и усиленному разрушению берегов. Глубина зоны влияния непосредственно в Боханском районе не оценивалась. В Нукутском районе она достигает 5 км.

В качестве грунтов основания для застройки используются преимущественно четвертичные отложения и  коренные породы ангарской и верхоленской свиты.

Инженерно - геологические свойства отложений ангарской и верхоленской свиты определяются литологическим составом пород и интенсивностью развития карстовых процессов. Большинство горизонтов коренных пород,  за исключением прослоев гипсов и каменной соли вне зон трещиноватости, представляют собой надежное основание для застройки.

Мощность четвертичных отложений на террасе Ангары   превышает 10 м. В долине р. Иды мощность четвертичных отложений несколько меньше. Разрез включает галечниковые грунты перекрытые слоем суглинков и супесей, в том числе - проявляющих просадочные свойства.  Суммарная   мощность просадочных грунтов превышает 2 м. Коррозионная активность грунтов к железу от средней до низкой. Рекомендуется строительство на свайных фундаментах с опиранием на галечниковый горизонт.

Выходы пород ангарской свиты  в настоящее время приурочены к берегу Братского водохранилища и днищам долин притоков. До создания водохранилища уровень воды был ниже. Выход карстоопасной толщи в зону колебания уровня воды водохранилища привел к активизации карстовых процессов  и усиленному разрушению берегов. Глубина зоны влияния непосредственно в Боханском районе не оценивалась. Нормативная глубина сезонного промерзания по многолетним данным составляет 3м.

Сейсмичность района работ 7 баллов.

Опасные природные процессы

Природные условия муниципального образования «Каменка» согласно СНиП 22-01-95 относятся к категории  средней  сложности. На территории поселения проявлены следующие опасные процессы

- Карст

- Процессы подтопления

- Эрозионные процессы:

      - береговая

      - речная

      - плоскостная

      - овражная эрозия и склоновые процессы

- Деформации грунтов, в том числе, связанные с криогенными процессами:

      - просадка

      - пучение

      - солифлюкция

Карст - совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающийся в растворении горных пород с образованием пустот и своеобразных форм рельефа. На территории муниципального образования процессу карстообразования подвержены сульфатные и карбонатные породы ангарской свиты и, в меньшей степени, отложения нижневерхоленской свиты.

По площади выходов коренных пород на поверхность карстоопасные отложения ангарской свиты занимают относительно небольшие территории, но это  долины рек и прибрежная зона Братского водохранилища - наиболее гидродинамически активные и наиболее освоенные и населенные зоны.

Породы ангарской и нижневерхоленской свиты состоят из нескольких типов, не всегда карстоопасных или менее карстоопасных. Наибольшей скоростью растворения обладают пласты гипса и каменной соли, на порядок меньшей- известняки, мергели и доломиты. Массивные песчаники практически не подвержены карстообразованию. Соответственно, степень реальной карстовой опасности можно уточнить  по типу подстилающих коренных пород, что обычно устанавливается в процессе изысканий.

Подтопление

Поскольку большинство населенных пунктов района расположено в долинах водотоков, основная опасность подтопления связана с паводками. Единичные случаи подтопления главным образом наблюдаются на участках застройки, расположенных в основной долине в пределах конусов выноса боковых притоков.

Береговая абразия - процесс разрушения берегов Братского водохранилища. Интенсивное разрушение берегов началось с момента заполнения водохранилища и продолжается в настоящее время. Причиной разрушения является водорастворимость (карстоопасность) берегов и динамический режим работы водохранилища со значительным колебанием уровня воды. Освоение и использование прибрежных территорий требует специальных изысканий.  В прибрежных населенных пунктах процессы абразии могут приводить к разрушениям. Необходима организация мониторинга за состоянием берега с целью планирования мероприятий по защите населения.

Эрозионные процессы имеют широкое распространение на территории. Основное значение имеют процессы почвенной эрозии (плоскостной, склоновой  и овражной), активизированные вырубкой лесов и распашкой земель, в том числе и на склонах долин. На карбонатных и сульфатных породах кембрия формируются богатые по минеральному и гумусному составу почвы вплоть до черноземов, но богатые почвы тонкого гранулометрического состав легко подвергаются эрозии.

Процессы эрозии приводят к снижению плодородия и уменьшению эффективности сельского хозяйства в целом. Разрушение почвенного слоя может произойти за 20-30 лет, а при наличии овражной и склоновой эрозии - гораздо быстрее.

Различают ветровую и водную эрозию. Ветровая эрозия (дефляция) – вынос ветром мелких частиц почвы, водная- перенос частиц почвы водой. Водная эрозия может приводить к разрушению дорог, линий связи и других коммуникаций. В результате эрозии в почвах уменьшается содержание элементов, усвояемых растениями (азота, фосфора, калия), в том числе и элементов, от которых зависит не только урожай, но и качество сельскохозяйственной продукции: йода, меди, цинка. молибдена, никеля. Недостаток микроэлементов может вызвать заболевания у людей и животных.

Для территории муниципального образования «Каменка» опасность эрозии определяется следующими факторами:

- рельефом поверхности обрабатываемых участков.

- типом подстилающих пород

- отсутствием лесных насаждений

По степени опасности водной эрозии и влиянию ее на основные свойства и плодородие почв можно выделить 3 категории пахотных земель ( Айдаров,2011)

- слабо эрозионноопасные – земли с уклонами 1-2 градуса (4-5%) и

- среднемноголетним смывом 3 т/га;

- средне эрозионноопасные - земли с уклонами  5-7 градусов (8-12%)и среднемноголетним смывом 15 т/га;

- сильно эрозионноопасные – земли с уклонами  10 градусов (18-20%) и  более и среднемноголетним смывом 40 т/га.

На территории поселения часть сельхозугодий расположена на склонах, где опасность эрозии весьма велика Рациональным выбором  участков под разные виды сельскохозяйственных работ можно сократить потери от эрозии. Уклоны поверхностей отображены на схеме инженерно - геологической оценки.  Схема позволяет выбрать вид использования участка в соответствии с рельефом.

На карбонатных и сульфатных породах кембрия  формируются богатые  по минеральному и гумусному составу почвы вплоть до черноземов, но богатые почвы тонкого гранулометрического состав легко подвергаются эрозии.

Многолетние луговые и лесные насаждения, располагаясь на ключевых участках, способны удерживать влагу и предотвращать вынос питательных веществ из почвы.

Засуха обусловлена  геологическими климатическими и техногенными факторами.  Значительная часть территории сложена толщами, включающими водорастворимые породы и содержащими много пустот. Такие толщи обладают дренирующими свойствами- относительно быстро проводят влагу  с поверхности на глубину. Общее количество осадков невелико. Масса воды, накопленная зимой в виде снега, быстро уходит. Дождевая влага также не задерживается, в особенности в отсутствии растительности. В дополнение к этому ветровая эрозия нарушает структуру почвы, которая способствовала удержанию влаги. В итоге  при умеренном климате формируются условия засухи.

Опасные процессы развиваются вследствие нерациональной вырубки лесов и неадекватных приемов землепользования.

Образование наледей связано с уменьшением живого сечения реки в период отрицательных температур. Площадь развития наледей достигает 100-150 м2. Мощность наледного льда до 2 м и более. Наличие наледей осложняет строительство транспортных сооружений.

Просадочные грунты

К просадочным грунтам в соответствии с ГОСТ 25100-95 относятся пылевато - глинистые разновидности дисперсных осадочных минеральных грунтов, дающих при замачивании при постоянной внешней нагрузке  дополнительные деформации - просадки, происходящие вследствие уплотнения грунта в результате изменения его структуры. Рыхлые отложения, содержащие просадочные грунты, не считаются надежными основаниями для застройки

В данном случае просадочными являются горизонты суглинков, входящих в состав рыхлых отложений долин. При общей мощности рыхлых отложений порядка 5-20м мощность  просадочных горизонтов составляет 1-3м, причем в разрезе может встречаться несколько несколько просадочных горизонтов.

Пучинистые грунты

Пучинистость проявляется в отношении грунтов, находящихся в зоне сезонного промерзания – глин и песков мелких пылеватых. Пучение обусловлено тем, что накапливающаяся при промерзании грунта избыточная влага увеличивается в объеме. Распределение влаги может быть неоднородным. В отдельных случаях в грунте формируются линзы льда. Расположение линз определяется динамикой движения воды в порах грунта. При высоком уровне грунтовых вод происходит движение воды к фронту промерзания, при этом грунты характеризуются как сильно пучинистые.

Существенные проблемы может вызвать также сброс стоков на рельеф.

Солифлюкция - стекание грунта, пересыщенного водой по мерзлой поверхности  сцементированного льдом основания склонов. Водонасыщенный почвенный покров и грунт начинает двигаться при уклонах 2-3 градуса по скользкой поверхности мерзлого подстилающего слоя. В грунте после вытаивания ледяных структур сохраняются полости для фильтрации воды и обеспечивающей гидростатическое взвешивание талого слоя над мерзлым водоупором

Скорость сползания - до метра в год. Различают медленное и быстрое - катастрофическое сползание. При техногенных воздействиях (в том числе - подрезании склонов) процесс может перейти к катастрофическому режиму.

Гидрогеологические условия

На территории муниципального образования «Каменка» выделяется несколько водоносных комплексов различной интенсивности.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений. Водоносными являются пески и гравийно - галечные отложения. Мощность обводненной зоны 1-3м. Воды безнапорные. Минерализация от 0,3-0,5 г/л до 2,5 г/л.

Горизонт используется населенных пунктах, расположенных в долинах, но страдает от загрязнения ввиду незащищенности.

Водоносный комплекс отложений черемховской свиты. Водовмещающие породы трещиноватые песчаники, пласты каменных углей.

Породы черемховской свиты сильно расчленены эрозионной сетью, что приводит к глубокой дренированности пород и маловодности отложений.

Водоносный горизонт отложений заларинской свиты. Водовмещающие породы пористые конгломераты, трещиноватые песчаники.

Водоносный комплекс отложений нижней подсвиты верхоленской свиты. Обводненными являются трещиноватые песчаники и брекчированные мергели.

Водоносный комплекс отложений ангарской свиты. Водовмещающими являются трещиноватые выщелоченные известняки и доломиты.

Защищенность подземных вод. Поступление загрязняющих веществ в подземные воды зависит от условий их естественной защищенности. Защищенными в основном являются подземные воды коренных пород, не защищенными грунтовые воды аллювиальных четвертичных отложений. Юрский водоносный горизонт является  защищенным. С поверхности  он перекрыт толщей супесей и суглинков мощностью 5-11м. Водоносный комплекс отложений ангарской свиты относится к условно защищенным  и незащищенным по причине закарстованности пород. Учитывая то, что трещины и воронки в большинстве случаев забиты рыхлым материалом, подземные воды считаются  условно защищенными, но для эксплуатации могут быть использованы только при постоянном контроле качества воды.

Водоснабжение с. Каменка осуществляется при помощи скважин, вскрывших водоносный горизонт в отложениях ангарской свиты. Вблизи водохранилища минерализация вод составляет 0.7 г/л,  на некотором удалении- 2,0 г/л. Дебиты скважин вблизи водохранилища 1,7 л/с на удалении 0,02л/с.

В населенных пунктах, расположенных в долине р. Иды, водоснабжение осуществляется за счет водоносного горизонта четвертичных отложений и подземных вод отложений ангарской свиты. Глубина скважин 60-80 м, минерализация вод 0,7 г/л, дебиты скважин низкие-0,7=0,3 л/с.

Водоснабжение в д. Гречехан осуществляется за счет подземных вод  отложений ангарской свиты. Дебиты скважин 0,3-0,1 г/л, минерализация 1,1-1,7 г/л, глубина скважин 50-80м.

Вблизи д. Склянки скважина, пробуренная до глубины 27м в отложениях ангарской  свиты вскрыла водоносный горизонт  пресных вод с содержанием 0,6 г/л при дебите 22 л/с.

В д. Тыргур водоснабжение осуществляется за счет вод четвертичных отложений долины  и водоносного горизонта  ангарской свиты. Глубина скважины 32м, минерализация 0,6г/л, дебит скважины 0,3 л/с.

Оценка ресурсного потенциала

Полезные ископаемые

В пределах границ МО «Каменка» находятся следующие месторождение твердых полезных ископаемых:

1. Каменское месторождение глины (кирпично-черепичное сырье) Запасы подсчитаны  по кат. В+С1+С2 и утверждены протоколом ТКЗ № 227 от 10.06.1988 г. Запасы учтены территориальным балансом запасов в нераспределенном фонде.

2. Заангарская угленосная площадь, участок Тыргур. Посчитаны прогнозные ресурсы.

3. Буяновское (русловое - острова Конный, Сосновик, Буян, Бархатовский) месторождение песчано-гравийной смеси. Запасы подсчитаны по кат. С1 и утверждены протоколом НТС № 141, 1992г. Запасы учтены государственным балансом. Месторождение находится в нераспределенном фонде.

4. Лицензия ИРК 14227 НР (зарегистрирована 03.09.2007 г.) выдана ОАО «Газпром» на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья до 20.06.2032 г.

Лесные ресурсы

На территории муниципального образования «Каменка» действуют Казачинское, Боханское и Кировское участковые лесничества Кировского лесничества Иркутской области. Кировское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 04.12.2008 г. № 374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ».

Лесохозяйственный регламент был утвержден приказом министерства лесного комплекса Иркутской области 11.09.2018 г. №73-мпр. Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества и определяет правовой режим лесных участков.

В Лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничества, в соответствии с частью 5 статьи 87 Лесного кодекса РФ устанавливаются:

- виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса РФ;

- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

- ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса РФ;

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

По целевому назначению в соответствии с Лесным кодексом, Лесохозяйственным регламентом, расположенные на территории муниципального образования «Каменка», леса подразделяются:

- защитные леса:

нерестоохранные полосы лесов

леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах

- эксплуатационные и резервные леса:

эксплуатационные леса.

По лесорастительному районированию территория муницимального образавания «Каменка» относится к среднесибирскому подтаёжно-лесостепному району лесорастительной зоны.

Основными лесообразующими породами на территории муниципального образования являются сосна, ель, лиственница, кедр.

Таблица 3.1-4 – Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Защитные леса |  |  |  |
| 1. Ценные леса |  |  |  |
| 1.1. Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 27ч | Приказ Рослесхоза от 16.09.2009 г. № 372 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), кв: 1 |  |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), кв: 48, 52 |  |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 2-4; 8; 9ч.; 10ч.; 13-20; 22-24; 27. |  |
| 1.2 Нерестоохранные полосы лесов | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 27ч | Приказ Рослесхоза от 16.09.2009 г. № 372 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), кв: 14 |  |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), кв: 47 |  |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 5-7; 9ч.; 10ч.; 11; 12; 25; 26; 28. |  |
| Эксплуатационные и резервные леса |  |  |  |
| 1. Эксплуатационные леса | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 32 | Приказ Рослесхоза от 16.09.2009 г. № 372 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), кв: 8 |  |
|  | Казачинское | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 21 |  |

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ, использование лесов может быть следующих видов:

Таблица 3.1-5– Виды разрешенного использования лесов

| Вид разрешенного использования лесов | Наименование участкового лесничества | Перечень кварталов или их частей по дачам |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Заготовка древесины | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), части кв: 27, 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), части кв: 1, 8, 14 |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), части кв: 47, 48, 52 |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), части кв: 1-28. |
| Заготовка живицы | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), части кв: 8 |
|  | Казачинское | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 21 |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), части кв: 27, 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), части кв: 1, 8, 14 |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), части кв: 47, 48, 52 |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), части кв: 1-28. |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), части кв: 27, 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), части кв: 1, 8, 14 |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), части кв: 47, 48, 52 |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), части кв: 1-28. |
| Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 27, 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), кв: 1, 8, 14 |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), кв: 47, 48, 52 |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 1-28. |
| *Ведение сельского хозяйства | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 27, 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), кв: 1, 8, 14 |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), кв: 47, 48, 52 |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 1-28. |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 27, 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), кв: 1, 8, 14 |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), кв: 47, 48, 52 |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 1-28. |
| Осуществление рекреационной деятельности | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 27, 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), кв: 1, 8, 14 |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), кв: 47, 48, 52 |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 1-28. |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), части кв: 8 |
|  | Казачинское | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 21 |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 27, 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), кв: 1, 8, 14 |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), кв: 47, 48, 52 |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 1-28. |
| Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 27, 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), части кв: 1, 8, 14 |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), части кв: 47, 48, 52 |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), части кв: 1-28. |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 27, 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), кв: 1, 8, 14 |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), кв: 47, 48, 52 |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 1-28. |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 27, 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), кв: 1, 8, 14 |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), кв: 47, 48, 52 |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 1-28. |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 27, 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), кв: 1, 8, 14 |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), кв: 47, 48, 52 |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 1-28. |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), части кв: 8 |
|  | Казачинское | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 21 |
| Осуществление религиозной деятельности | Боханское | Технический участок № 5 (колхоз "Ленинградский рабочий"), кв: 27, 32 |
|  | Кировское | Технический участок № 8 (колхоз им. Чапаева), кв: 1, 8, 14 |
|  | Казачинское | Технический участок № 1 (совхоз "Казачинский"), кв: 47, 48, 52 |
|  |  | Технический участок № 3 (совхоз "Каменский"), кв: 1-28. |

*В зеленых зонах запрещается (ЛК РФ, ст. 106, ч. 5; Особенности, п. 33) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства.

Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, если иное не установлено Лесным кодексом РФ или другими федеральными законами.

Порядок ограничения лесов определен статьей 27 Лесного кодекса РФ. использование лесов может ограничиваться только в случаях и в порядке, которые предусмотрены Лесным кодексом РФ, другими федеральными законами.

Допускается установление следующих ограничений использования лесов:

- запрет на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, предусмотренных частью 1 статьи 25 ЛК РФ;

- запрет на проведение рубок;

- иные установленные ЛК РФ, другими федеральными законами ограничения использования лесов.

Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержден приказом агентства лесного хозяйства от 11.09.2018 г. №73-мпр.

В соответствии с действующим законодательством введены ограничения по видам целевого назначения лесов (таблица 3.1-6)

Таблица 3.1-6– Ограничения по видам целевого назначения лесов

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | Защитные леса | Сплошные рубки осуществляются в случаях: а) если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций; б) если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации – ЛК РФ, ст. 17, ч. 4. При этом для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов допускаются сплошные рубки для создания просек шириной, определенной в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов – Особенности*, п.35. Запрещается: Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – ЛК РФ, ст. 14, ч. 2; Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности*, п. 30. |
| 2. | Ценные леса | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1; Особенности, п. 19. |
|  | а) нерестоохранные полосы | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ. Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины – Особенности, п. 26. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2. |
|  | б) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛКРФ. Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины - Особенности , п. 26. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений - ЛК РФ, ст. 106, ч. 2. |
| II. | Эксплуатационные леса | Ограничения на виды использования лесов отсутствуют – ЛК РФ, ст. 108, ч. 2. |
| *Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утверждѐнные приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485. |

## 3.2 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории

## 3.2.1 Положение территории в системе расселения

Муниципальное образование Каменка со статусом сельского поселения входит в состав Боханского районного муниципального образования Иркутской области, в соответствии с законом Иркутской области № 67-ОЗ, от 30.12.2004г.

Каменское сельское поселение расположено в западной части Боханского района Иркутской области, в 160 км к северу от г. Иркутска (по автомобильным дорогам), на правобережии р. Ангара и южнее залива Ида. На территории МО Каменка находится паромная переправа Каменка – Свирск, связывающая Боханский район с левобережьем р. Ангара.

Муниципальное образование Каменка граничит со следующими муниципальными образованиями Боханского района: на севере – с Казачинским муниципальным образованием, на востоке – с муниципальным образованием Новая Ида, на юге – с муниципальным образованием Буреть; на западе – с поселениями Черемховского района (граница по р. Ангара)

В состав МО Каменка входит 11 сельских населенных пунктов, которые географически внутри муниципального образования расположены следующим образом: с. Каменка занимает крайне-западное срединное положение, и является административным центром; д. Угольная расположена на северо-западе муниципального образования; з. Макаровская, Вантеевская, Морозова и Пашкова расположены в северной части, и имеют расположение близкое к срединному; з. Склянка и з. Гречехан расположены в центральной части; заимка Тыргур находится в юго-восточной части; заимка Калашникова и заимка Махонькино находятся в юго-западной части муниципального образования.

Площадь муниципального образования составляет 29 999 га. Западная часть территории МО вытянута на юг относительно восточной, вдоль р. Ангара. Залив Ида с севера огибает с. Каменка, и сужается в восточном направлении, образуя обширную речную сеть по территории района. Северо-западная часть территории с. Каменка вытянута в северном направлении в сторону р. Ангара, тем самым образовывая береговые зоны вдоль залива Ида. На востоке территории поселения расположено небольшое Каменское месторождение глин для производства кирпичного сырья.

Жилая застройка с. Каменка сосредоточена вдоль главных улиц и имеет вертикальное расположение относительно территории населенного пункта. В центральной части поселения расположены земли промышленных объектов и сельскохозяйственного назначения. В остальных населенных пунктах муниципального образования Каменка жилая застройка в основном сосредоточена вдоль главных улиц, однако зачастую встречаются отдельно стоящие дома. Вся жилая застройка муниципального образования Каменка представлена малоэтажными и индивидуальными домами.

По данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения МО Каменка на период 01.01.2018г составляет 1 429 человек. Для отдельных населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Каменка, использовались данные последнего опубликованного на данный момент Статистического бюллетеня численности населения (Иркутскстат), за 1 января 2017 года. Согласно данному документу, численность населения МО Каменка на 01.01.2017 составляла 1454 чел, в том числе: с. Каменка – 789 чел, д. Морозова – 290 чел, з. Гречехан – 102 чел, з. Калашникова – 101 чел, д. Угольная – 87 чел, з. Макаровская – 45 чел, з. Вантеевская – 16 чел, з. Пашкова – 10 чел, з. Склянка – 9 чел, з. Махонькина – 4 чел, з. Тыргур – 1 чел.

## 3.2.2 Экономическая база развития поселения

Функциональный профиль и градообразующие виды деятельности

Освоение и развитие земель МО Каменка приурочено к историческому освоению юга Иркутской области. Возникшие возле Идинского острога слободы Верхне- и Нижнеострожные впоследствии соединяются, образуя Каменский острог. Значительный импульс развития территории дало обнаружение запасов железных руд, однако на данный момент добыча не ведется. Функциональный профиль территории исторически связан с развитием пастбищного скотоводства сначала бурятскими народами, а затем и русскими переселенцами, и на данный момент является сельскохозяйственным, сохраняющимся на перспективу.

Все населенные пункты МО Каменка расположены по долинам рек. Село Каменка лежит на пологом берегу р. Ангара, который был образован на месте впадения её притока -  р. Ида. Такие земли издавна рассматривались как благоприятные для расселения, здесь также сосредоточена значительная часть памятников археологии.

В настоящее время в структуре организаций МО Каменка на период 01.01.2018 г. общая численность экономически-активного населения составила 167 человек, или 11,7% от всей численности населения (1429 чел). Муниципальное образование Каменка поддерживает интенсивные трудовые связи с г. Бохан, Свирск, Черемхово, Усолье-Сибирское и другими близлежащими населенными пунктами. Небольшая часть жителей поселения также работают за его пределами, в основном в районном центре.

Численность градообразующих кадров на исходный год (2018г) составляет 4 человека (0,3 % от общей численности населения). На территории муниципального образования Каменка представлен один вид отрасли производства:

Сельское хозяйство представлено 4 крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ), а именно:

- КФХ «Гладцунов», вид деятельности: выращивание зерновых культур;

- КФХ «Ершов», вид деятельности: выращивание зерновых культур;

- КФХ «Григорьев А.А.», вид деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур, а также семян масличных культур;

- КФХ «Григорьев И.А.», вид деятельности: выращивание однолетних культур.

В данный момент эти предприятия сельского хозяйства выполняют функцию градообразующих.

Таблица 3.2.2-1 - Состав градообразующих кадров муниципального образования Каменка

| Градообразующие кадры | Исходный год (2018 г.) | I очередь (2025 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | тыс. чел. | тыс. чел. |
| Сельское хозяйство | 4 | 0,005 | 0,005 |
| Численность градообразующих кадров | 4 | 0,005 | 0,005 |

В связи с отсутствием в документах территориального планирования объектов размещения по градообразующей отрасли, на I очередь генерального плана численность градообразующей группы составит 0,005 тыс. чел, на расчетный срок - 0,005 тыс.чел.

Обслуживающие виды деятельности

К градообслуживающей группе населения относятся люди, занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые обеспечивают потребности населения муниципального образования. В настоящее время численность градообслуживающей группы муниципального образования составляет 157 человек (11% от общей численности населения).

Проектом Схемы территориального планирования Иркутской области на территории МО Каменка заложено строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), а именно:

- в д. Морозова (мощностью 10 посещений в смену), на период до 2025 года;

- в д. Угольная (мощностью 10 посещений в смену), на период до 2035 года;

Схемой территориального планирования муниципального образования Боханский район до 2030 года заложено 	развитие объектов образования - детских дошкольных учреждений - в с. Каменка и д. Морозова. Проектом стратегии социально-экономического развития муниципального образования Боханский район, на период до 2025 года заложено строительство дома культуры в с. Каменка.

С учетом предусмотренных объектов и мероприятий культурно-бытового обслуживания населения, на расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в здравоохранении, образовании, управленческой деятельности. На I очередь (2025 г.) генерального плана численность градообслуживающих кадров предусматривается в объеме 0,185 тыс. чел., на расчетный срок (2032 г.) - 0,2 тыс. чел.

Таблица 3.2.2-2 - Численность обслуживающих кадров муниципального образования Каменка

| Вид деятельности | Исходный год (2018 г.), чел. | I очередь (2025 г.) тыс. чел. | Расчетный срок (2032 г.), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание | 7 | 0,01 | 0,01 |
| Просвещение и дошкольное воспитание | 100 | 0,105 | 0,11 |
| Культура и искусство | 15 | 0,025 | 0,025 |
| Здравоохранение, физическая культура и социальная защита | 14 | 0,02 | 0,025 |
| Административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги, управление, финансы, кредит, страхование, операции с недвижимостью, связь | 21 | 0,025 | 0,03 |
| Всего | 157 | 0,185 | 0,2 |

В пореформенный период сложилась группа экономически активного населения, занятая индивидуальной трудовой деятельностью (ИТД). В настоящее время, на территории поселения, она представлена деятельностью индивидуальных предпринимателей (преимущественно - предприятиями продуктовой розничной торговли), с общей численностью работников 6 чел (0,4% от общей численности).

Эти лица в основном задействованы в продаже товаров розничной и оптовой торговли, товаров бытовой химии и другими видами товаров и услуг, они вносят определенный вклад в развитие экономики поселения, и на перспективу предполагается небольшой рост численности данной группы населения до 0,01 тыс. чел. на 1 очередь и 0,015 тыс. чел. на расчетный срок генерального плана.

Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) составляет 167 чел. (11,7% общей численности населения) и увеличивается на I очередь до 0,2 тыс. чел., на расчетный срок - до 0,22 тыс. чел.

Таблица 3.2.2-3 - Прогноз структуры самодеятельного населения муниципального образования Каменка

|  | Исходный год (2018 г.), чел. | I очередь (2025 г.) тыс. чел. | Расчетный срок (2032 г.), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Самодеятельное население | 167 | 0,2 | 0,22 |
| в т. ч. градообразующая группа | 4 | 0,005 | 0,005 |
| обслуживающая группа | 157 | 0,185 | 0,2 |
| ИТД | 6 | 0,01 | 0,015 |

## 3.2.3 Население

МО Каменка расположено на землях исторического освоения юга Иркутской области. Еще задолго до прихода в Прибайкалье русских эта территория уже была заселена коренным населением - бурятами.

Одна из главных особенностей заселения территории заключалась в том, что здесь, в отличие от многих других районов страны, на одной ограниченной по сибирским масштабам территории, происходил консолидированный рост и развитие как русского населения, так и бурят. Бурятские народы занимали места, наиболее выгодные с точки зрения экстенсивного пастбищного скотоводства; на территории современного Боханского района размещались бурятские улусы в долине р. Ида.

В 1669 году был основан Идинский острог – первое русское поселение на территории нынешнего Боханского района. Возле острога возникают две небольшие слободы: Верхнеострожная и Нижнеострожная, которые впоследствии соединились и получили название Каменка. В 1675 году русский посол Н. Спафарий, направленный в Китай, называет речку Иду - Каменкой, а острог, насчитывающий около 8 казацких дворов - Каменским. Через много лет здесь находят железную руду и Каменка становится центром добычи руды. В то время в Идинской волости, куда входили поселки Олонки, Тымырей, Каменка и половина Черемховского района, проживало 11 тыс. чел. Освоение Ангары началось с Каменки, когда купец 2-ой гильдии - Пирожков установил 2 мельницы, провел в поселок электричество, способствовал открытию телеграфа.

К концу 17 и до первой половины 18 в. приходится время массового наплыва русских переселенцев, которые перенимали у бурят навыки ухода за скотом, а буряты стали строить деревянные избы вместо войлочных юрт, заниматься пашенным земледелием, различными ремеслами. В царское и советское время на эту территорию переселялись добровольно и принудительно крестьянские семьи из Украины, центральных регионов России, Прибалтики.

Основной ресурс МО Каменка – сельскохозяйственные угодья, которые занимают значительную часть территории. В связи с этим освоение данной территории связано с развитием сельского хозяйства. В 1906 году пшеница с. Каменка была отмечена на международной выставке в Париже.

В 1917 году был основан Каменский исполнительный сельский совет центром в селе Каменка. В 2003 году, в связи с реформой местного самоуправления в автономном округе, Каменская сельская администрация была структурирована в муниципальном образовании Каменка.

По данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения муниципального образования Каменка на 01.01.2018 составляет 1 429 человек. Динамика численности населения муниципального образования за период 2010-2018гг представлена на рисунке 3.2.3-1.

Рисунок 3.2.3-1 - Динамика численности населения муниципального образования Каменка

Из анализируемых данных следует, что численность населения имеет варьируемую динамику, однако с 2014 года наблюдается стабильное снижение численности населения. Численность населения муниципального образования Каменка за период с 2010 по 2018 годы сократилась на 6,9% (107 человек). В среднем, за данный период происходило сокращение населения около 14 чел/год. Во всем Боханском районе за период 2010-2018 годов численность населения также уменьшалась (на 569 чел.), или на 2,2%. Однако темпы сокращения населения в МО Каменка в несколько раз выше районных, что позволяет сделать вывод о миграциях населения ближе к крупным населенным пунктам – Свирску, Черемхово, Усолье-Сибирскому, Ангарску и Иркутску, а также к центру района - Бохану, с последующей оседлостью населения. В настоящий период глобализации экономики страны, децентрализованные небольшие населенные пункты имеют все меньше влияния на удержание населения в условиях сниженной комфортности (относительно крупных городов), становясь постепенно «островами» с характерно-небольшим промыслом народного хозяйства. Для предотвращения последствий данной ситуации необходимо планомерно и стабильно повышать качество жизни населения, создавая комфортную для проживания граждан окружающую среду, характерную для данного региона.

Для сравнения численности населения отдельных населенных пунктов, входящих в состав МО Каменка, представляется возможным использовать данные итогов ВПН 2010 г, а также последнего опубликованного на данный момент Статистического бюллетеня численности населения (Иркутскстат), за 1 января 2017 года. Сравнение численности населения в разрезе населенных пунктов за период 2010-2017 г. представлено в таблице 3.2.3-2.

Таблица 3.2.3-2 - Сравнение численности населения в разрезе населенных пунктов

| Населенный пункт | Годы | (+) Прирост / (-) Убыль |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2017 |  |
|  | Численность населения, чел |  |
| с. Каменка | 855 | 789 | (-) 66 |
| д. Морозова | 274 | 290 | (+) 16 |
| з. Гречехан | 105 | 102 | (-) 3 |
| з. Калашникова | 108 | 101 | (-) 7 |
| д. Угольная | 102 | 87 | (-) 15 |
| з. Макаровская | 47 | 45 | (-) 2 |
| з. Вантеевская | 15 | 16 | (+) 1 |
| з. Пашкова | 16 | 10 | (-) 6 |
| з. Склянка | 9 | 9 | - |
| з. Махонькина | 4 | 4 | - |
| з. Тыргур | 1 | 1 | - |
| Население всего | 1536 | 1454 | (-) 82 |

Из приведенного сравнения видно, что общая численность населения снизилась за 7 лет на 82 человека, хотя в д. Морозова и Вантеевская удалось стабилизировать сокращение населения. Крохотные населенные пункты остаются без изменения в отношении численности населения (з. Склянка, Махонькина, Тыргур), в связи с пенсионным возрастом проживающего там населения и исходя из оседлости своего размещения.

Основная часть населения – 54,3% от численности населения на 01.01.2017 - проживает в с. Каменка (789 чел), а оставшаяся половина жителей неравномерно распределена по 10 другим населенным пунктам (665 чел). Это обусловлено историческим развитием деревень внутри муниципального образования и обработкой сельскохозяйственных земель. Соотношение численности населения в населенных пунктах представлено на рисунке 3.2.3-2.

Рисунок 3.2.3-2 - Соотношение численности населения муниципального образования Каменка в разрезе населенных пунктов, в %

Численность населения муниципального образования Каменка за анализируемый период относительно стабильна, и на данный момент имеет небольшой естественный прирост, однако он постепенно смещается в сторону равновесия с естественной убылью. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, рождаемость составляла от 20,6 до 8,5 чел. на 1000 жит., смертность - от 18,9 до 12,2 чел. на 1000 жит. Начиная с 2012 года динамика численности имеет небольшой положительный естественный прирост, обусловленный вероятностными причинами и проведением административных программ поселения, а также вступлением в фертильный возраст относительно многочисленных возрастов 80-х гг. рождения.

Согласно данным администрации, механическое движение за анализируемый период также характеризуется небольшим механическим приростом населения, составившим 10 человек. Основной причиной этого является транспортная удаленность от крупнейших городских центров области, в соотношении к местной занятости населения на предприятиях сельского хозяйства. Динамика естественного прироста/убыли МО Каменка показана в таблице 3.2.3-3.

Таблица 3.2.3-3 - Динамика естественного прироста/убыли населения муниципального образования Каменка

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года | 1636 | 1498 | 1520 | 1517 | 1484 | 1473 | 1454 |
| Родилось, чел. | 14 | 31 | 31 | 29 | 29 | 22 | 23 |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 8,5 | 20,6 | 20,3 | 19,1 | 19,5 | 14,9 | 15,8 |
| Умерло, чел. | 31 | 20 | 21 | 25 | 22 | 18 | 18 |
| Смертность (на 1000 жит.) | 18,9 | 13,3 | 13,8 | 16,4 | 14,8 | 12,2 | 12,3 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | - 17 | 11 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| Естественный прирост (убыль), на 1000 жит. | - 10,4 | 7,3 | 6,5 | 2,7 | 4,7 | 2,7 | 3,5 |
| Прибыло, чел. | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| Выбыло, чел. | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Механический прирост (убыль), чел. | 5 | 2 | - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Главными тенденциями динамики возрастного состава населения Иркутской области за последние четверть века стали сокращение численности и доли детей и подростков, а также старение населения. Муниципальное образование Каменка является характерным примером. К 01.01.2018 г, согласно данным администрации, удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности жителей составил 30%, лиц в трудоспособном возрасте - 52%, лиц старше трудоспособного возраста - 18%. Возрастная структура населения отображена в таблице 3.2.3-4.

Высокий удельный вес населения в трудоспособном возрасте связан с вступлением в него многочисленных возрастов, родившихся в 70-е - 80-е гг. прошлого века. В результате процессов естественного движения населения, удельный вес трудоспособных возрастов в обозримом будущем будет несколько сокращаться, поскольку в данную категорию граждан будут продолжать вступать малочисленные контингенты, родившиеся в 90-е годы и в начале XXI века, а покидать - более многочисленные послевоенные поколения. С этим процессом связан прогноз некоторого уменьшения доли детей и роста удельного веса лиц пенсионного возраста.

Таблица 3.2.3-4 - Возрастная структура населения муниципального образования Каменка

| Возрастные группы | по данным текущего учета,% | прогноз,% |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2025 г. | 2032 г. |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 30 | 24 | 20 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 52 | 51 | 49 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 18 | 25 | 31 |
| итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Определяющими факторами формирования населения на период до расчетного срока генерального плана принадлежит небольшому стабильному естественному приросту населения, связанного с мероприятиями по повышению качества жизни населения, а также уравновешиванием механического притока и оттока населения. В то же время реализация национальных проектов в сфере демографии и снижение смертности в экологических условиях сельской местности и повышения качества медицинского обслуживания за счет открытия дополнительных фельдшерско-акушерских пунктов в д. Морозова и д. Угольная позволяют прогнозировать ситуацию, близкую к небольшому стабильному увеличению естественного прироста населения.

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры градообразующих отраслей, а также предприятий, организаций и учреждений обслуживания. На перспективу численность самодеятельного населения возрастает с учетом роста числа градообслуживающей группы, а также ростом уровня жизни населения, что приведет к увеличению численности и удельного веса обслуживающей группы. На перспективу самодеятельное население увеличивается, и на I очередь и составит 13,8% от общей численности населения, а на расчетный срок - 14,6% от общей численности населения. Прогнозная оценка трудовой структуры населения отражена в таблице 3.2.3-5.

Таблица 3.2.3-5 - Трудовая структура населения муниципального образования Каменка

|  | 2018 г. | 2025 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население | 167 | 11,7 | 0,2 | 13,7 | 0,22 | 14,6 |
| в т. ч. градообразующая группа | 4 | 0,3 | 0,005 | 0,3 | 0,005 | 0,3 |
| обслуживающая группа | 157 | 11 | 0,185 | 12,7 | 0,2 | 13,3 |
| ИТД | 6 | 0,4 | 0,01 | 0,7 | 0,015 | 1 |
| Несамодеятельное население | 1262 | 88,3 | 1,25 | 86,3 | 1,28 | 85,4 |
| Постоянное население | 1429 | 100 | 1,45 | 100 | 1,5 | 100 |
| Население всего | 1429 | 100 | 1,45 | 100 | 1,5 | 100 |

В перспективных условиях небольшой продолжающейся динамики положительного естественного прироста населения, обусловленной эффективным выполнением административных функций муниципального образования, а также улучшением здравоохранения населения, представляется обоснованным прогнозировать небольшое увеличение численности населения муниципального образования. Таким образом, численность жителей муниципального образования Каменка на I очередь генерального плана (2025 г) учитывается в размере 1,45 тыс. чел., к расчетному сроку (2032 г) 1,5 тыс. чел.

## 3.2.4 Жилищный фонд

Существующее состояние

Согласно инвентаризационным и оценочным данным, а также данным администрации, жилищный фонд муниципального образования Каменка на 01.01.2018 г. составил 39,42 тыс. м2 общей площади. Весь жилищный фонд относится к частному (включая индивидуальный жилой фонд). Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселения общей площадью жилья составляет 27,5 м2. Распределение жилищного фонда по принадлежности общей площади квартир отображено в таблице 3.2.4-1.

Таблица 3.2.4-1 - Распределение жилищного фонда муниципального образования Каменка по принадлежности, тыс. м2 общей площади квартир

| Населенные пункты | Муниципальный и государственный жилой фонд | Частный (включая индивидуальный) жилой фонд | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Каменка | - | 27,8 | 27,8 |
| д. Морозова | - | 4,59 | 4,59 |
| з. Калашникова | - | 1,8 | 1,8 |
| д. Угольная | - | 1,7 | 1,7 |
| з. Гречехан | - | 1,53 | 1,53 |
| з. Макаровская | - | 0,91 | 0,91 |
| з. Пашкова | - | 0,54 | 0,54 |
| з. Вантеевская | - | 0,22 | 0,22 |
| з. Склянково | - | 0,21 | 0,21 |
| з. Махонькина | - | 0,09 | 0,09 |
| з. Тыргур | - | 0,03 | 0,03 |
| всего | - | 39,42 | 39,42 |
| % | - | 100 | 100 |

Вся жилая застройка является малоэтажной, приусадебного типа, с выраженным преобладанием деревянных жилых домов. На деревянный и прочий жилищный фонд приходится 35,13 тыс м2 от общей площади жилья (89,1%). На капитальный жилищный фонд приходится 4,29 тыс. м2 от общей площади жилья (10,9%), в том числе:

- на кирпичный: 0,91 тыс. м2 (2,3% общей площади жилья);

- на панельный: 1,81 тыс. м2 (4,6% общей площади жилья);

- на блочный: 1,57 тыс. м2 (4% общей площади жилья).

Распределение жилищного фонда по материалу стен отображено в таблице 3.2.4-2.

Таблица 3.2.4-2 - Распределение жилищного фонда муниципального образования Каменка по этажности и материалу стен, тыс. м2 общей площади квартир

| Населенные пункты | Жилищный фонд с количеством этажей | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 1-этажные |  |
|  | деревянные | кирпичные | панельные | блочные |  |
| МО Каменка | 35,13 | 0,91 | 1,81 | 1,57 | 39,42 |
| % | 89,1 | 2,3 | 4,6 | 4 | 100 |

Жилищный фонд поселения имеет крайне низкий уровень благоустройства, за исключением обеспечением газом (сетевым, сжиженным) населенных пунктов. Согласно инвентаризационным данным и данным администрации, обеспечение внутридомовыми инженерными системами выглядит следующим образом:

водопровод                         - 4%

канализация                        - 4%

центральное отопление     - 2,9%

горячее водоснабжение     - 4%

ваннами (душем)                - 4%

газом (сетевым, сжиженным) - 94,4 %

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 39,42 тыс. м2 общей площади, и в подавляющей части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. На жилые дома со износом выше 60%, согласно инвентаризационным данным администрации муниципального образования Каменка приходится 22,8% общего объема существующего жилищного фонда (9,0 тыс. м2 общей площади).

Проектное решение

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2032 г.) жилищный фонд муниципального образования Каменка составит 41,25 тыс. м2 общей площади, средняя жилищная обеспеченность принимается в размере 27,5 м2 общей площади на одного жителя. При данном показателе ежегодный ввод жилого фонда составит около 0,77 тыс. м2 общей площади.

Существующий жилищный фонд поселения составляет 39,42 тыс. м2 общей площади, характеризуется удовлетворительным техническим состоянием и, за исключением ветхого (9,0 тыс. м2), сохраняется на расчетный срок генерального плана в качестве опорного. Данный жилищный фонд составляет 73,7% всего жилищного фонда расчетного срока проекта. Дополнительная потребность в жилищном фонде составит 10,83 тыс. м2 общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории, в самых заселенных поселениях муниципального образования, а именно: в с. Каменка (около 70% проектного фонда) и в д. Морозова (около 30 % проектного фонда). Проектируемый новый жилищный фонд полностью формируется за счет малоэтажной застройки усадебного типа.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда поселения на расчетный срок приведено в таблице 3.2.4-3.

Таблица 3.2.4-3 - Размещение жилищного фонда на расчетный срок, тыс. м2 общей площади

|  | Существу-ющий жилищный фонд | Ветхий жилищ- ный фонд | Сохраняе- мый жилищный фонд | Ввод нового жилья с количеством этажей | Проектный жилищный фонд | Населе- ние, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-2 эт. жилые дома усадебного типа |  |  |
| с. Каменка | 27,8 | 9,0 | 18,8 | 7,5 | 41,25 | 1,5 |
| д. Морозова | 4,59 |  | 4,59 | 3,33 |  |  |
| з. Калашникова | 1,8 |  | 1,8 | - |  |  |
| д. Угольная | 1,7 |  | 1,7 | - |  |  |
| з. Гречехан | 1,53 |  | 1,53 | - |  |  |
| з. Макаровская | 0,91 |  | 0,91 | - |  |  |
| з. Пашкова | 0,54 |  | 0,54 | - |  |  |
| з. Вантеевская | 0,22 |  | 0,22 | - |  |  |
| з. Склянково | 0,21 |  | 0,21 | - |  |  |
| з. Махонькина | 0,09 |  | 0,09 | - |  |  |
| з. Тыргур | 0,03 |  | 0,03 | - |  |  |
| % | 95,5 | 21,8 | 73,7 | 26,2 | 100 | 100 |

Новый жилищный фонд муниципального образования будет сформирован за счет индивидуальных жилых домов усадебного типа. Формируемая жилая застройка полностью отвечает существующему спросу и функциональному профилю муниципального образования, а также образу жизни значительной части населения.

Первая очередь строительства

В соответствии с проектным решением генерального плана, на первую очередь (2025 г.) жилищный фонд муниципального образования Каменка составит 36,25 тыс. м2 общей площади, средняя жилищная обеспеченность принимается в размере 25,0 м2 общей площади на одного жителя.

Существующий жилищный фонд поселения составляет 39,42 тыс. м2 общей площади, и, за исключением ветхого (9,0 тыс. м2), подлежит сохранению в качестве опорного. Данный жилищный фонд составляет 83,9% жилищного фонда первой очереди строительства.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на I очередь строительства составит 5,83 тыс. м2 общей площади или 53,8% всего нового строительства проекта. Новое жилищное строительство намечено сформировать за счет индивидуальной усадебной застройки. Весь объем строительства I очереди, размещаемый в границах муниципального образования, формируется на участках, занятых в настоящее время территорией естественного ландшафта.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда на I очередь строительства приведено в таблице 3.2.4-4.

Таблица 3.2.4-4 - Размещение жилищного фонда на I очередь строительства, тыс. м2 общей площади

|  | Существу-ющий жилищный фонд | Ветхий жилищ- ный фонд | Сохраняе- мый жилищный фонд | Ввод нового жилья с количеством этажей | Проектный жилищный фонд | Населе- ние, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-2 эт. жилые дома усадебного типа |  |  |
| с. Каменка | 27,8 | 9,0 | 18,8 | 4,0 | 36,25 | 1,45 |
| д. Морозова | 4,59 |  | 4,59 | 1,83 |  |  |
| з. Калашникова | 1,8 |  | 1,8 | - |  |  |
| д. Угольная | 1,7 |  | 1,7 | - |  |  |
| з. Гречехан | 1,53 |  | 1,53 | - |  |  |
| з. Макаровская | 0,91 |  | 0,91 | - |  |  |
| з. Пашкова | 0,54 |  | 0,54 | - |  |  |
| з. Вантеевская | 0,22 |  | 0,22 | - |  |  |
| з. Склянково | 0,21 |  | 0,21 | - |  |  |
| з. Махонькина | 0,09 |  | 0,09 | - |  |  |
| з. Тыргур | 0,03 |  | 0,03 | - |  |  |
| % | 108,7 | 24,8 | 83,9 | 16,1 | 100 | 100 |

## 3.2.5 Использование территории

Территория в границах муниципального образования Каменка, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 30.12.2004 г. № 67-оз «О статусе и границах муниципальных образований Боханского района Иркутской области», составляет 31 096,34 Га.

Площадь с. Каменка в существующих границах составляет 202,12 га. В настоящее время селитебные территории занимают 87,48 га, или 43,3% всех земель поселения. Из них 85,9 га (98,2% застройки) приходится на жилую зону, которая полностью состоит из индивидуальных жилых домов с приусадебными жилыми участками. Территории ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества занимают 0,66 га.

Учреждения обслуживания, составляющие общественно-деловую зону (объекты общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения и социального обеспечения) размещаются на площади 1,58 га.

Промышленные территории, включающие в себя зоны производственных объектов (зоны пилорамы, нефтебазы, животноводческой фермы, а также складские помещения), образованы на площади в 18,31 га. Территории инженерной (водонапорные башни, котельные) и транспортной инфраструктуры занимают 11,99 га. Ландшафтно-рекреационные территории представлены территорией природных ландшафтов, которые составляют 84,34 га (или 41,7 % площади земель села Каменка).

Деревня Морозова в своих границах занимает площадь 100,13 га, из которых 26,38 га (26,3% площади земель деревни) – селитебные территории. Индивидуальная усадебная застройка занимает 12,83 га (48,6% селитебных территорий), прочая малоэтажная застройка – 1,03 (3,9%). В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов. Площадь садоводств участков для ведения дачного хозяйства составляет 12,26 га, или 12,2% земель поселения.

Производственная зона, состоящая из территорий промышленных объектов и территорий размещения коммунальных и складских объектов, занимает 4,9 га, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – 9,23 га. Ландшафтно-рекреационные территории занимают 59,62 га, или 59,5% территории поселения.

Площадь д. Угольная в современных границах составляет 31,82 га. Селитебные территории занимают площадь 17,18 га. Из них 17,16 га (99,9% селитебных территорий) приходится на жилую зону, сформированную индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов.

Производственные территории представлены инженерной инфраструктурой, занимающей 4,61 га. Ландшафтно-рекреационная зона занимает 10,03 га, или 31,5% площади территории населенного пункта, из которых 0,93 га занимают леса.

Заимка Вантеевская в границах населенного пункта составляет 5,12 га. Селитебные территории занимают 2,35 га, или 45,9% площади поселка. Жилая застройка представлена малоэтажными индивидуальными жилыми домами усадебного типа, и занимает – 1,42 га, или 27,7% территории поселения. В состав жилой зоны включены садоводства, занимающие 0,93 га.

Территории инженерной инфраструктуры (эксплуатация сооружения электрической сети) составляют 0,23 га. Ландшафтно-рекреационные территории представлены территорией природного ландшафта, и занимают 2,54 га (49,6% территории поселения).

Площадь з. Гречехон в настоящее время составляет 55,76 га. Селитебные территории занимают 10,19 га. Из них 10,17 га (18,2% площади поселения) приходится на жилую зону, сформированную индивидуальной усадебной застройкой. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов. Общественно-деловая зона населенного пункта (территория магазина) составляет 0,001 га, на озелененные территории (детская площадка) приходится 0,02 га.

Территории инженерной инфраструктуры составляют 2,23 га (водонапорная башня), или 4% площади земель поселения. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 0,1 га. Наибольшая площадь земель в границах поселка приходится на ландшафтно-рекреационные территории – 43,24 га (или 77,5% территории поселения), из которых леса занимают 1,83 га, а водные пространства 0,44 га.

Заимка Калашникова в границах населенного пункта составляет 41,51 га. Селитебные территории занимают площадь 17,23 га, из которых 17,2 га приходится на жилую зону. Садоводства занимают 3,82 га, или 9,2% земель поселения.

Производственные территории составляют 7,44 га (17,9% площади поселка), из которых территории инженерной инфраструктуры (водокачка) составляют 6,21 га, а промышленных (территория склада) – 1,23 га.

Ландшафтно-рекреационные территории занимают площадь 15,97 га, из которых свыше 96% занято территорией природного ландшафта. Территории сельскохозяйственного назначения (ферма) составляют 0,87 га

Площадь з. Макаровская в современных границах составляет 21,76 га. Селитебные территории занимают площадь 6,15 га, которые полностью заняты территорией жилых зон. В состав жилой зоны также включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов. Садоводства занимают площадь 2,51 га, или 11,5% площади поселения.

Территории инженерной и транспортной инфраструктуры составляют 1,71 га, или 7,9% земель поселения. Ландшафтно-рекреационные территории занимают 13,9 га (63,9% территории поселения), из которых 0,37 га составляют водные пространства.

Площадь з. Махонькина в настоящее время составляет 7,2 га. Селитебные территории занимают 0,72 га, которые полностью заняты территорией жилых зон. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов. Садоводства занимают 0,46 га (6,4% площади поселения).

Территории инженерной и транспортной инфраструктуры составляют 0,27 га, или 3,7% земель поселения. Большинство территории поселения занято ландшафтно-рекреационными территориями, которые занимают 6,21 га (86,2% территории поселения).

Площадь з. Пашкова в границах населенного пункта составляет 24,72 га. Селитебные территории занимают 6,8 га, которые полностью заняты территорией жилых зон. В состав жилой зоны также включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов.

Территории инженерной инфраструктуры составляют 1,63 га (водонапорная башня), или 6,6% земель поселения. Ландшафтно-рекреационные территории занимают 16,29 га (65,9% территории поселения), из которых 0,05 га занимают леса, а 0,29 га составляют водные пространства.

Таблица 5.8 - Современное использование территории муниципального образования Каменка

Население 1,4 тыс. чел.

| Территории | с. Каменка | д. Морозова | д. Угольная | з. Вантеевская | з. Гречехон | з. Калашникова | з. Макаровская | з. Махонькина | з. Пашкова | з. Склянка | з. Тыргур | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | га | % | м2/чел |
| А Селитебные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории жилых зон: | 85,9 | 26,12 | 17,16 | 2,35 | 10,17 | 17,2 | 6,15 | 0,72 | 6,8 | 3,17 | 1,07 | 383,5 | 560,31 | 1,8 | 4002,2 |
| малоэтажная застройка: | 85,24 | 13,86 | 16,8 | 1,42 | 10,17 | 13,38 | 3,64 | 0,26 | 6,8 | 3,17 | 0,52 | 0,86 | 156,12 | 0,5 |  |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 82,65 | 12,83 | 16,8 | 1,42 | 10,13 | 13,2 | 3,64 | 0,26 | 6,8 | 3,17 | 0,52 | 0,86 | 152,28 | 0,49 |  |
| прочие малоэтажные, среднеэтажные жилые дома | 2,59 | 1,03 | - | - | 0,04 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | 3,84 | 0,01 |  |
| садоводства | 0,66 | 12,26 | 0,36 | 0,93 | - | 3,82 | 2,51 | 0,46 | - | - | 0,55 | 382,64 | 404,19 | 1,3 |  |
| Общественно-деловых зон | 1,58 | 0,26 | 0,001 | - | 0,001 | 0,03 | - | - | - | - | - | 5,03 | 6,902 | 0,02 | 49,3 |
| Озелененные территории общего пользования | - | - | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,009 | - | - | - | - | - | 0,049 | 0,001 | 0,35 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 87,48 | 26,38 | 17,181 | 2,35 | 10,191 | 17,23 | 6,159 | 0,72 | 6,8 | 3,17 | 1,07 | 388,53 | 567,26 | 1,82 | 4051,8 |
| Б Производственные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленные территории | 18,31 | 4,9 | - | - | - | 1,23 | - | - | - | - | - | 2,05 | 26,49 | 0,08 |  |
| Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 11,99 | 9,23 | 4,61 | 0,23 | 2,23 | 6,21 | 1,71 | 0,27 | 1,63 | 0,52 | 0,94 | 227,54 | 267,11 | 0,86 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 30,3 | 14,13 | 4,61 | 0,23 | 2,23 | 7,44 | 1,71 | 0,27 | 1,63 | 0,52 | 0,94 | 229,59 | 293,6 | 0,94 |  |
| В Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории природного ландшафта | 84,34 | 57,65 | 9,1 | 2,54 | 40,97 | 15,38 | 13,53 | 5,8 | 15,95 | 20,48 | 13,14 | 15545,51 | 15824,39 | 50,89 |  |
| Леса | - | 0,48 | 0,93 | - | 1,83 | 0,59 | - | 0,41 | 0,05 | 0,5 | - | 4456,83 | 4461,62 | 14,35 |  |
| Водные пространства | - | 1,49 | - | - | 0,44 | - | 0,37 | - | 0,29 | 0,08 | - | 308,53 | 311,2 | 1 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 84,34 | 59,62 | 10,03 | 2,54 | 43,24 | 15,97 | 13,9 | 6,21 | 16,29 | 21,06 | 13,14 | 20310,87 | 20597,21 | 66,24 |  |
| Г Прочие территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | - | - | - | - | 0,1 | 0,87 | - | - | - | - | - | 9630,31 | 9631,28 | 30,97 |  |
| Специальные территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,99 | 6,99 | 0,03 |  |
| Итого в пределах прочих территорий | - | - | - | - | 0,1 | 0,87 | - | - | - | - | - | 9637,3 | 9638,27 | 31 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА | 202,12 | 100,13 | 31,82 | 5,12 | 55,76 | 41,51 | 21,76 | 7,2 | 24,72 | 24,75 | 15,15 | 30566,3 | 31096,34 | 100 |  |

Площадь з. Склянка в настоящее время составляет 24,75 га. Селитебные территории занимают 3,17 га, которые полностью заняты территорией жилых зон. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов.

Территории инженерной инфраструктуры составляют 0,52 га, или 2,1% земель поселения. Ландшафтно-рекреационные территории занимают 21,06 га (85,1% территории поселения), из которых 0,5 га занимают леса, а 0,08 га составляют водные пространства.

Заимка Тыргур в границах населенного пункта составляет 15,15 га. Селитебные территории занимают 1,07 га, или 7% площади поселка. Жилая застройка представлена малоэтажными индивидуальными жилыми домами усадебного типа, и занимает 0,52 га. В состав жилой зоны включены садоводства, занимающие 0,55 га.

Территории инженерной инфраструктуры составляют 0,94 га, или 6,2% земель поселения. Ландшафтно-рекреационные территории представлены территорией природного ландшафта, и занимают 13,14 га (86,7% территории поселения).

Вне границ населенных пунктов площадь территории земель муниципального образования Каменка составляет 30 566,3 га. Большая часть (98,5) селитебных территорий приходится на участки для ведения садоводческой деятельности и дачного хозяйства, которые занимают площадь в 382,64 га.

Производственные территории занимают 229,59 га (0,74% всех земель поселения), которые главным образом представлены территориями общего пользования в границах улиц и дорог (227,54 га).

Прочие территории занимают 9637,3 га (31% площади муниципального образования), которые главным образом представлены землями сельскохозяйственного назначения, составляющими 9630,31 га.

Большая часть территории вне границ населенных пунктов занята рекреационными территориями – 20310,87 га (65,3% площади муниципального образования), из которых леса занимают 4456,83 га, а водные пространства 308,53 га.

Анализ современного использования территории муниципального образования Каменка позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено, прежде всего, ландшафтными особенностями местности. Подавляющую часть земель поселения занимают рекреационные зоны - 20597,21 га, или 66,2% площади муниципального образования.

Селитебные территории занимают 567,26 га, что составляет 1,82% всех земель в границах проекта. Жилая зона поселения (560,31 га) представлена преимущественно садоводствами и участками для ведения дачного хозяйства, составляющими 404,19 га (72,1% селитебных территорий). Площадь участков общественных учреждений и предприятий обслуживания поселенного значения составляет 6,9 га. Производственные территории занимают площадь в 293,6 га, или 0,94% площади всего муниципального образования.

Общая площадь земель сельскохозяйственных угодий в границах поселения составляет 9631,28 га или 30,97%. В границах поселения зоны специального назначения (кладбище и территории объектов размещения отходов потребления) занимают территорию общей площадью 6,99 га.

Использование территории в границах муниципального образования Каменка отражено в таблице 5.8.

Таблица 5.9 - Проектное использование территории муниципального образования Каменка

Население 1,5 тыс. чел.

| Территории | с. Каменка | д. Морозова | д. Угольная | з. Вантеевская | з. Гречехон | з. Калашникова | з. Макаровская | з. Махонькина | з. Пашкова | з. Склянка | з. Тыргур | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | га | % | м2/чел |
| А Селитебные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории жилых зон: | 97,9 | 61,48 | 27,32 | 1,88 | 12,31 | 22,48 | 7,26 | 0,77 | 9,47 | 7,74 | 3,24 | 1,92 | 253,77 | 0,82 | 1691,8 |
| малоэтажная застройка: | 83,52 | 36,85 | 19,62 | 1,88 | 12,31 | 17,43 | 5,26 | 0,77 | 9,47 | 5,23 | 1,7 | 1,92 | 194,04 | 0,62 |  |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 83,52 | 36,85 | 19,62 | 1,88 | 12,31 | 17,43 | 5,26 | 0,77 | 9,47 | 5,23 | 1,7 | - | 194,04 | 0,62 |  |
| садоводства | 14,38 | 24,63 | 7,7 | - | - | 5,05 | 2,0 | - | - | 2,51 | 1,54 | 1,92 | 59,73 | 0,2 |  |
| Общественно-деловых зон | 32,81 | 10,26 | 0,63 | 0,07 | 0,59 | 2,68 | 3,41 | 0,06 | 0,24 | 1,07 | - | - | 51,82 | 0,16 | 345,4 |
| Озелененные территории общего пользования | 0,76 | 1,32 | - | - | 0,16 | 0,56 | 0,13 | 0,05 | 0,09 | - | - | - | 3,07 | 0,01 | 20,4 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 131,47 | 73,06 | 27,95 | 1,95 | 13,06 | 25,72 | 10,8 | 0,88 | 9,8 | 8,81 | 3,24 | 1,92 | 308,66 | 0,99 | 2057,7 |
| Б Производственные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленные территории | 19,5 | 5,55 | - | 0,19 | 1,81 | 2,72 | - | - | - | - | - | 5,86 | 35,63 | 0,12 |  |
| Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 11,84 | 4,78 | 0,0054 | 0,001 | 2,72 | 1,6 | 1,26 | 0,001 | 0,003 | 0,35 | 0,0009 | 230,32 | 252,88 | 0,81 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 31,34 | 10,33 | 0,0054 | 0,19 | 4,53 | 4,32 | 1,26 | 0,001 | 0,003 | 0,35 | 0,0009 | 236,18 | 288,51 | 0,93 |  |
| В Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории природного ландшафта | 33,14 | 13,68 | 1,47 | 0,89 | 26,25 | 8,11 | 2,94 | 2,33 | 8,81 | 2,77 | 10,4 | 10598,06 | 10708,85 | 34,44 |  |
| Лесопарковая зона | - | 0,4 | 1,14 | - | 0,1 | 0,34 | - | 0,41 | - | 0,5 | - | 4873,86 | 4876,75 | 15,68 |  |
| Зона акваторий | 4,88 | 1,44 | - | - | 0,28 | 0,05 | 0,37 | - | 0,29 | 0,08 | 0,05 | 3072,39 | 3079,83 | 9,9 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 38,02 | 15,52 | 2,61 | 0,89 | 26,63 | 8,5 | 3,31 | 2,74 | 9,1 | 3,35 | 10,45 | 18544,31 | 18665,43 | 60,02 |  |
| Г Прочие территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | - | 0,38 | - | 2,49 | 7,18 | 3,07 | 6,38 | 2,35 | 5,81 | 12,22 | 1,46 | 11786,59 | 11827,93 | 38,04 |  |
| Специальные территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,81 | 5,81 | 0,02 |  |
| Итого в пределах прочих территорий | - | 0,38 | - | 2,49 | 7,18 | 3,07 | 6,38 | 2,35 | 5,81 | 12,22 | 1,46 | 11792,4 | 11833,74 | 38,06 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА | 200,83 | 99,29 | 30,56 | 5,52 | 51,4 | 41,61 | 21,75 | 5,97 | 24,71 | 24,73 | 15,15 | 30574,81 | 31096,34 | 100 |  |

## 3.2.6 Территории и зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на:

- зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых определяется расчетным путем.

В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют:

- акустической вредности от автомобильных дорог региональных,

- акустической вредности от поселковых улиц.

- зоны ограничений от техногенных стационарных источников, расположенных на территории муниципального образования «Каменка» представлены в таблице 3.2.6-1.

Таблица 3.2.6-1 - Перечень существующих предприятий, источников загрязнения

| № п/п | Наименование объекта | Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| с.Каменка |
| 1 | Площадка кирпичного завода (недейств.) | 50 |
| 2 | Склады | 50 |
| 3 | Промзона (недейств.)* | 50 |
| 4 | Ферма | 50 |
| 5 | Пилорама* | 50 |
| 6 | Заготконтора* | 50 |
| 7 | Площадка бывш. кирпичного завода (недейств.) | 50 |
| 8 | Нефтебаза | 50 |
| 9 | Котельная* | 50 |
| заим. Калашникова |
| 10 | Ферма (коровы) | 50 |
| заим. Гречехан |
| 11 | Кладбище | 50 |
| 12 | Склады (зерно) | 50 |
| д. Морозова |
| 13 | Ферма (коровы) | 50 |
| 14 | КФХ | 50 |
| 15 | Пилорама* | 50 |
| 16 | Кладбище | 50 |
| 17 | Котельная | 50 |
| вне границ населенных пунктов |
| 18 | Кладбище с. Каменка | 50 |
| 19 | Свалка ТКО около с. Каменка | 500 |
| 20 | Скотомогильник около а/д Каменка-Буреть | 1000 |
| 21 | Скотомогильник около д. Морозова | 1000 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне которых расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в санитарно-защитных зонах не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 3.2.6.-2 - Планируемые к размещению и реконструкции территории и объекты

| Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Размещение |  |  |  |
| 1. Котельная | Строительство котельнjq для спортивного комплекса V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50* |
| 2. АЗС | Строительство АЗС около с. Каменка V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 3. СТО | Строительство СТО около д. Морозова V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |

Примечание:

* - ориентировочная минимальная санитарно-защитная зона для котельных, устанавливается аналогично котельным, имеющими малую мощность до 200 Гкал и составляют 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

Таблица 3.2.6-3 – Территории и объекты, подлежащие закрытию

| Наименование | Класс опасности | Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Закрытие существующей свалки ТКО, площадью около 0,8 га) с последующей рекультивацией. | II | 500* |
| Закрытие скотомогильников | I | 1000* |

*- санитарно-защитная зона остается неизменной до момента ликвидации, выноса или закрытия объекта.

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения, устанавливаются охранные зоны таких объектов (согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160).

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

По территории муниципального образования «Каменка» проходят воздушные линии электропередачи напряжением 110, 35 и 10 кВ:

ВЛ 110 кВ ПС Черемхово – ПС Оса;

ВЛ 35 кВ ПС Казачье – ПС Каменка- 22,15 км»;

ВЛ 35 кВ ПС Тараса –ПС Каменка - 30,9 км.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горюче-смазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Охранные зоны данных воздушных линий в устаноленном порядке поставлены на государственный кадастровый учет.

Охранные зоны трубопроводов

На сегодняшний день на территории муниципального образования «Каменка» отсутствуют магистральные системы газоснабжения природным газом.

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской области планируется строительство магистрального газопровода «Ковыкта – Жигалово – Саянск – Ангарск – Иркутск» и установлен санитарный разрыв - 250 м.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. №9, утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г. в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23 ноября 1994 г. N 61 пункт 4.1. для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 2 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395. Размеры придорожной полосы указаны в разделе 6.3.5 Автомобильный транспорт.

Охранные зоны водных объектов

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями).

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Зоны охраны водоемов подразделяются на:

- водоохранные зоны водных объектов;

- прибрежные защитные полосы водных объектов;

- береговые полосы;

Прибрежные защитные полосы 30-50м в зависимости от уклонов устанавливаются для Братского водохранилища, для ручьев - совпадают с водоохранными зонами от них.

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На водных объектах общего пользования (береговые полосы) могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Таблица 3.2.6-1 Зоны охраны водных объектов

| №п/п | Наименование водного объекта | Протяженность, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братское водохранилище | - | 200 (поставлена на кадастровый учет) | 200 (поставлена на кадастровый учет) | 20 |
| 2 | Ида | 153 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | Пашкова | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | Хлебная | 4 | 50 | 30 | 5 |
| 5 | Тыргур | 11 | 100 | 50 | 20 |
| 6 | Талагойчик | 4 | 50 | 30 | 5 |
| 7 | Грязная | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 8 | Тяхта | 9 | 50 | 30 | 5 |
| 9 | Бахан | 10 | 50 | 30 | 5 |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г. № 10).

Необходимо установить первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны (ЗСО) для существующих и планируемых источников водоснабжения в МО «Каменка».

Границу первого пояса ЗСО установить на расстоянии 50 метров оголовка водозабора. Цель ( охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

По первому поясу ЗСО необходимо выполнить следующие мероприятия: территория должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов; запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений; оголовок должен быть закрыт на запорные устройства.

Границы зон второго и третьего пояса ЗСО определяются расчетным путем, согласно «Методических рекомендаций ГИДЭК» от 2001 г.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002 г. № 10.

При организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, необходимо соблюдать мероприятия на территории ЗСО (зона санитарной охраны источников водоснабжения) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 3.2 «Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения».

Проектом предусматривается:

- строительство магистральных сетей водоснабжения общей протяженностью 5,9 км;

- строительство водозабора подземных вод в с. Каменка;

- строительство водозабора подземных вод в з. Калашникова, з. Гречехан, д. Угольная, д. Морозова, з. Макаровская.

Таблица 3.2.6-2 - Планируемые к размещению и реконструкции территории и объекты

| Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер охраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Артезианская скважина | В с. Каменка на расчетный срок проектом предусматривается строительство водозабора подземных вод с учетом требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». | - | 50 |
| Артезианская скважина | В в з. Калашникова, з. Гречехан, д. Угольная, д. Морозова, з. Макаровская на расчетный срок проектом предусматривается строительство водозабора подземных вод с учетом требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». | - | 50 |

Территории месторождений полезных ископаемых

На территории муниципального образования расположены месторождения полезных ископаемых. Перечень и характеристика месторождений приведены в подразделе «Полезные ископаемые».

В соответствии с Законом Российской Федерации в редакции  от  10.02.99 № 32-ФЗ в статье 25 определены условия застройки площадей залегания полезных ископаемых: «проектирование и строительство  населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов  разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии  полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

В редакции Федерального закона от 02.01.2000 № 20-ФЗ отмечается, что

- застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах залегания подземных сооружений допускаются  с разрешения  федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

- самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых  прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Зоны затопления, подтопления

Основной водной артерией на территории муниципального образования является р. Ида. В период весеннего половодья вследствие больших снегозапасов и резкого потепления существует незначительная вероятность подтопления части территории муниципального образования. Риск подтопления (затопления) жилых и общественных зданий в населенных пунктах муниципального образования отсутствует в связи с тем, что все населенные пункты располагаются на возвышенных участках местности, а также с отсутствием затороопасных участков на реке.

В качестве мероприятий по снижению негативного влияния весенних паводков на территорию муниципального образования планируется организация мониторинга уровня воды в период паводка, а также своевременная эвакуация населения из мест, подверженных подтоплению.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории

Согласно «Схеме развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в Иркутской области» и «Лесохозяйственного регламента Кировского лесничества Иркутской области» существующие и планируемые особо охраняемые природные территории в границах муниципального образования «Каменка» отсутствуют.

Территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, зоны их охраны

Территории объектов культурного наследия

В соответствии с ФЗ № 73 от 25 июня 2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями) к объектам культурного наследия относятся следующие виды: памятники, ансамбли, достопримечательные места.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;

- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;

- достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов.

Согласно сведениям Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (письмо от 21.11.2018 г. № 02-76-7792/18), на учёте государственного органа по охране объектов культурного наследия Иркутской области (по состоянию на 01.11.2018 год) на территории муниципального образования «Каменка» Боханского района состоят:

- 1 объект культурного наследия регионального значения (табл. 3.2.6-2);

- 39 объектов археологического наследия, в том числе 29 объектов федерального значения, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (табл. 3.2.6-3).

Таблица 3.2.6-2 Перечень объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в МО «Каменка» Боханского района Иркутской области по состоянию на 01.11.2018 г.

| № п/п | Регистр. № в списках | Наименование по решению | Датировка | Категория охраны | Собственник | Использов ание | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 381711281 250005 | Братская могила героев гражданской войны | 1918-1922 гг. | ГО регион., реш.обл. №556 от 18.11.1959 г.; N 397 от 09.08.1966 г., прил.7 , п.ЗЗ | муниц.? | мемориа льное | Боханский р-н, село Каменка |

Таблица 3.2.6-3 Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории муниципального образования «Каменка» Боханского района Иркутской области по состоянию на 01.11.2018 г.

| № п/п | Наименование объекта археологического наследия | Сведения о местонахождении объекта (адрес или при его отсутствии описание местоположения объекта) | Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов археологического наследия федерального значения, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
| 1 | стоянка «Падь Долгая 1» | Боханский район, одноименная падь в 7 км ниже по р. Ангаре от с. Буреть | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г |
| 2 | могильник «Падь Долгая 2» | Боханский район, одноименная падь в 7 км ниже по р. Ангаре от с. Буреть | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г |
| 3 | стоянка «Падь Калашникова 1» | Боханский район, одноименная падь в 15 км ниже по р. Ангаре от с. Буреть | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 4 | стоянка «Падь Калашникова 2» | Боханский район, одноименная падь в 15 км ниже по р. Ангаре от с. Буреть | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 5 | стоянка «Падь Собачья 1» | Боханский район, одноименная падь в 23 км ниже по р. Ангаре от с. Буреть | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 6 | стоянка «Падь Собачья 2» | Боханский район, одноименная падь в 23 км ниже по р. Ангаре от с. Буреть | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 7 | стоянка «Семенова 1» | Боханский район, падь в 5,5 км выше по р. Ангаре от с. Буреть (бывшая д. Семенова) | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 8 | стоянка «Семенова 2» | Боханский район, падь в 5,5 км выше по р. Ангаре от с. Буреть (бывшая д. Семенова) | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 9 | стоянка «Каменка 1» | Боханский район, правый устьевый участок р. Ида. | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 10 | стоянка «Каменка 2» | Боханский район, правый берег р. Ида, в 1 км к В от устья | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 11 | стоянка «Каменка 3» | Боханский район, левый берег р. Ида, в 1,5 км на СВ от с. Каменка | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 12 | стоянка «Каменка 4» | Боханский район, территория с. Каменка, от причала «Нефтебазы» до устья р. Иды | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 13 | стоянка «Каменка 5» | Боханский район, в 0,5 км на В от с. Каменка, в 2 км к юго-западу от устья р. Ида | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 14 | стоянка «Бахан 1» | Боханский район, левый берег р. Иды, левый устьевый участок пади Бахан, в 1 км к востоку от с. Каменка | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 15 | стоянка «Бахан 2» | Боханский район, левый берег р. Иды, правый устьевый участок пади, в 1,5 км к северо-востоку от с. Каменка | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 16 | стоянка «Падь Экономия 1» | Боханский район, левый берег р. Иды, правый устьевый участок пади, в 2,5 км к северо-востоку от с. Каменка | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 17 | стоянка «Падь Экономия 2» | Боханский район, левый берег р. Иды, правый устьевый участок пади, в 4 км к северо-востоку от с. Каменка | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 18 | стоянка «Гора Татаринская» | Боханский район, одноименная гора в 4 км выше по р. Иде от ее устья | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 19 | стоянка «Падь Татаринская» | Боханский район , устье пади в 3,5 км выше устья р. Иды | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 20 | стоянка «Гора Хилок (пун кты 1, 2, 3)» «местонахождение Гора Хилок | Боханский район, правый берег р. Ида, одноименная гора в 3 км выше устья | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 21 | стоянка «Гора Высокая (пункты 1,2,3)» | Боханский район, правый берег р. Ида, одноименная гора в ее устье | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 22 | могильник «Подострожное 1» | Боханский район, правый берег р. Ангара, в 1 км ниже устья р. Иды. | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 23 | могильник «Подострожное 2 (Кирпичный Сарай)» | Боханский район, правый берег р. Ангара, в 1,5 км ниже устья р. Иды. | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 24 | городище «Городище 1» | Боханский район, правый берег р. Ангара, в 1,6 км ниже устья р. Иды | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 25 | городище «Городище 2» | Боханский район, правый берег р. Ангара, в 1,6 км ниже устья р. Иды | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 26 | стоянка «Гора Старая» | Боханский район, правый берег р. Ангара, в 3,5 км ниже устья р. Иды | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 27 | могильник «Падь Угольник» | Боханский район, правый берег р. Ангара, в 4,5 км ниже устья р. Иды | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 28 | стоянка «Остров Конный» | Боханский район, одноименноый остров на р.Ангара, в 2 км ниже р. Иды | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| 29 | могильник «Падь Нохой» | Боханский район, правый берег р. Ангара, в 7 км ниже устья р. Иды, устье пади | Постановление главы администрации УОБАО № 113-п от 15.05.2002 г. |
| Перечень выявленных объектов археологического наследия Боханского района |
| 7. Боханский район |
| 7.2. Объекты культурного наследия, являющиеся объектами археологического наследия (за исключением достопримечательных мест) |
| 1 | Могильник Падь Гаранькин Лог | Боханский район, правый берег Братского водохранилища, левый борт пади Гаранькин Лог, в 5,8 км севернее Идинского залива | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 2 | Могильник Падь Святая | Боханский район, правый берег р. Ангары (Братское вдхр.) в 8,5 км вниз по течению от с. Буреть | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 3 | Стоянка Падь Святая | Боханский район, правый берег р. Ангары (Братское вдхр.) в 8,5 км вниз по течению от с. Буреть | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 4 | Стоянка Махонькина Падь | Боханский район, правый берег Братского водохранилища, 7,5 км выше по течению р. Ангары от дер. Каменка, устье пади Махонькина | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 5 | Могильник Махонькина Падь | Боханский район, правый берег Братского водохранилища, 7,5 км выше по течению р. Ангары от дер. Каменка, устье пади Махонькина (левый борт). | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 6 | Стоянка Ицыгун | Боханский район, правый берег Братского водохранилища, 2 км выше по течению р. Ангары дер. Каменка, в 0,2 км южнее причала парома у дер. Каменка | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 7 | Могильник Ицыгун | Боханский район, правый берег Братского водохранилища, 2,9 км выше по течению р. Ангары дер. Каменка, в 1,5 км южнее причала парома у дер. Каменка | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 8 | Одиночные кладки Падь Татаринская 2 | Боханский район, правый борт долины р. Ида, правый борт пади Осипиха, 3,2 км северо-восточнее устья р. Ида | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 9 | Городише Каменка | Боханский район, 1,6 км вниз по течению р. Ангары от с. Каменка, 0,5 км восточнее устья р. Ида, правый приустьевой мыс р. Ида, правый берег р. Ангара | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 10 | Стоянка Каменка 7 | Боханский район, левый приустьевой участок р. Ида (Идинский залив Братского вдхр.) | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |

Зоны охраны объектов культурного наследи

Границы территории и предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения не утверждались.

Зоны охраны объектов культурного наследия на территории МО "Каменка" не установлены.

Защитные зоны объектов культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия, согласно ст.34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее ФЗ-73), являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Сохранение объектов культурного наследия

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п.З ст.31 ФЗ-73 предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 работ по использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 ФЗ-73.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (ст.15-21), законом Иркутской области № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», после проведения специалистами в установленном порядке историко-культурной экспертизы объектов археологического наследия и принятия решения соответствующими государственными органами охраны памятников о постановке их на государственный учет, для обеспечения физической сохранности необходимо, в соответствии со ст. 27 № 73 ФЗ установить информационные щиты, установить режимы использования земель на территории памятников, предусмотренные ст.40 (п.1), ст.49 (п.3), ст.50 (п.1.), ст.52 (п.3), ст.63, ст.64,(п.2) №73-ФЗ.

На основании ст. 5.1 ФЗ-73 на территории памятника запрещаются строительство объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия, либо вышеназванные работы могут проводиться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия.

На основании ст.36 ФЗ-73 проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Охранные зоны иных объектов

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением

На территории МО «Каменка» расположены 2 стационарных гидрологических поста на р. Ида. Один из постов расположен в д. Морозова на земельном участке с кадастровым номером 85:03:000000:1024. Второй пост расположен ниже по течению (около 840 метров) вне гран населенных пунктов.

Согласно статье 13 Федеральноого закона от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ "О гидрометеорологической службе", в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность.

Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в соответствии с земельным, водным и лесным законодательством Российской Федерации на основании схем размещения указанных пунктов, утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27 августа 1999 г. N 972 "Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением", размер охранной зоны устанавливается от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

Также установление охранных зон регламентируется Постановление Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

## 3.2.7 Экологическое состояние

Острота проблемы экологической безопасности населения обусловлена неблагоприятными для человека и живой природы изменениями в состоянии окружающей природной среды: ее загрязнением, истощением используемых ресурсов, разрушением многих жизненно важных природных процессов и циклов, в то время как Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции Российской Федерации).

Загрязнение окружающей среды (воздуха, воды и почвы) химическими соединениями техногенного происхождения, обладающими токсическим или канцерогенным действием, в настоящее время рассматривается как "бомба замедленного действия", угрожающая стабильности биосферы в целом и среде обитания человека. Суммарное действие неблагоприятных факторов физической и химической природы может привести не только к заболеваниям отдельных систем организма человека (дыхательной, пищеварительной, иммунной и т.д.), но и к нарушению естественных процессов старения и к сокращению, таким образом, жизни человека.

Вопросы экологической безопасности населения рассматриваются сегодня не только в контексте модернизации предприятий металлургии, химии, топливно-энергетического комплекса, транспорта, объектов водного хозяйства, но и с позиции влияния агрессивной окружающей среды на здоровье населения, согласно гигиенической оценке техногенно обусловленных рисков. Если мероприятия по снижению концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, почве, продуктах питания, а также перспективы градостроительства и другие являются долгосрочными, то вопросы реабилитации здоровья населения (в первую очередь, детского), проживающего на промышленно развитых территориях, следует считать неотложными.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна территории муниципального образования обеспечивается комплексом защитных мероприятий технологического, организационного и планировочного характера, предусмотренных генеральным планом:

- рациональное размещение нового жилого фонда с учетом розы ветров;

- рациональное размещение новых предприятий с учетом розы ветров, с учетом климатических особенностей территории;

- вынос жилья из санитарно-защитных зон предприятий;

- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов для источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, расположенных на территории Тальянского муниципального образования;

- организация системы мониторинга состояния атмосферного воздуха;

- использовать в существующих котельных уголь с низкой зольностью и сернистостью;

- реконструкция существующих котельных с переводом на электроэнергию;

- реконструкция технологических процессов па промышленных и коммунальных объектах с использованием высокотехнологического оборудования и современного газапылеулавливающего оборудования;

- перевод автомобильного транспорта на топливо с улучшенными экологическими характеристиками. Для снижения токсичности выбросов автотранспорта необходимо применение каталитических и кислородосодержащих добавок в моторное топливо, улучшений свойств смазочных материалов и технических жидкостей;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

- вынос производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы и требования;

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство и озеленение проектируемой территории в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

- упорядочение улично-дорожной сети на территории населенных пунктов;

- организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом муниципального образования рекомендуются следующие мероприятия:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- транспортировка сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

- создание системы мониторинга водных объектов;

- эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации.

Мероприятия по охране почв

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

- устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории поселения от жидких и твердых бытовых отходов;

- мониторинг загрязнения почвенного покрова.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Мероприятия по благоустройству и озеленению

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решениями генерального плана предлагается произвести благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадку зеленых оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- устройство асфальтированного покрытия улиц, проездов, тротуаров;

- освещение территории;

- обустройство мест сбора мусора.

Главными направлениями озеленения территории поселения являются: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

На расчетный срок:

- проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает:

- озелененные территории общего пользования;

- озелененные территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с СП 42.13330.2011. площадь озелененных территорий общего пользования должна быть 12 кв. м/чел.

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

# 4 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- повышение устойчивости функционирования проектируемого территории в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на потенциально опасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов и явлений;

- целесообразное размещение транспортных и инженерных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

- размещение и развитие систем связи и оповещения;

- возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное размещение в специально оборудованных пунктах.

Данный раздел подготовлен в соответствии с исходной информацией, предоставленной администрацией Каменского сельского поселения, а так же паспортом безопасности территории.

Каменское сельское поселение расположено в западной части Боханского района Иркутской области, в 160 км к северу от г. Иркутска (по автомобильным дорогам), на правобережии р. Ангара и южнее залива Ида.

В состав МО Каменка входит 11 сельских населенных пунктов. Административным центром поселения является с. Каменка.

Площадь муниципального образования составляет 29 999 га.

По данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения МО Каменка на период 01.01.2018г составляет 1 429 человек.

Для отдельных населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Каменка, использовались данные последнего опубликованного на данный момент Статистического бюллетеня численности населения (Иркутскстат), за 1 января 2017 года. Численность населения МО Каменка на 01.01.2017 составляла 1454 чел, в том числе: с. Каменка – 789 чел, д. Морозова – 290 чел, з. Гречехан – 102 чел, з. Калашникова – 101 чел, д. Угольная – 87 чел, з. Макаровская – 45 чел, з. Вантеевская – 16 чел, з. Пашкова – 10 чел, з. Склянка – 9 чел, з. Махонькина – 4 чел, з. Тыргур – 1 чел.

4.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность рационального использования территории.

Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного характера, планируемая территория относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а так же при строительстве и эксплуатации объектов.

4.1.1 Перечень возможных ЧС техногенного характера

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, которые могут оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей на территории поселения, относятся, аварии на ПОО,  коммунально-энергетических сетях, а так же дорожно-транспортные происшествия.

Объекты железнодорожного, водного и трубопроводного транспорта в границах Каменского сельского поселения не расположены.

Зоны возможного опасного бактериологического и радиоактивного заражения (загрязнения) в границах Каменского сельского поселения - отсутствуют.

Аварии на потенциально опасных объектах (ПОО)

Согласно исходных данных, радиационно-опасные, химически опасные объекты на территории Каменского сельского поселения отсутствуют.

На территории Каменского сельского поселения потенциально опасные объекты относящихся к категории взрывопожароопасных не расположены.

Проектными мероприятиями генерального плана, на территории с. Каменка предусматривается размещение АЗС на 2 топливо-раздаточные колонки.

Данный объект будет использовать в своем производстве, а так же транспортировать  взрыво-, пожароопасные вещества.

Пожары (взрывы) с воспламенением пожароопасных веществ на данном ПОО будут иметь, как правило, локальный характер. При аварии может пострадать работающий персонал. Население с. Каменка в зону поражения от данного ПОО не попадает.

Основными причинами, которые могут вызвать возникновение аварии на таких ПОО, являются:

− нарушение требований безопасности;

− неритмичность работы предприятий;

− отступление от установленных технологий и регламентов;

− неудовлетворительное состояние оборудования, эксплуатируемого свыше нормативного срока;

− отсутствие или неработоспособность КИП, систем автоматики и противоаварийной защиты;

− отсутствие или неисправность необходимых приборных средств наблюдения за состоянием трубопроводов, фланцевых соединений;

− диверсия.

Исходя из технологии работы, в процессе эксплуатации и технического обслуживания агрегатов и коммуникаций, возможны следующие аварийные ситуации:

- возгорание топлива в резервуарном парке;

- возгорание топлива в АЦ или его пролив;

- взрыв паровоздушной смеси, образовавшейся при проливе топлива.

Аварии на коммунально-энергетических сетях

Аварии на коммунально-энергетических сетях Каменского сельского поселения могут возникнуть вследствие неисправности (износа) элементов сетей, в результате нарушения требований правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной безопасности при работе с применением открытого огня, складирования, хранении и использовании горюче-смазочных материалов и т.п.

Значительная протяженность сетей коммунально-энергетического хозяйства, их моральный и физический износ создают реальные предпосылки к ежедневному возникновению на них аварийных ситуаций нарушающих жизнедеятельность различных групп населения и предприятий города.

Масштабы и последствия аварий напрямую будут зависеть от места их возникновения и степени повреждения от времени года.

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства поеления в общем – выше средней и характеризуется, как значительная.

Чрезвычайные ситуации на коммунально-энергетических сетях Каменского поселения будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения возможно в результате:

- аномальных метеорологических явлений;

- общей изношенности и выработки проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённости значительной части технологического оборудования;

- невыполнения в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования;

- общего снижения уровня технологической дисциплины.

Дорожно-транспортные происшествия

Муниципальное образование «Каменка» расположено в 32 км от районного центра п. Бохан. Внешние связи c областным центром поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

С северо-востока на запад по территории муниципального образования  «Каменка» проходит автомобильная дорога регионального значения Бохан-Свирск. По данной автодороге осуществляется внешние транспортные связи муниципального района.

Так же, по территории поселения проходят автодороги местного значения Бохан-Середкина, Буреть-Каменка, Каменка-Гречехан-Склянка, Макаровская-Гречехан-Тыргур, Каменка-Угольная.

Одной из основных проблем автодорожной сети муниципального образования «Каменка» является то, что все автомобильные дороги общего пользования относится к грунтовым и не соответствует требуемому техническому уровню.

Насыщенность автомобильного транспорта, курсирующего по автомобильным дорогам, создает объективные предпосылки к возникновению ежедневных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получают увечья и гибнут люди, уничтожаются материальные ценности. Разрушение инженерных сооружений на транспортных коммуникациях существенно затруднит транспортное сообщение между различными частями города и с соседними регионами. Наиболее негативные последствия ожидаются при авариях на общественном транспорте, перевозящем значительное количество пассажиров.

Автомобильный транспорт – это самый опасный вид транспорта. Причины дорожно-транспортных происшествий могут быть самые различные.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств;

- человеческий фактор;

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы);

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом лицами в нетрезвом состоянии.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонта дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Аварии при перевозке опасных грузов

Основные потоки грузового движения проходят по автомобильной дороге регионального значения Бохан-Свирск. По данной автодороге осуществляется внешние транспортные связи муниципального района.

Автомобильный транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего вблизи транспортных магистралей, потому как по ним осуществляется транспортировка легковоспламеняющихся, химических, горючих и других веществ.

Самой распространенной является транспортировка пожаро-взрывоопасных веществ (бензина) в автоцистернах (СУГ).

Развитие аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ возможно по следующим схемам:

- розлив топлива;

- воспламенение разлитого топлива и пожар с последующим вовлечением транспортных средств;

- образование облака топливовоздушной смеси в цистерне с последующим взрывом, образование воздушной ударной волны, разрушение окружающих транспортных средств.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на всей территории поселения, где проходят автомобильные дороги.

4.1.2 Перечень возможных ЧС природного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории Каменского сельского поселения являются: землетрясения, атмосферные осадки, сильные ветры (ураганы), морозы, а так же лесные и торфяные пожары.

Землетрясения

Территория Каменского поселения относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А(10 %), В(5 %), С(1 %) в баллах:

- Каменка - А (10 %) - 7, В(5 %) - 8, С(1 %) – 9.

Величина индивидуального сейсмического риска составляет 20 •10-5 год-5.

Согласно СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95, проектируемая территория относится к опасной зоне действия землетрясений.  В связи с этим при строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать сейсмоустойчивость зданий, рассчитанную на 8 баллов.

По сейсмоопасности вся территория района попадает в зону жесткого контроля, когда необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска (СП 11-112-2001 приложение Г).

Для повышения устойчивости строений современное проектирование и строительство должны вестись с учетом сейсморайонирования, а в районах старой застройки необходимы обследования всех строений с целью их реконструкции.

Для сейсмически опасных районов России нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного района для целей проектирования и строительства принимается по официально действующим нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах».

Сильные ветры (ураганы)

Согласно СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 территория Каменского сельского поселения относится к умеренно опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра может достигать 25 м/с, при этом площадь поражения территории варьируется от 70 до 100%.

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора – вибрация.

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия. Степень разрушения объекта определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной в месте его расположения.

Шквалистый и сильный ветер характерен для территории поселения с начала весны до середины осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результате которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;

- порыв линий связи и электропередач;

- возникновение массовых пожаров в населенных пунктах с плотной деревянной застройкой;

- снос кровли и домов, поражение людей хаотично движущимися осколками;

- усугубление обстановки в лесопожарный период.

В зимнее время возможно возникновение метелей со скоростью ветра 20 м/с и более и продолжительностью более 12, который может привести к ЧС локального уровня.

Сильный ветер в весенне-летний период, может сопровождаться пожарами. Количество очагов пожаров в сутки может достигать 10 - 15 и более. Наибольшую опасность для населения представляют пожары вблизи объектов, имеющих на хранении легковоспламеняющиеся и горючие материалы и жидкости, взрывчатые материалы (АЗС, склады ГСМ и др.).

Атмосферные осадки

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства муниципального образования. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер.

Наблюдаются продолжительные дожди в течении 2-х и более суток, а так же сильные ливневые дожди с интенсивностью выпадения осадков 30 мм/час и более.

Большое количество выпавших осадков приводит к резкому повышению уровней воды в реках и увеличению уровней верховодок и грунтовых вод, вследствие чего значительные участки местности с расположенными на них зданиями и сооружениями оказываются частично подтопленными.

В течение года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов с видимостью 50 м и менее.

Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможны снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов и более.

Общая или низовая метель при средней скорости ветра может достигать 15 м/сек и более и видимости 500 м и менее.

При выпадении атмосферных осадков (снега) в зимнее время года более 40 см затрудняется движение по автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие.

При несвоевременной уборке снега  затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

В результате выпадения сильных осадков как в летний так и в зимний период возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

- создание аварийной остановки на дорогах;

- затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

- повышение уровня воды в реках, создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Сильные морозы (низкие температуры)

На территории Каменского сельского поселения возможны сильные морозы до -25, 35 ºС и ниже. Низкие температуры могут держаться в течении 5 – 10 суток.

Самый холодный месяц – январь.

Отрицательное воздействие сильных морозов усугубляется непрерывным их сохранением в течение  длительного времени.

В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, а так же усугубление обстановки связанной с бытовыми пожарами, в результате большего использования обогревательных приборов.

Лесные (ландшафтные) пожары

Лесами занята значительная часть территории муниципального образования. Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90% случаев возникновения пожаров).

Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования. Часто виновниками возникновения пожара бывают предприятия, организации (лесозаготовителей, работающих в  лесу) при нарушении противопожарных правил работы в  лесу. В  труднодоступных для человека местах причины возникновения лесных пожаров - грозы.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по сентябрь прогнозируется 3-4 класс пожарной опасности.

В случае приближения лесного пожара к границам муниципального образования возможно перекидывание огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов. Пожары могут привести к возникновению пожаров в жилом секторе в населенных пунктах с проживающим  в них населением.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой высокой температуре и усилении ветра, особенно в летние месяцы, когда возможны лесные пожары на больших площадях. Для ликвидации этих пожаров должна привлекаться специализированная  техника и средства муниципальной пожарной службы поселений.

Наиболее горимыми являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводствам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов  возможно перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов.

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населенных пунктов в результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных коммуникаций и других важных объектов, необходимых для нормального функционирования района.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих  материалов,  линий электропередач и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов, проведение неконтролируемых палов травы, сильный ветер в сочетании со сложным рельефом, несвоевременное обнаружение и недостаточная оперативность наращивания сил и средств пожаротушения.

При возникновении лесных пожаров вблизи населенных пунктов создается угроза возгорания зданий и ухудшение экологической обстановки, связанной с задымлением прилежащих территорий.

4.1.3 Перечень возможных ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или широко распространенные  инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Согласно межгосударственного стандарта ГОСТ 22.0.04-97 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или широко распространенные  инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней, острая инфекционная заболеваемость животных, массовое поражение растений болезнями и вредителями.

Согласно государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Иркутской области в 2018 году», подготовленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 2018 году в целом по Иркутской области наблюдалась стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Вспышки инфекционных заболеваний на территории поселения за данный период не зафиксированы.

В структуре инфекционных заболеваний наиболее вероятны, грипп и острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). Так же возможны природно-очаговые инфекции, туберкулез кишечные инфекции, вирусные гепатиты В, С, ВИЧ-инфекция и группа инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.

Случаи полиомиелита, дифтерии, столбняка и бруцеллеза возможны с малой долей вероятности. Так же маловероятно возникновение заболеваний уляремией, чумой, геморрагическими лихорадками, сибирской язвой, бешенством.

За последние годы  массовых заболеваний животных, в том числе и инфекционных, на территории МО «Каменка»  не зарегистрировано.  На территории МО «Каменка»  расположен один скотомогильник – в 2 км к югу от с.Каменка.

# 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

## 5.1.1 Функциональное зонирование территории

Генеральным планом предусматривается зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Виды зон функционального назначения приняты с учетом перечня объектов в классе «Функциональные зоны» требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (утв. Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10) и представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1-1 – Параметры функциональных зон

| Индекс функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Каменское муниципальное образование |
| 401 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА | 5,31 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,05 |
| 405 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 230,27 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 11786,38 |
| 501 | Зона сельскохозяйственных угодий | 0,2 |
| 502 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН | 1,01 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 11053,4 |
| 604 | ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА | 4873,86 |
| 701 | ЗОНА КЛАДБИЩ | 5,0 |
| 702 | ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ | 0,8 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 3072,39 |
| с. Каменка |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 83,52 |
| 200 | ЗОНА СМЕШАННОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ | 24,5 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 8,22 |
| 401 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА | 19,5 |
| 402 | КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА | 0,5 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 3,82 |
| 405 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 8,0 |
| 502 | Зона сельскохозяйственных угодий | 14,38 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 33,14 |
| 601 | ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) | 0,76 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 4,88 |
| д. Морозова |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36,82 |
| 200 | ЗОНА СМЕШАННОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ | 5,9 |
| 300 | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ | 0,1 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 4,25 |
| 401 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА | 5,55 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,92 |
| 405 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 3,86 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 0,38 |
| 501 | Зона сельскохозяйственных угодий | 4,86 |
| 502 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН | 24,63 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 13,68 |
| 601 | ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) | 1,32 |
| 604 | ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА | 0,4 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 1,44 |
| з. Гречехан |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,3 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 0,59 |
| 401 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА | 1,81 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,74 |
| 405 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1,98 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 7,18 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 26,25 |
| 601 | ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) | 0,16 |
| 604 | ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА | 0,1 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 0,28 |
| з. Калашникова |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,43 |
| 300 | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ | 0,68 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 2,0 |
| 401 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА | 1,03 |
| 402 | КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА | 1,69 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,01 |
| 405 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1,59 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 3,07 |
| 502 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН | 5,05 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 8,11 |
| 601 | ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) | 0,56 |
| 604 | ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА | 0,34 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 0,05 |
| д. Угольная |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,6 |
| 300 | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ | 0,23 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 0,4 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,005 |
| 502 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН | 7,7 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 1,47 |
| 604 | ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА | 1,14 |
| з. Макаровская |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,26 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 3,41 |
| 405 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1,26 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 6,38 |
| 502 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН | 2,0 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2,94 |
| 601 | ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) | 0,13 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 0,37 |
| з. Вантеевская |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1,8 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 0,07 |
| 401 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА | 0,19 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,001 |
| 500 | ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 2,49 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 0,8 |
| з. Пашкова |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9,47 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 0,24 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,003 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 5,81 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 8,81 |
| 601 | ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) | 0,09 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 0,29 |
| з. Склянка |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,23 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 1,07 |
| 405 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,35 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 12,22 |
| 502 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН | 2,51 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2,77 |
| 604 | ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА | 0,5 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 0,08 |
| з. Махонькина |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,7 |
| 302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 0,06 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,001 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 0,49 |
| 501 | Зона сельскохозяйственных угодий | 1,86 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2,33 |
| 602 | ЗОНА ОТДЫХА | 0,05 |
| 604 | ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА | 0,41 |
| з. Тыргур |
| 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1,7 |
| 404 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,0009 |
| 500 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 1,46 |
| 502 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН | 1,54 |
| 600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 10,4 |
| 900 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 0,05 |

## 5.1.2 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Социальная инфраструктура, иные области в соответствии с государственными полномочиями – нет.

Транспортная инфраструктура – нет.

Инженерная инфраструктура – нет.

## 5.1.3 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения, объектах межмуниципального значения

Социальная инфраструктура, иные области в соответствии с государственными полномочиями:

| № п/п | Индекс объекта на карте | Наименование объекта | Характеристика объекта | Очредь строительства | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Морозова |
| 1 | М-2 | ФАП | 10 посещений в смену | 1 очередь | Зона специализированной общественной застройки |
| д. Угольная |
| 1 | У-1 | ФАП | 10 посещений в смену | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки |

Транспортная инфраструктура:

| № п/п | Индекс объекта на карте | Наименование объекта | Характерис- тика объекта | Очредь строительства | Функциональная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Бохан-Свирск» | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 15,7 км | 1 очередь | - | Придорожная полоса 50 метров |
| 2 | ### | строительство причала и лодочной станции | - | Расчетный срок | ### | Санитарно-защитная зона 50 метров |

Инженерная инфраструктура:

| № п/п | Индекс объекта на карте | Наименование объекта | Характерис- тика объекта | Очредь строительства | Функциональная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | проведение берегоукрепительных работ, очистка водоема, забивка свай, возведение подпорных стен, отделка готовых сооружений, установка перильных ограждений, швартовых кранцев | - | Расчетный срок | - | - |

## 5.1.4 Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения муниципального района

Социальная инфраструктура, иные области в соответствии с государственными полномочиями – нет.

Транспортная инфраструктура:

| № п/п | Индекс объекта на карте | Наименование объекта | Характерис- тика объекта | Очредь строительства | Функциональная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Бохан-Середкина» | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 6,96 км | расчетный срок | - | Придорожная полоса 50 метров |
| 2 | - | реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Буреть-Каменка» | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 12,25 км | расчетный срок | - | Придорожная полоса 50 метров |
| 3 | - | реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Каменка-Гречехан-Склянка» | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 10,2 км | расчетный срок | - | Придорожная полоса 50 метров |
| 4 | - | реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Макаровская-Гречехан-Тыргур» | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 9,2 км | расчетный срок | - | Придорожная полоса 50 метров |
| 5 | - | реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Каменка-Угольная» | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 4,3 км | расчетный срок | - | Придорожная полоса 50 метров |
| 6 | - | реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения от трассы с. Каменка – п. Бохан до д. Вантеевская | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 1,9 км | расчетный срок | - | Придорожная полоса 50 метров |
| 7 | - | строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Тыргур – Шарагун | IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 3,5 км | расчетный срок | - | Придорожная полоса 50 метров |

Инженерная инфраструктура – нет.

## 5.2 Социальная инфраструктура, иные области в соответствии с государственными полномочиями и в связи с решением вопросов местного значения

Существующее состояние

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться СП 42.13330.2016. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), а также местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Боханский район Иркутской области, утвержденные решением Думы муниципального образования Боханский район, №95 от 12.09.2016 г, которые включают в себя расчет показателей для муниципального образования Каменка.

Дошкольные образовательные учреждения

В поселении функционируют два дошкольных муниципальных бюджетных образовательных учреждения, Каменский детский сад (проектной вместимостью 55 мест) и Морозовский детский сад (проектной вместимостью 25 мест), общей вместимостью 80 мест. Фактически учреждения посещают 72 ребенка, что составляет 90% проектной вместимости данных учреждений.

Общеобразовательные школы

На исходный год (2018) в поселении действуют 4 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения: «Каменская СОШ» (проектной вместимостью 210 мест), «Морозовская ООШ» (проектной вместимостью 247 мест), и два структурных подразделения МБОУ «Каменская СОШ» - Калашниковская начальная школа (проектной вместимостью 15 мест) и Гречеханская начальная школа (проектной вместимостью 17 мест). Общая вместимость данных учреждений составляет 489 мест. Фактическая наполняемость данных образовательных учреждений составляет 194 человека, или 39,6% проектной вместимости.

Учреждения культурно-досугового типа

Учреждения культурно-досугового типа (являющиеся структурными подразделениями МБУК СКЦ МО «Каменка») представлены Каменским КЦД, емкостью зрительного зала 250 мест; Морозовским сельским клубом, емкостью зрительного зала 250 мест; Калашниковским сельским клубом, емкостью зрительного зала 50 мест. Общая вместимость данных учреждений составляет 550 мест зрительного зала.

В муниципальном образовании также функционируют две сельские библиотеки: Каменская, емкостью книгохранилища 13 700 экземпляров, и Морозовская, емкостью книгохранилища 7 500 экземпляров; общей емкостью 21 200 экземпляров.

При МБОУ «Каменская СОШ» функционирует краеведческий музей, емкостью экспонатов 50 экземпляров.

Учреждения здравоохранения

Учреждениями здравоохранения муниципального образования являются структурные подразделения Боханской ЦРБ: Каменская СУБ, общей вместимостью 30 посещений в смену, стационарной вместимостью 10 койко-мест; и Морозовский ФАП, общей вместимостью 15 посещений в смену. При Каменской СУБ находится станция скорой медицинской помощи с 1 автомобилем.

Физкультурно-спортивные сооружения

На территории поселения находятся два спортивных зала: при Каменской СОШ, площадью пола 200 м2; и при Морозовской ООШ, площадью пола 250 м2.

Также на территории поселения расположены 5 детских спортивно-игровых площадок, общей площадью 1 700 м2, в т.ч:

- 2 площадки в с. Каменка, общей площадью 700 м2;

- 1 площадка в д. Морозова, площадью 500 м2;

- 1 площадка в д. Угольная, площадью 250 м2;

- 1 площадка в з. Калашникова, площадью 250 м2.

Предприятия торговли и общественного питания

Предприятия розничной торговли на территории поселения представлены 6 магазинами, торговой площадью 468 м2. Основные виды товаров - продовольственные товары общественного питания, а также продажа бытовой химии и промышленных товаров. Предприятия общественного питания представлены двумя столовыми при Каменской и Морозовской школах, общей вместимостью 170 посадочных мест, а также кафе на 60 мест.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

На территории муниципального образования Каменка находятся 3 действующих кладбища традиционного захоронения: в с. Каменка (1,7 га), в д. Угольная (1,7 га) и в д. Морозова (1,21 га); общая площадь кладбищ составляет 4,61 га.

Организации связи и управления

Из учреждений управления на территории муниципального образования Каменка расположена администрация и Дума данного поселения. На территории поселения также работают следующие операторы сотовых сетей: ОАО «Ростелеком», ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «Билайн».

В поселении достаточная обеспеченность общеобразовательными учреждениями, спортивными комплексами, открытыми спортивными сооружениями, наличием библиотек и комплектованием библиотечного фонда, наличием музея, доступность для посещений поликлиники, обеспеченность санитарными автомобилями, наличием торговой площадью магазинов, посадочных мест на предприятиях общественного питания, площадь кладбища традиционного захоронения. Близка к нормативному уровню обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, учреждениями культурно-досугового типа

По остальным видам объектов культурно-бытового обслуживания уровень обеспеченности существенно ниже нормативного. В поселении отсутствует или недостаточная обеспеченность учреждениями дополнительного образования, стадионом, плавательным бассейном, предприятиями непосредственного бытового обслуживания, прачечными, химчисткой, баней, гостиницей.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания муниципального образования Каменка отражено в таблице 5.2-1.

Таблица 5.2-1 - Современная обеспеченность населения муниципального образования Каменка объектами культурно-бытового обслуживания

Население 1429 чел.

| Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспечен- ность | Фактическая обеспечен- ность | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На период 01.01. 2018, % | (+) Профицит/ (-) дефицит |
| Образовательные учреждения |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 67 мест на 1000 человек | 80 | 83,3 | - (16) |
| Общеобразовательные школы | место | 125 мест на 1000 человек | 489 | 273,2 | + (310) |
| Учреждения дополнительного образования | место | 12 мест на 1000 человек | - | - | - (18) |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные комплексы | м2 площади пола | 72 м2 площади пола на 1000 человек | 450 | 436,9 | + (347) |
| Стадион | объект | 1 объект на поселение | - | - | - (1) |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 23 м2 зеркала воды на 1000 человек | - | - | - (33) |
| Открытые спортивные сооружения | м2 плоскостных сооружений | 20 м2 на 1000 человек | 1 700 | 5 862 | + (1 671) |
| Учреждения культуры и искусства |
| Библиотеки | объект | 1 объект на поселение | 2 | 200 | + (1) |
| Библиотеки | тыс. единиц хранения | 6,0 тыс. ед. хранения на 1000 человек | 21,2 | 823,6 | + (12,626) |
| Музеи | объект | 1 объект на поселение | 1 | 100 | - |
| Учреждения культурно-досугового типа | зрительское место | 516 мест на 1000 человек | 550 | 74,5 | (-) 188 |
| Учреждения здравоохранения* |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 19 на 1000 человек | 45 | 160,7 | + (17) |
| Стационары | койка | 14 на 1000 человек | 10 | 50 | - (10) |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 санитарный автомобиль на 10000 человек | 1 | 100 | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | м2 торговой площади | 280 м2 на 1000 человек | 468 | 117 | (+) 68 |
| Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 мест на 1000 человек | 230 | 396,5 | + (172) |
| Учреждения и предприятия коммунального обслуживания и иных услуг |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 7 рабочих мест на 1000 человек | - | - | - (10) |
| Прачечные | кг белья в смену | 60 кг белья в смену на 1000 человек | - | - | - (85,7) |
| Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 кг вещей в смену на 1000 человек | - | - | - (5) |
| Баня | место | 7 мест на 1000 человек | - | - | - (10) |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Гостиница | мест | 6 мест на 1000 человек | - | - | - (9) |
| Кладбище традиционного захоронения | Га | 0,24 на 1000 человек | 4,61 | 100 | (+) 4,27 |
| Объекты, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов |
| Мусорный контейнер | контейнер | 10 контейнеров на 1000 человек |  |  |  |

* Расчет показателей произведен согласно проекту региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области (2017 г).

Проектные предложения

Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, рекреационные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и местных социальных нормативов.

В соответствии с прогнозом, в населенных пунктах муниципального образования Каменка общая численность населения, размещаемая на расчетный срок (2032 г.) генерального плана составит 1,5 тыс. чел.

Расчет объектов обслуживания на перспективу произведен в полном объеме на все население муниципального образования, данная численность населения обеспечивается всем необходимым комплексом объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания, размещение учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания предусматривается в соответствии с проектным размещением населения.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта (таблица 5.2-2).

Для проектной обеспеченности детей в поселении дошкольными образовательными учреждениями к расчетному сроку необходимо расширить вместимость существующих детских садов дополнительно на 21 место. Также потребуется создать 20 мест для учреждений дополнительного образования.

Для обеспеченности населения физкультурно-спортивными сооружениями генеральным планом предусмотрено строительство футбольного поля с игровыми площадками (2000-2500 м2), строительство универсального спортивного зала 250-300 м2 (в с. Каменка), а также строительство спортивной площадки 500-540 м2, (в д. Морозова). Необходимо также учесть строительство плавательного бассейна, на 35 м2 зеркала воды.

В связи с нехваткой мест в учреждениях культурно-досугового типа, согласно данным администрации в с. Каменка к 2020 году запланировано строительство актового зала на 250 мест, что полностью ликвидирует потребность в данных учреждениях.

Согласно проекту Схемы территориального планирования Иркутской области, на территории МО Каменка заложено строительство фельдшерско-акушерских пунктов (мощностью 10 посещений в смену каждый): в д. Морозова, на период до 2025 года; и в д. Угольная, на период до 2035 года. Дополнительно потребуется увеличить вместимость стационара на 11 койко-мест.

Развитие сети учреждений и предприятий коммунального обслуживания потребует создание новых 11 рабочих мест на предприятиях непосредственного бытового обслуживания населения.  В том числе необходимо строительство прачечных (на 90 кг белья в смену), химчистки (на 5,25 кг вещей в смену), бани (на 11 мест). Также необходимо предусмотреть строительство гостиницы на 10 мест.

Таблица 5.2-2 – Расчет объектов культурно-бытового обслуживания муниципального образования Каменка на расчетный срок

Население 1,5 тыс. чел.

| Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспечен- ность | Требуется на проектное население на расчетный срок | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущест-вующая обеспе- ченность | Допол-нитель-ная потреб-ность | Предло-жения по размеще-нию |
| Образовательные учреждения |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 67 мест на 1000 человек | 101 | 80 | 21 | 1х21 |
| Общеобразовательные школы | место | 125 мест на 1000 человек | 188 | 489 | - | - |
| Учреждения дополнительного образования | место | 12 мест на 1000 человек | 18 | - | 18 | 1х20 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные комплексы | м2 площади пола | 72 м2 площади пола на 1000 человек | 108 | 450 | - | 1х250-300 м2 в с. Каменка1) |
| Стадион | объект | 1 объект на поселение | 1 | - | 1 | 1х2-2,5 тыс.м2 в с. Каменка1) |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 23 м2 зеркала воды на 1000 человек | 34,5 | - | 34,5 | 1х35 |
| Открытые спортивные сооружения | м2 плоскостных сооружений | 20 м2 на 1000 человек | 30 | 1 700 | - | 1х500-540м2 в д. Морозова1) |
| Учреждения культуры и искусства |
| Библиотеки | объект | 1 объект на поселение | 1 | 2 | - | - |
| Библиотеки | тыс. единиц хранения | 6,0 тыс. ед. хранения на 1000 человек | 9,0 | 21,2 | - | - |
| Музеи | объект | 1 объект на поселение | 1 | 1 | - | - |
| Учреждения культурно-досугового типа | зрительское место | 516 мест на 1000 человек | 774 | 550 | 224 | 1х2502) |
| Учреждения здравоохранения |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 19 на 1000 человек | 29 | 45 | - | - |
| ФАП |  |  |  |  |  | ФАП в д. Морозова3) / ФАП в д. Угольная3) |
| Стационары | койка | 14 на 1000 человек | 21 | 10 | 11 | 1х11 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 санитарный автомобиль на 10000 человек | 1 | 1 | - | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | м2 торговой площади | 280 м2 на 1000 человек | 420 | 468 | - | - |
| Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 мест на 1000 человек | 60 | 230 | - | - |
| Учреждения и предприятия коммунального обслуживания и иных услуг |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 7 рабочих мест на 1000 человек | 11 | - | 11 | 1х11 |
| Прачечные | кг белья в смену | 60 кг белья в смену на 1000 человек | 90 | - | 90 | 1х90 |
| Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 кг вещей в смену на 1000 человек | 5,25 | - | 5,25 | 1х5,25 |
| Баня | место | 7 мест на 1000 человек | 11 | - | 11 | 1х11 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Гостиница | мест | 6 мест на 1000 человек | 9 | - | 9 | 1х10 |
| Кладбище традиционного захоронения | Га | 0,24 на 1000 человек | 0,36 | 4,61 | - | - |
| Объекты, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов |
| Мусорный контейнер | контейнер | 10 контейнеров на 1000 человек | 15 |  |  |  |

1)Заложенные согласно генеральному плану муниципального образования Каменка;

2)Заложенные согласно данным администрации муниципального образования Каменка;

3)Заложенные согласно Схемы территориального планирования Иркутской области.

Первая очередь строительства

Определение потребности в объектах культурно-бытового назначения на I очередь строительства произведено аналогично разработкам на расчетный срок генерального плана с учетом размещения населения по населенному пункту поселения.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на I очередь генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта.

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания размещение учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания населенных пунктов предусматривается в соответствии с проектным размещением населения (см. таблицу 5.16).

В силу того, что по ряду видов услуг представляется нецелесообразным строительство нескольких мелких объектов, предлагается сооружение до конца I очереди объектов, мощность которых соответствует потребности на расчетный срок в соответствии с предлагаемой структурой культурно-бытового строительства на расчетный срок проекта.

На первую очередь генерального плана в с. Каменка предусмотрено строительство футбольного поля с игровыми площадками (2000-2500 м2), а также а также строительство спортивной площадки 500-540 м2, (в д. Морозова).

Согласно данным администрации в МО Каменка, к 2020 году запланировано строительство актового зала на 250 мест в с. Каменка, что позволит ликвидировать существующую потребность учреждений культурно-досугового типа, в том числе и на перспективу.

Согласно проекту Схемы территориального планирования Иркутской области, на территории МО Каменка заложено строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Морозова, мощностью 10 посещений в смену, на период до 2025 года.

Таблица 5.2-3 – Расчет объектов культурно-бытового обслуживания муниципального образования Каменка на I очередь

Население 1,45 тыс. чел.

| Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспечен- ность | Требуется на проектное население на I очередь | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущест-вующая обеспе- ченность | Допол-нитель-ная потреб-ность | Предло-жения по размеще-нию |
| Образовательные учреждения |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 67 мест на 1000 человек | 98 | 80 | 18 | - |
| Общеобразовательные школы | место | 125 мест на 1000 человек | 182 | 489 | - | - |
| Учреждения дополнительного образования | место | 12 мест на 1000 человек | 18 | - | 18 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные комплексы | м2 площади пола | 72 м2 площади пола на 1000 человек | 104,4 | 450 | - | - |
| Стадион | объект | 1 объект на поселение | 1 | - | 1 | 1х2-2,5 тыс.м2 в с. Каменка |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 23 м2 зеркала воды на 1000 человек | 33,3 | - | 33,3 | - |
| Открытые спортивные сооружения | м2 плоскостных сооружений | 20 м2 на 1000 человек | 29 | 1 700 | - | 1х500-540м2 в д. Морозова |
| Учреждения культуры и искусства |
| Библиотеки | объект | 1 объект на поселение | 1 | 2 | - | - |
| Библиотеки | тыс. единиц хранения | 6,0 тыс. ед. хранения на 1000 человек | 8,7 | 21,2 | - | - |
| Музеи | объект | 1 объект на поселение | 1 | 1 | - | - |
| Учреждения культурно-досугового типа | зрительское место | 516 мест на 1000 человек | 749 | 550 | 199 | 1х250 |
| Учреждения здравоохранения |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 19 на 1000 человек | 28 | 45 | - | - |
| ФАП |  |  |  |  |  | ФАП в д. Морозова |
| Стационары | койка | 14 на 1000 человек | 21 | 10 | 11 | - |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 санитарный автомобиль на 10000 человек | 1 | 1 | - | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | м2 торговой площади | 280 м2 на 1000 человек | 406 | 468 | - | - |
| Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 мест на 1000 человек | 58 | 230 | - | - |
| Учреждения и предприятия коммунального обслуживания и иных услуг |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 7 рабочих мест на 1000 человек | 11 | - | 11 | - |
| Прачечные | кг белья в смену | 60 кг белья в смену на 1000 человек | 87 | - | 87 | - |
| Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 кг вещей в смену на 1000 человек | 5 | - | 5 | - |
| Баня | место | 7 мест на 1000 человек | 11 | - | 11 | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Гостиница | мест | 6 мест на 1000 человек | 9 | - | 9 | - |
| Кладбище традиционного захоронения | Га | 0,24 на 1000 человек | 0,348 | 4,61 | - | - |
| Объекты, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов |
| Мусорный контейнер | контейнер | 10 контейнеров на 1000 человек | 15 |  |  |  |

## 5.2.2 Озелененные территории общего пользования

Современное состояние

В пределах МО «Каменка» озелененные территории общего пользования на исходный год разработки проекта отсутствуют.

Проектные предложения

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования, в состав озелененных территорий общего пользования объектов градостроительного нормирования - входят парки, сады, скверы, бульвары, а также территории зеленых насаждений в составе участков для отдыха, туризма и занятий спортом.

Необходимая площадь озелененных территорий внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно Местным нормативам градостроительного проектирования МО «Каменка» п. 1.5 - один объект.

## 5.2.3 Особо охраняемые природные территории

Согласно «Схеме развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в Иркутской области» и «Лесохозяйственного регламента Кировского лесничества Иркутской области» существующие и планируемые особо охраняемые природные территории в границах муниципального образования «Каменка» отсутствуют.

## 5.2.4 Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

Существующее состояние

ТКО - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами (Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Ежегодно на территории муниципального образования «Каменка» образуется около 662,82 тонн ТКО. ТКО складывается из нескольких потоков: от жилого фонда, торговых организаций, различных предприятий и учреждений.

Основной проблемой в части утилизации и захоронения ТКО является отсутствие лицензированных мест захоронения отходов.

В настоящее время в поселении существует площадка для хранения бытовых отходов, расположеная юго-восточнее с.Каменка. Площадь объекта около 0,8 га. Свалка эксплуатируется без предварительного проектирования, не соответствует требованиям природоохранного законодательства (отсутствует санитарно-защитная зона, система отвода и очистки дождевых вод и фильтрата свалки, водоупорный экран). Свалка ТКО представляет серьезную опасность, так как существенно влияет на все компоненты окружающей среды и является мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почв. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 санитарно-защитная зона от свалки составляет 500м.

В МО «Каменка» расположены два скотомогильника: на расстоянии около 3 км по дороге на Буреть, юго-западнее с.Каменка, южнее д.Морозова. Скотомогильники не соответсвуют санитарным нормам. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона от скотомогильника составляет 1000 метров.

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области, утвержденной Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области №43-мпр от 29.12.2017 запланировано строительство 2-х площадок временного накопленияТКО до 2025 г:

- в районе с. Хохорск мощностью 25000 м3/год;

- в районе с. Олонки мощностью 70000 17,9 м3/год;

- ликвидация существующих свалок.

Проектные предложения

В связи с проектируемым жилищным строительством, ростом численности населения расширением и строительством объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТКО по МО «Каменка» и ориентировочно составит 675 тонн на расчётный срок.

Таблица 5.2.4-1 - Объём образования ТКО в МО «Камнка» по сведениям Территориальной схемы обращения с отходами

| наименование населенного пункта | Количествово жителей, чел. | Норматив накопления ТКО по приказу №168-мпр от 08.12.2016 | Норма накопления отходов по СП 42.13330.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив | Образование отходов, тонн | Норматив | Образование отходов, тонн |
| с. Каменка | 1500 | 0,54 | 810 | 0,45 | 675 |
| д. Морозова |  |  |  |  |  |
| з. Калашникова |  |  |  |  |  |
| д. Угольная |  |  |  |  |  |
| з. Гречехан |  |  |  |  |  |
| з. Макаровская |  |  |  |  |  |
| з. Пашкова |  |  |  |  |  |
| з. Вантеевская |  |  |  |  |  |
| з. Склянково |  |  |  |  |  |
| з. Махонькина |  |  |  |  |  |
| з. Тыргур |  |  |  |  |  |

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне твердых коммунальных отходов (полигон ТКО).

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

- организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов на проектируемый полигон ТКО, предусмотренный к размещению территориальной схемы обращения с отходами;

- сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Нормы накопления отходов на территории муниципального образования принимаются в размере 0,45 тонн/чел. в год в соответствии с СП 42.13330.2011.

С целью организации сбора отходов в местах их образования необходимо 18 контейнеров вместимостью 0,45 куб.м (согласно Территориальной схемой обращения с отходами). Места размещения контейнерных площадок необходимо согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области, постановить на кадастровый учет, привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Свалку около с. Каменка планируется ликвидировать. Отходы от населённых пунктов планируется отвозить на полигон около с. Хохорск или с. Олонки, согласно Территориальной схемы обращения с отходами.

Захоронение биологических отходов на территории Иркутской области осуществляется на скотомогильниках и в местах уничтожения биологических отходов. Сбором, транспортировкой и термическим обезвреживанием (сжиганием) биологических отходов на территории Иркутской области занимается экологическая компания ООО «Сибэкс» и ИП Трофимов В.В.

## 5.2.5 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Раздел инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью генерального плана, разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС и минимизации их последствий направлены на защиту населения от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» в проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ.

По сумме характеристик и степени опасности территория Каменского поселения относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска. Необходим мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), как один из важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС.

На основании федерального закона №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо:

- планирование и осуществление необходимых мероприятий по защите населения и обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и социального назначения;

- проведение обучения населения способам защиты и действиям в составе гражданских формирований;

- создание на ПОО локальных и объектовых систем оповещения;

- проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС;

при возникновении ЧС организовать медицинское обеспечение и снабжение населения средствами индивидуальной защиты.

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории поселения будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований,  базирующихся на территории Камеснского сельского поселения и Боханского района.

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги существующей сети наиболее благоприятные для движения.

В проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ.

Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Постановлением Правительства Иркутской области №814-пп от 06.11.2018 года утверждена государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2019 - 2024 годы». В рамках данной программы Министерством экономического развития Иркутской области разработана подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2019-2024 годы».

На базе ЕДДС запущена и функционирует «Система экстренных вызовов – «112».

Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования:

- пожарной охраны;

- реагирования в чрезвычайных ситуациях;

- полиции;

- скорой медицинской помощи;

- аварийной службы газовой сети;

- «Антитеррор».

«Система-112» предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципального образования и для решения следующих основных задач:

- прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);

- получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии);

- анализ поступающей информации о происшествии;

- направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;

- обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112»;

- автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;

- регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру «112»;

- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях);

- возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках.

Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера

Предупреждение и минимизация последствий аварий на ПОО

Для всех опасных объектов разработаны паспорта безопасности. Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 N 506.

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:

− определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;

− определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

− оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

− оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;

− оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

− разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов производится в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.03.2008 N 131"Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов".

Все потенциально опасные объекты оборудованы локальными системами оповещения. Проработан порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения относятся:

− обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств, к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

− подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

− сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

− декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

− создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» все потенциально опасные объекты оборудованы локальной системой оповещения, которая предназначена для оповещения работников предприятия, а также населения, проживающего вблизи потенциально опасного объекта. Проработан порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию.

При эксплуатации ПОО необходимо руководствоваться постановлением СМ - Правительства РФ от 1 марта 1993 г. № 178 « О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».

Предупреждение и минимизация последствий аварий на пожароопасных объектах

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на пожаро- и взрывоопасных объектах, проектом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

При возникновении аварий необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:

- устранение источника розлива;

- выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;

- тушение пожара, оказание медицинской помощи;

- проведение восстановительных работ.

Общие требования к эксплуатации взрывопожароопасных объектов:

- Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п

- Баллоны с ГГ, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.  Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

- При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть не менее 6 м.

- В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

- В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

- Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

- Территории нефтебаз (складов), наливных и перекачивающих станций должны быть ограждены заборами высотой не менее 2 м.

Обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны находиться в исправном состоянии. Площадки внутри обвалования должны быть спланированы и засыпаны песком.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступные системы связи.

Эвакуация людей попавших в аварию осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регулирование движения  на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить)  проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных  автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:

− устранение источника розлива;

− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;

− тушение пожара, оказание медицинской помощи;

− проведение восстановительных работ.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Каменского сельского поселения направлены на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следующим направлениям:

- повышение качественных характеристик дорожной сети;

- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.).

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду проектом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети в границах города.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

− замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

− организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

− создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.

При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:

Сетей водоснабжения и канализации:

− заглубление в грунт всех линий водопровода;

− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

Сетей и объектов теплоснабжения:

− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Сетей электроснабжения:

− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;

− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосисемы на сбалансированные независимо работающие части;

− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.

Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера

Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов района.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений

При проектировании объектов на территории поселения необходимо учитывать геологические условия района.

Для повышения устойчивости строений современное проектирование и строительство должны вестись с учетом сейсморайонирования, а в районах старой застройки необходимы обследования всех строений с целью их реконструкции.

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах» (утв.приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.10 г. № 779).

Так же необходимо обеспечение системы прогнозирования опасных геологических явлений (согласно ГОСТ Р22.1.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»).

Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС для обеспечения безопасности населения и объектов экономики.

Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными организациями, которые функционально, по своему назначению, являются информационными подсистемами в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а так же автомобильного и железнодорожного полотна.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок.

Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях необходимо:

- своевременное оповещение населения;

- контроль за состоянием инженерных коммуникаций;

- контроль над транспортными потоками.

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и воздушным способами.

Для борьбы с лесными пожарами на территории МО «Каменка»  используются различные силы и средства. Перечень сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров на территории поселения представлен в таблице 5.2.5-1.

Таблица 5.2.5-1 - Перечень сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров на территории Каменского сельского поселения

| Наименование подразделения | Адрес размещения | Силы и средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На дежурстве |
|  |  | л/с | техника | л/с | техника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПЧ-44 | п.Бохан, ул.Бытовая, 19 | 64 | 5 | 15 | 3 |
| ПЧ-108 ОГУ | с.Олонки, ул.Раевского, б/н | 19 | 2 | 4 | 1 |
| Кировский лесхоз | с. Олонки, ул.Руслана Хомколова | 42 | 10 | 20 | 6 |
| ОВД | п. Бохан, ул.Инкижинова,2 | 85 | 5 | 16 | 2 |
| ДПД з. Макаровская | з. Макаровская | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДПД МО «Каменка» | с. Каменка | 15 | 6 | н/д | н/д |

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- Оценка динамики погодных условий региона;

- Создание минерализированных полос;

- Оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- Оценка периодов пожароопасного сезона на территории муниципального образования;

- Проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;

- Заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах;

- Проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами;

- Резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- Повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;

- Установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;

- Ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- Установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- Создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

Осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Необходимо провести работы по строительству и надлежащему содержанию дорог противопожарного назначения – в целях обеспечения подъезда пожарной и другой специальной техники к месту пожара.

Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо своевременное информирование населения. Для проведения организационно-информационных мероприятий предусматриваются пункты сбора (ПС).

Для временного размещения пострадавшего населения и оказания необходимой помощи необходимы приемные пункты временного размещения (ПВР). ПВР должны разворачиваться на период проживания в них от 1 до 30 суток, в зависимости от типа и масштабов последствий ЧС.

Существующее состояние

Пункты сбора при ЧС

В границах Каменского сельского поселения пункты сбора населения при ЧС отсутсвуют.

Приемные пункты временного размещения

В границах Каменского сельского поселения приемные пункты временного размещения населения при ЧС отсутсвуют.

Проектные предложения

Пункты сбора при ЧС

Мероприятиями генерального плана, вграницах населенных пунктов Каменского сельского поселения, предусматривается развертывание пунктов сбора населения при ЧС. Перечень панируемых пунктов сбора представлен в таблице 5.2.5-2.

Таблица 5.2.5-2 – Перечень пунктов сбора населения, планируемых к размещению на территории Каменского сельского поселения

| № ПС | Адрес ПС | Наименование организации | Состояние ПС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПС №1 | с. Каменка | Каменская СОШ | Планируемый на первую очередь |
| ПС №2 | д. Морозова | Морозовская ООШ | Планируемый на первую очередь |
| ПС №3 | з. Калашниково | МБОУ «Каменская СОШ» - Калашниковская начальная школа | Планируемый на первую очередь |
| ПС №4 | з. Гречехан | Гречеханская начальная школа | Планируемый на первую очередь |
| ПС №5 | д. Угольная | Существующий магазин | Планируемый на первую очередь |

На территории з. Макаровская, з. Вантеевская, з. Пашкова, з. Склянка, з. Махонькина, з. Тыргур развертывание пунктов сбора населения при возникновении ЧС в связи недостаточным количеством постоянного населения (менее 50 чеовек), а так же отсутсвия объектов соцкультбыта, не предусматривается.

Приемные пункты временного размещения

Потребность в местах ПВР на территории Каменского сельского поселения для расчетного населения (1500 человек) составляет 500 мест. Потребность в размещении ПВР на территории населенных пунктов Каменского сельского поселения представлена в таблице 5.2.5-3.

Таблица 5.2.5-3 – Перечень ПВР, планируемых к размещению на территории Каменсткого сельского поселения

| № ПВР | Адрес ПВР | Наименование организации | Вместимость ПВР, чел | Состояние ПВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПВР №1 | с. Каменка | Каменская СОШ | 60 | Планируемый на первую очередь |
| ПВР №2 | с. Каменка | Каменский КЦД | 70 | Планируемый на первую очередь |
| ПВР №3 | с. Каменка | Планируемый спортивный комплекс на 300 м2 площади пола | 135 | Планируемый на расчетный срок |
| ПВР №4 | с. Каменка | Планируемое учреждение культурно-досугового типа на 250 человек | 70 | Планируемый на расчетный срок |
| ПВР №5 | д. Морозова | Морозовский сельский клуб | 70 | Планируемый на первую очередь |
| ПВР №6 | д. Морозова | Морозовская ООШ | 70 | Планируемый на первую очередь |
| ПВР №7 | д. Гречехан | Гречеханская начальная школа | 5 | Планируемый на первую очередь |
| ПВР №8 | з. Калашникова | МБОУ «Каменская СОШ» - Калашниковская начальная школа | 5 | Планируемый на первую очередь |
| ПВР №9 | з. Калашникова | Калашниковский сельский клуб | 15 | Планируемый на первую очередь |
| Итого |  | 500 |  |

На территории д. Угольная, з. Макаровская, з. Вантеевская, з. Пашкова, з. Склянка, з. Махонькина, з. Тыргур развертывание пунктов временногоразмещения населения при ЧС не предусматривается. При необходимости, пострадавшее население данных населенных пунктов будет размещено в ближайших ПВР на территории других населенных пунктов Каменского сельского поселения.

Так же для населения могут быть развернуты палаточные лагеря на открытых площадках и стадионах, расположенных на территории населенных пунктов Каменского сельского поселения.

Обеспечение пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

С целью предотвращения распространения очагов пожаров здания общественно-социального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении пожара, средствами пожаротушения.

Пожаротушение на территории Каменского сельского поселения выполняется силами подразделений пожарной охраны.

Существующее состояние

Подразделения пожарной охраны

На территории Каменского сельского поселения базируются две добровольные пожарные дружины, расположенные в с. Каменка и д. Макарово.

Так же территорию Каменского сельского поселения обслуживают подразделения пожарной охраны, расположенные за границами поселения. Данные по подразделениям пожарной охраны, обслуживающим территорию Каменского поселения представлены в таблице 5.2.5-4.

Таблица 5.2.5-4 – Данные по подразделениям пожарной охраны, обслуживающим территорию Каменского сельского поселения

| Наименование подразделения пожарной охраны | Усредненное расстояние до территории МО, км | Номер (ранг) пожара, по которому привлекаются силы и средства подразделений пожарной охраны | Дополнительные силы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 1 | № 2 |  |
|  |  | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия, мин | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПЧ-44 п. Бохан | 35 | АЦ-40(130) | 70 | АЦ-40(130) | 70 | 35 |
| ДПД МО «Буреть» | 20 |  |  | АЦ-30(66) | 40 | 20 |
| ОП п. Усть-Ордынский | 136 |  |  |  |  | ПНС-110, АР-2(131), АНР-130 |
| ДПД МО «Новая - ида» | 28 |  |  |  | 75 | МТЗ-82 с емкостью |
| ДПД МО «Каменка»* | 0 | АЦ-40(130) | 10 | МТЗ-82 с емкостью | 31 |  |
| ДПД д. Марозово* | 0 | МТЗ-80 с емкостью | 10 |  |  |  |

*зона действия ДПД ограниченна населенным пунктом, где она расположена.

Подразделения пожарной охраны обеспечены круглосуточной связью с подразделениями ГУ МЧС России по Иркутской области.

В рамках обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения должен проводится комплекс мероприятий по предупреждению пожаров, а именно:

- проводятся подворовые обходы объектов жилого сектора;

- проводятся рейды по проверке подвальных и чердачных помещений, ограничивается доступ посторонним лицам, помещения очищаются от горючих материалов, мусора;

- сносятся ветхие, неэксплуатируемые строения, утратившие свое функциональное назначение;

- проводятся работы по обеспечению беспрепятственного подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам, к зданиям и сооружениям;

- проводятся работы по ремонту электрощитовых и электропроводки;

- проводится ремонт печного отопления.

Забор воды на пожаротушение

На территории с.Каменка, д.Угольная для пожарного забора воды используются  водонапорные башни, питающиеся от скважин (диаметр сливной трубы 70 мм). Износ составляет 20%.

Места забора воды  с применением авиации (вертолетом, самолетом Бе-200чс) на территории муниципального образования отсутствуют.

Проектные предложения

Подразделения пожарной охраны

Согласно 20-ти минутному критерию прибытия пожарных подразделений (в соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности» (учитывая, что скорость по дорогам МО «Каменка» принимается равной 45 км/ч или 15 км пути) в зону действия существующих подразделений пожарной охраны не попадают  населенные пункты Вантеевская, Гречёхан, Склянка, Калашникова, Махонькина, Морозова, Пашкова, Угольная, Тыгур.

В соответствии с планами развития МО «Каменка», а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- Для обеспечения необходимого времени прибытия пожарного подразделения в проектные сроки  на территории с.Каменка требуется строительство новой пожарной части на 2 пожарных автомобиля. В этом случае все населенные пункты муниципального образования оказываются в зоне действия нового пожарного подразделения.

Для минимизации числа пожаров, ограничения их распространения и обеспечения условий их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделения современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности.

Забор воды на пожаротушение

Мероприятиями генерального плана, до появления централизованного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования для надежного забора воды пожарной техникой на территории н.п Вантеевская, Гречёхан, Склянка, Калашникова, Макаровская, Махонькина, Морозова, Пашкова, Тыргур требуется создание оборудованного подъезда для забора воды.

Для обеспечения надежного забора воды пожарной техникой из естественных водоемов необходимо устройство подъездных дорог и площадок для установки автомашин.  Специальные пожарные подъезды предлагается устроить на берегу соответственно реки  Ида и её притоков, обеспечив площадку для подъезда пожарной машины. Площадка подъезда  должна располагается не выше 5 м от уровня низких вод и выше уровня высоких вод не менее чем на 0,7 м. (согласно «Рекомендациям по организации пожаротушения в сельской местности» Москва 2001г.) Размеры площадок с учетом необходимости разворота пожарного автомобиля должен составлять 12х12 м. (согласно Пункту 8 Статьи 98 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Для населенных пунктов Тыргур и Калашникова необходимо создание на территории населенного пункта искусственного водоема (вследствие удаленности населенного пункта от естественных водоемов), объемом не менее 50 м³ (расчёт необходимого объёма пожарного водоёма - согласно СНиП 2.04.02-84 ред.2002г.).

На проектный срок для населенных пунктов МО «Каменка» система противопожарного водопровода принята объединённой с хозяйственно-питьевым водопроводом. Расход воды на нужды пожаротушения (пожарный запас воды) составит 54 м³ (в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*, ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности»). Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч.

В целях обеспечения работы подразделений пожарных частей и удобства подъезда пожарных автомобилей необходимо предусмотреть и оборудовать на территории города естественные водоисточники забора воды, которые при этом должны быть оборудованы подъездными путями, площадками размером 12х12 м, необходимыми для разворота автомобилей, пирсами или береговыми колодцами.

Оповещение населения

Согласно действующему законодательству Российской Федерации федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации обязаны оперативно и достоверно информировать население через средства массовой информации, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них.

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе возникновения ЧС природного характера,  заражения территории при авариях и катастрофах в мирное время на объектах, где применяются опасные или взрывоопасные вещества.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

Оповещение (информирование) населения Каменского сельского поселения возможно:

- посредством массовой информации (телевидение, радио);

- по средствам станций сотовой связи;

- подвижными автомобилями, оборудованными СГУ. Для этих целей задействуются экипажи ОВД, автомобили ОФПС, а так же автомобили администрации.

Специализированные объекты оповещения (электросиренами и уличными громкоговорителями), не установлены.

Экстренное оповещение всех категорий населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций местного и территориального масштабов непосредственно угрожающих жизни людей осуществляется при помощи внутриобластной автоматизированной системы централизованного оповещения через оперативного дежурного ОДС ПУ Главного управления МЧС России  по Иркутской области.

Информирование органов управления об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации природного характера осуществляется Иркутским межрегиональным территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Иркутского Росгидромета (далее Росгидромет) и сейсмостанцией института Земной коры СО РАН через дежурного синоптика, гидролога и сейсмолога по телефонам или радиостанциям.

Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС осуществляется через спутниковую, телефонную и сотовую связь.

Существующее состояние

Объекты оповещения населения

На территории Каменского сельского поселения специализированные объекты оповещения (электросирены, уличные громкоговорители) не установлены.

Проектные предложения

Объекты оповещения населения

На территории Каменского сельского поселения необходима установка специализированных уличных устройств оповещения, таблица 5.2.5-5.

Таблица 5.2.5-5 – Перечень объектов оповещения, устанавливаемых на территории Каменского сельского поселения

| Адрес установки | Место установки | Наименование объекта оповещения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Каменка | Каменская СОШ | Уличное устройство оповещения | Планируемое на расчетный срок. Радиус слышимости до 700 метров |
| д. Морозова | Морозовская ООШ | Уличное устройство оповещения | Планируемое на расчетный срок. Радиус слышимости до 700 метров |
| з Калашникова | МБОУ «Каменская СОШ» - Калашниковская начальная школа | Уличное устройство оповещения | Планируемое на расчетный срок. Радиус слышимости до 700 метров |
| з. Гречехан | Гречеханская начальная школа | Уличное устройство оповещения | Планируемое на расчетный срок. Радиус слышимости до 700 метров |
| д. Угольная | Существующий магазин | Уличное устройство оповещения | Планируемое на расчетный срок. Радиус слышимости до 700 метров |

На территории з. Макаровская, з. Вантеевская, з. Пашкова, з. Склянка, з. Махонькина, з. Тыргур установка объектов оповещения не предусматривается, в вижу малой численности постоянного населения и отсутствия объектов соцкультбыта. Оповещение населения данных населенных пунктов будет осуществляться по средствам массовой информации (телевидение, радио) и станций сотовой связи.

## 5.2.6 Иные области в связи с решением вопросов местного значения

Места погребения

Существующее состояние

На территории муниципального образования расположены 4 действующих  кладбища:

- около с. Каменка (кадастровый номер земельного участка 85:03:101409:93), площадью 1,7 га;

- севернее с. Каменка (кадастровый номер земельного участка 85:03:101401:74), площадью 1,7 га;

- около заим. Гречехан (земльный участок не оформлен), площадью около 0,4 га;

- около д. Морозова (кадастровый номер земельного участка 85:03:101406:34), площадью 1,2 га.

Санитарно-защитная зона кладбищ составляет 50 метров.

Проектные предложения

В соответствии с прогнозной численностью населения к расчетному сроку проектирования кладбища остаются в своих границах.

## 5.3 Транспортная инфраструктура

## 5.3.1 Внешний транспорт

Существующее положение

Муниципальное образование «Каменка» расположено в 32 км от районного центра п. Бохан. Внешние связи c областным центром поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

Внутренний водный транспорт

В настоящее время объекты внутреннего водного транспорта отсутствуют.

Автомобильный транспорт

С северо-востока на запад по территории муниципального образования  «Каменка» проходит автомобильная дорога регионального значения Бохан-Свирск. По данной автодороге осуществляется внешние транспортные связи муниципального района.

Основные характеристики автомобильных дорог общего пользования  муниципального образования «Каменка» приведены в таблице 5.3.1-1.

Таблица 5.3.1.-1 - Основные характеристики автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Каменка»

| Наименование автодорог | Местоположение (адрес) | Категория | Характеристики автодорог | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность км | ширина дороги м | Интенсивность движения авт./сут. | придорожная полоса | Тип покрытия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Автомобильные дороги регионального значения |
| 1. Бохан-Свирск | от границы МО «Каменка» до до пристани на р.Ангара (Каменка) | IV | 15,7 | 10 |  | 50 | Асфальтобетонное, щебеночно-гравийное |  |
| Автомобильные дороги местного значения |
| 1. Бохан-Середкина | от 18км+750 а/д Бохан-Свирск до границы МО «Каменка» | IV | 6,96 | 10 |  | 50 | щебеночно-гравийное |  |
| 2. Буреть-Каменка | от границы МО «Каменка» до 31км+508 а/д Бохан-Свирск | IV | 12,25 | 10 |  | 50 | щебеночно-гравийное |  |
| 3. Каменка-Гречехан-Склянка | от 22 км+350 а/д Буреть-Каменка до з. Склянка | V | 10,2 | 8 |  | 25 | щебеночно-гравийное |  |
| 4. Макаровская-Гречехан-Тыргур | от 29 км+488 а/д Буреть-Каменка до з.Тыргур | V | 9,2 | 8 |  | 25 | щебеночно-гравийное |  |
| 5. Каменка-Угольная | от 26 км+140 а/д Буреть-Каменка до д. Угольная | V | 4,3 | 8 |  | 25 | щебеночно-гравийное |  |

Одной из основных проблем автодорожной сети муниципального образования «Каменка» является то, что все автомобильные дороги общего пользования относится к грунтовым и не соответствует требуемому техническому уровню.

Проектные предложения

Внутренний водный транспорт

Проектом предусматривается на территории муниципального образование «Каменка» устройство лодочной станции в с. Каменка. Проектом предлагается строительство лодочной	станции на специально отведенных территориях, где предусматривается берегоукрепление, отведение стоков, единое исполнение фасадов и организация заправочного пункта, с соблюдением всех санитарных норм. Строительство лодочной станции предусматривается за счет региональных средств на основании  схемы территориального планирования Иркутской области.

Автомобильный транспорт

Проектом предлагаются следующие мероприятия по развитию автодорожной сети:

– реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Бохан-Свирск» по параметрам IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 15,7 км;

– реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Бохан-Середкина»  по параметрам IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 6,96 км;

– реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Буреть-Каменка»  по параметрам IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 12,25 км;

– реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Каменка-Гречехан-Склянка»  по параметрам IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 10,2 км;

– реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Макаровская-Гречехан-Тыргур»  по параметрам IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 9,2 км;

– реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Каменка-Угольная»  по параметрам IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 4,3 км;

– реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения от трассы с. Каменка – п. Бохан до з. Вантеевская по параметрам IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 1,9 км;

– строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Тыргур – Шарагун по параметрам IV технической категории с устройством асфальтобетонного покрытия, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", протяженностью в границах поселения 3,5 км.

## 5.3.2 Городской транспорт

Существующее положение

Хранение личного транспорта на территории муниципального образования «Каменка» осуществляется на территории усадебной застройки.

На территории  населенных пунктов объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Общественный транспорт на территории муниципального образования «Каменка» представлен 2 междугородными и 4 пригородными маршрутами.

Междугородние маршруты:

- Иркутск – Середкино;

- Иркутск – Каменка.

Пригородные маршруты:

- Бохан – Казачье;

- Бохан – Каменка;

- Бохан – Середкино;

- Каменка – Александровское.

Проектные предложения

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в муниципальном образовании «Каменка» определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011 - 350 единиц на 1000 человек, и проектной численности жителей - 1500 человек. Расчетное количество автомобилей составит 525 единицы.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в  СП 42.13330.2011:

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.19 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований, и наличия объектов дорожного сервиса потребность в СТО составляет - 3 поста. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов поселения предлагается размещение СТО на 3 поста.

Предусматривается размещение АЗС на 2 топливо-раздаточные колонки.

Проектом предлагается размещение остановочных пунктов в с. Каменка, заимке Макаровская, д. Угольная, заимке Склянка, заимке Гречехан и заимке Тыргур.

## 5.3.3 Улично-дорожная сеть

Существующее состояние

Существующая улично-дорожная сеть с. Каменка представлена главными улицами ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Трактовая,  по этим улицам осуществляются основные транспортные связи жилых районов с общественными центрами и выходы на внешние автодороги.

В настоящее время состояние автодорог находиться на низком уровне.

В д. Морозова улично-дорожная сеть имеет смешанную структуру. Главной улицей является ул. Трактовая.

Состояние автодорог находиться на низком уровне.

В д. Угольная улично-дорожная сеть имеет смешанную структуру. Главной улицей является ул. Школьная.

Состояние автодорог находиться на низком уровне.

В заимке Вантеевская улично-дорожная сеть имеет смешанную структуру. Главной улицей является ул. Заречная.

Состояние автодорог находиться на низком уровне.

В заимке Гречехан улично-дорожная сеть имеет смешанную структуру. Главной улицей является ул. Школьная.

Состояние автодорог находиться на низком уровне.

В заимке Калашникова улично-дорожная сеть имеет смешанную структуру. Главной улицей является ул. Школьная.

Состояние автодорог находиться на низком уровне.

В заимке Макаровская улично-дорожная сеть имеет смешанную структуру. Главной улицей является улица, которая является частью автомобильной дороги регионального значения Бохан-Свирск.

Состояние автодорог находиться на низком уровне.

В заимке Махонькина улично-дорожная сеть представлена главной улицей.

Состояние автодорог находиться на низком уровне.

В заимке Пашкова улично-дорожная сеть имеет смешанную структуру. Главной улицей является ул. Трактовая.

Состояние автодорог находиться на низком уровне.

В заимке Склянка улично-дорожная сеть имеет смешанную структуру. Главной улицей является улица, которая является частью автомобильной дороги местного значения Каменка-Гречехан-Склянка.

Состояние автодорог находиться на низком уровне.

В заимке Тыргур улично-дорожная сеть имеет смешанную структуру. Главной улицей является улица, которая является частью автомобильной дороги местного значения Макаровская-Гречехан-Тыргур.

Состояние автодорог находиться на низком уровне.

В таблице 5.3.3-1 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети муниципального образования «Каменка»:

Таблица 5.3.3-1 - Краткая характеристика улично-дорожной сети муниципального образования «Каменка»

| № п/п | Наименование | Длина (км) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Каменка |
| 1 | ул. Гагарина | 0,40 | Асфальтобетонное |
| 2 | ул. Депутатская | 0,30 | Асфальтобетонное |
| 3 | ул. Ленина | 2,00 | Асфальтобетонное |
| 4 | ул. Школьная | 0,40 | Асфальтобетонное |
| 5 | ул. Комсомольская | 0,25 | Асфальтобетонное |
| 6 | ул. Приангарская | 0,60 | Асфальтобетонное |
| 7 | ул. Трудовая | 0,25 | Щебеночно-гравийное |
| 8 | ул. Строителей | 0,20 | Щебеночно-гравийное |
| 9 | ул. Трактовая | 0,25 | Щебеночно-гравийное |
| 10 | ул. Нагорная | 0,35 | Щебеночно-гравийное |
| 11 | ул. Набережная | 0,40 | Щебеночно-гравийное |
| 12 | ул. В.Гора | 0,20 | Щебеночно-гравийное |
| 13 | ул. Кооперативная | 0,20 | Щебеночно-гравийное |
| 14 | ул. Ангарская | 0,20 | Щебеночно-гравийное |
| 15 | ул. Квартал 1 | 0,30 | Щебеночно-гравийное |
| 16 | ул. Квартал 2 | 0,15 | Щебеночно-гравийное |
| 17 | ул. Квартал 3 | 0,30 | Щебеночно-гравийное |
| 18 | ул. Шишкина | 0,25 | Щебеночно-гравийное |
| 19 | ул. Строда | 0,30 | Щебеночно-гравийное |
| 20 | ул. Скачкова | 0,25 | Щебеночно-гравийное |
|  | Итого по с. Каменка | 7,55 |  |
| д. Морозова |
| 21 | ул. Речная | 0,30 | Щебеночно-гравийное |
| 22 | ул. Славянская | 0,30 | Щебеночно-гравийное |
| 23 | ул. Новая | 0,40 | Щебеночно-гравийное |
| 24 | ул. Ермолова | 0,20 | Щебеночно-гравийное |
| 25 | ул. Усольская | 0,20 | Щебеночно-гравийное |
| 26 | ул. Школьная | 0,50 | Щебеночно-гравийное |
| 27 | ул. Нагорная | 0,35 | Щебеночно-гравийное |
|  | Итого по д. Морозова | 2,25 |  |
| д. Угольная |
| 28 | ул. Школьная | 0,70 | Щебеночно-гравийное |
| 29 | ул. Лесная | 0,50 | Щебеночно-гравийное |
| 30 | ул. Новая | 0,30 | Щебеночно-гравийное |
|  | Итого по д. Угольная | 1,50 |  |
| заимка Вантеевская |
| 31 | ул. Заречная | 0,50 | Щебеночно-гравийное |
|  | Итого по заимке Вантеевская | 0,50 |  |
| заимка Гречехан |
| 32 | ул. Школьная | 1,0 | Щебеночно-гравийное |
|  | Итого по заимке Гречехан | 1,0 |  |
| заимка Калашникова |
| 33 | ул. Школьная | 1,00 | Щебеночно-гравийное |
| 34 | ул. Клубная | 0,50 | Щебеночно-гравийное |
| 35 | ул. Средняя | 0,30 | Щебеночно-гравийное |
| 36 | ул. Нагорная | 0,40 | Щебеночно-гравийное |
|  | Итого по заимке Калашникова | 2,20 |  |
| заимка Макаровская |
| 37 | ул. Нецветаева М.И. | 0,50 | Щебеночно-гравийное |
| 38 | ул. Шанхай | 0,30 | Щебеночно-гравийное |
|  | Итого по заимке Макаровская | 0,80 |  |
| заимка Махонькина |
| 39 | улица | 0,50 | Грунтовое |
|  | Итого по заимке Махонькина | 0,50 |  |
| заимка Пашкова |
| 40 | ул. Трактовая | 0,70 | Щебеночно-гравийное |
|  | Итого по заимке Пашкова | 0,70 |  |
| заимка Склянка |
| 41 | ул. Нагорная | 0,60 | Щебеночно-гравийное |
|  | Итого по заимке Склянка | 0,60 |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети | 37,57 км |
| Общая протяженность магистральных улиц | 13,29 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 7,13 км/км2 |
| Плотность магистральных улиц | 2,52 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 5,27 км2 |

В результате анализа существующей улично-дорожной сети муниципального образования «Каменка» выявлены следующие ее недостатки:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц (на большинстве улиц отсутствие твердого покрытия, а так же несоответствие нормативным параметрам);

- отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в населенных пунктах частичное или отсутствует, отсутствие тротуаров, и кюветов вдоль улиц.

Проектные предложения

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи районов муниципального образования и выходы на внешние автодороги, с четкой классификацией по назначению.

Основные мероприятия по совершенствованию улично-дорожной сети намечаются во всех населенных пунктах.

Транспортный каркас с. Каменка формируют магистральные улицы и дороги.

По развитию улично-дорожной сети муниципального образования «Каменка» на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия

д. Морозова

- реконструкция ул. Трактовая, протяженностью 0,95 км.

заимка Макаровская

- реконструкция улицы, которая является частью автомобильной дороги регионального значения Бохан-Свирск, протяженностью 0,84 км.

Объемы работ на первую очередь реконструкции составят:

магистральных улиц – 1,79 км.

Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети на расчетный срок генплана

с. Каменка

- реконструкция связки ул. Набережная и ул. Ленина, протяженностью 0,38 км.

заимка Калашникова

- реконструкция ул. Школьная, протяженностью 0,44 км;

- реконструкция ул. Клубная, протяженностью 0,52 км;

- реконструкция ул. Нагорная, протяженностью 0,22 км.

Объемы работ на расчетный срок генплана составят:

улиц и дорог местного значения –1,56 км.

В таблице 5.3.3-2 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок генплана:

Таблица 5.3.3-2 - Краткая характеристика улично-дорожной сети муниципального образования «Каменка» на расчетный срок генплана

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 37,57 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц | 13,29 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 7,13 км/км2 |
| Плотность магистральных улиц и дорог | 2,52 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 5,27 км2 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями отдаленные районы, повышает плотность сети магистральных улиц, обеспечивает удобные выходы на внешние дороги.

## 5.4 Инженерная инфраструктура

## 5.4.1 Электроснабжение

Современное состояние

Электроснабжение муниципального образования «Каменка» осуществляется от сетей и подстанций Иркутской энергосистемы, филиал «Восточные электросети» через опорный центр питания - ПС 35/10 кВ «Каменка».

Распределение электроэнергии по населённым пунктам осуществляется на напряжении 10 кВ от ПС «Каменка».

По территории муниципального образования  Каменка проходят воздушные линии электропередачи напряжением 110, 35 и 10 кВ:

ВЛ 110 кВ ПС Черемхово – ПС Оса;

ВЛ 35 кВ ПС Казачье – ПС Каменк- 22,15 км»;

ВЛ 35 кВ ПС Тараса –ПС Каменка - 30,9 км.

Трансформаторная мощность, установленная на центре питания распределительной сети поселения составляет 8,8 МВА.

Для приема и преобразования энергии на территории населенных пунктов муниципального образования Каменка действует 31 трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ общей мощностью 7547 кВА.

Таблица 5.4.1-1 Краткая характеристика существующих трансформаторных подстанций  на территории МО Каменка

| Населенные пункты | Количество трансформаторных подстанций | Общая мощность, кВА |
| --- | --- | --- |
| с.Каменка | 12 | 4583 |
| з. Вантеевская | 1 | 63 |
| з.Гречехан | 2 | 200 |
| з.Калашникова | 3 | 652 |
| з.Макаровская | 2 | 730 |
| д.Морозова | 5 | 643 |
| з.Пашкова | 1 | 63 |
| з.Склянка | 1 | 100 |
| з.Тыргур | 1 | 63 |
| д.Угольная | 3 | 450 |
| Итого | 31 | 7547 |

Потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам II и III категории надежности.

Проектные предложения

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты  нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурно-бытового назначения представлены в  таблицах 5.4.1-2 и 5.4.1-3.

Таблица 5.4.1-2 Нагрузки нового жилищного строительства, объектов культурно-бытового назначения на 1 очередь

| Наименование потребителей | Жилищный фонд | Тепловая нагрузка, кВт | Нагрузки СКБ, кВт | Суммарный прирост электрических нагрузок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | кВт |  |  |  |
| МО Каменка | 5,43 | 110 | 290 | 100 | 500 |
| Итого |  |  |  |  | 500 |

Таблица 5.4.1-3 Нагрузки нового жилищного строительства, объектов культурно-бытового назначения на расчетный срок

| Наименование потребителей | Жилищный фонд | Тепловая нагрузка, кВт | Нагрузки СКБ, кВт | Суммарный прирост электрических нагрузок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | кВт |  |  |  |
| МО Каменка | 5,43 | 110 | 290 | 200 | 600 |
| Итого |  |  |  |  | 600 |

Прирост электрических нагрузок на расчетный срок составит 600 кВт.

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 прирост потребления электроэнергии составит 3 180 МВт∙ч в год. При увеличении численности населения на 0,08 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 39 750  кВт∙ч на человека в год.

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанции.

С целью повышения долговечности существующих объектов коммунальной инфраструктуры системы электроснабжения, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы электроснабжения я в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и замене оборудования и линий электропередач системы электроснабжения.

Количество необходимых ТП 10/0,4 кВ, мощность трансформаторов, местоположение, а также трассировка ВЛ 6-10 кВ определяется на этапе рабочего проектирования после получения технических условий.

Выполнить вынос попадающих под застройку существующих трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи за пределы площадок или переустройство в соответствии с требованиями технических условий.

Линии электропередачи 6-10 кВ в районах застройки зданиями до 3-х этажей следует выполнять воздушными.

Незначительный объём нового строительства на рассматриваемой территории  планируется обеспечить от действующих ТП 6-10/0,4 кВ, возможно после проведения их реконструкции.

При разработке проектной и рабочей документации предусмотреть получение технических условий на строительство и вынос электрических сетей с утверждением коридоров под линии и земельные участки под трансформаторные подстанции.

## 5.4.2 Электросвязь. Телефонизация, сотовая связь

Существующее состояние

На территории МО Каменка предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь, интернет.

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории муниципального образования Каменка оказывает ПАО Ростелеком, предоставляющий потребителям весь спектр услуг связи и передачи данных. Автоматическая телефонная станция поселения расположена в селе Каменка, тип АТС – АТСК- 50/200.

Так же в рамках выполнения программы «Установка таксофонов в отделениях почтовой связи сельских населенных пунктов», утвержденной правительством России на территории поселения проведена установка таксофонов. Все абоненты АТС и пользователи универсальных таксофонов имеют доступ к услугам местной, междугородней и международной связи.

Услуги мобильной связи предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС):

ПАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн GSM», стандарт GSM 900/1800);

ПАО «Мобильные ТелеСистемы», Иркутский филиал  (торговая марка МТС, стандарт GSM 900/1800);

ПАО «Мегафон», Дальневосточный филиал (торговая марка «Мегафон», стандарт GSM 900/1800).

Услуги цифрового эфирного телевещанияпредоставляет Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр РТРС, расположенный в г. Свирск Черемховского района. Пакет телеканалов РТРС-2 
ТВК 56 (754 МГц).

На сегодняшний день МФЦ организует предоставление услуг в сфере социальной защиты населения, налогообложения физических лиц, оформления объектов недвижимости, защиты прав потребителей и благополучия человека, регистрационного учета граждан, защиты прав граждан в сфере трудовых отношений и прочее – всего более 200 государственных и муниципальных услуг.

Ближайший офис ГАУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг находится по адресу с. Каменка ул. Школьная,8.

Услуги почтовой связи на территории МО Каменка предоставляет ФГУП "Почта России". Почтовое отделение расположено по адресу, с. Каменка, ул. Ленина,46.

Проектное предложение

Генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса являются:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Предусматривается 100% охват всего населения района телевизионным вещанием.

Для повышения информационной обеспеченности поселения необходимо развитие сетей электросвязи – это, прежде всего, строительство ВОЛС; цифровизация каналов связи; Замена АТСК на цифровые и мультисервисные узлы доступа; внедрение новых технологий.

В заключение анализа развития фиксированной телефонной связи, необходимо учесть то, что в настоящее время мобильная связь оказывает значительное влияние на данный сектор телекоммуникаций. И постепенное удешевление абонентских терминалов сотовой связи и снижение тарифов на звонки приводит к тому, что многие абоненты отказываются от услуг стационарных телефонов. И поэтому надо учитывать то, что полученные по расчетам значения могут в значительной мере изменяться, под действием развивающейся мобильной связи.

Более детальная проработка данного раздела должна быть сделана специализированной организацией, на следующих стадиях проектирования.

Дальнейшей перспективой развития МФЦ является расширение спектра предоставляемых услуг, повышение качества и доступности предоставления государственных услуг с использованием информационных технологий.

Необходимо проведение ремонта помещений отделений почтовой связи в фирменном стиле в рамках проекта «Реконструкция ОПС» с целью создания комфортных условий клиентам для получения доступа ко всем видам услуг, предоставляемым на почте, и благоприятных условий для сотрудников ОПС. Оснастить отремонтированные отделения почтовой связи техническими средствами.

## 5.4.3 Теплоснабжение

Современное состояние

В настоящее время населенные пункты муниципального образования «Каменка» не обеспечены централизованным теплоснабжением. Отопление объектов социально-культурного назначения производится по средствам индивидуальных котельных малой мощности, с распределительными сетями.

В МО «Каменка» действует 5 котельных малой мощности, суммарная мощность 0,65 Гкал/час, суммарная нагрузка - 0,49 Гкал/ч. Годовая потребность в электроэнергии составляет 783 384кВт*ч, в угле – 500 т.

Система теплоснабжения поселения характеризуется высоким уровнем износа основных фондов, низкой эффективностью используемого оборудования. Все котельные поселения имеют избыточную мощность.

Тепловые сети есть в с. Каменка и д. Морозова, диаметром до 200 мм, протяженностью 1,24 км и 0,28 км соответственно.

Таблица 5.4.3-1 – Характеристика котельных муниципального образования

| Населённый пункт, адрес котельной | Мощность котельной гкал/ч | Количество котлов (шт) | Марка котлов | Тепловая нагрузка гкал/ч | Отапливаемые объекты | Годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объекты соц. сферы | Уголь | Электро энергия |
|  |  |  |  |  | ед. | т.м2 | тн | квт/ час |
| кот. Каменской СОШ | 0,2 | 2 | Димакова | 0,16 | 1 | 1,542 | 250 | 241000 |
| кот. Морозовской СОШ | 0,2 | 4 | Димакова | 0,16 | 1 | 1,197 | 250 | 65000 |
| эл. кот. Каменского д/сада | 0,05 | 1 | эпв-48 | 0,03 | 1 | 0,5 |  | 158850 |
| эл. кот. Каменской уч.больнице | 0,1 | 2 | эпв-48 | 0,07 | 1 | 0,213 |  | 161150 |
| 2. Ведомственные теплоисточники |
| Д/прест. Каменка | 0,1 | 2 | Димакова | 0,07 | 1 | 0,36 |  | 157384 |
| Всего, в т.ч: | 0,65 | 11 |  | 0,49 | 5 | 3,812 | 500 | 783384 |

Теплоснабжение жилых зданий с приусадебными участками осуществляется печами на твердом топливе и индивидуальными электрическими нагревателями.

Проектные предложения

Рост теплопотребления на территории муниципального образования «Каменка» будет происходить за счет строительства планируемых жилых и общественных зданий.

Расход тепла на отопление планируемой жилой и общественной застройки рассчитан в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий, приведёнными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (ккал/ч) при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции. Расход тепловой энергии на вентиляцию общественных зданий определён по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расход тепловой энергии на горячее водоснабжения принят в соответствии с СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды на одного жителя принята 85 л/сутки.

В соответствии с СП 131.13330 «Строительная климатология» температурный режим муниципального образования «Каменка» характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода – 7,7 °С, продолжительность отопительного периода 232 суток, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - 33°С.

В таблице 5.4.3-2 представлены расчетные расходы на отопление и горячее водоснабжение планируемой жилой застройки на первую очередь.

Таблица 5.4.3-2 – Расчетные тепловые нагрузки планируемой жилой застройки на первую очередь

| Наименование потребителей | Площадь застройки, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qо | Qгвс.ср |
| с. Каменка |
| Индивидуальные жилые дома усадебного типа | 3 000 | 0,195 | 0,034 |
| д. Морозова |
| Индивидуальные жилые дома усадебного типа | 2 430 | 0,158 | 0,028 |
| Итого | 0,415 |

В таблице 5.4.3-3 представлены расчетные расходы на отопление и горячее водоснабжение планируемой жилой застройки на расчетный срок.

Таблица 5.4.3-3 – Расчетные тепловые нагрузки планируемой жилой застройки на расчетный срок

| Наименование потребителей | Площадь застройки, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qо | Qгвс.ср |
| с. Каменка |
| Индивидуальные жилые дома усадебного типа | 6 000 | 0,390 | 0,068 |
| д. Морозова |
| Индивидуальные жилые дома усадебного типа | 4860 | 0,316 | 0,056 |
| Итого | 0,830 |

В таблице 5.4.3-4 представлены расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение планируемых общественных зданий на первую очередь.

Таблица 5.4.3-4 – Расчетные тепловые нагрузки планируемых объектов социальной инфраструктуры и объектов общественного назначения на первую очередь

| Наименование потребителей | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| с. Каменка |
| Учреждения культурно-досугового типа на 250 мест | 0,106 | 0,067 | 0,012 |
| д. Морозова |
| ФАП | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| Итого | 0,108 | 0,068 | 0,013 |
|  | 0,189 |

В таблице 5.4.3-5 представлены расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение планируемых общественных зданий на расчетный срок.

Таблица 5.4.3-5 – Расчетные тепловые нагрузки планируемых объектов социальной инфраструктуры и объектов общественного назначения на расчетный срок

| Наименование потребителей | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| п. Каменка |
| Учреждения культурно-досугового типа на 250 мест | 0,106 | 0,067 | 0,012 |
| Музей | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| Дом культуры | 0,007 | 0,002 | 0,002 |
| Спортивный комплекс на 300 м2 | 0,036 | 0,018 | 0,024 |
| д. Морозова |
| ФАП | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| д. Угольная |
| ФАП | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| Итого | 0,155 | 0,09 | 0,041 |
|  | 0,286 |

Все планируемые индивидуальные жилые дома и часть общественной застройки предусматривается обеспечить теплом по средствам печей на твердом топливе и электронагревателей, тепловая нагрузка децентрализованной системы составит на первую очередь 0,419 Гкал/ч, на расчетный срок 0,838 Гкал/ч.

Планируемые к размещению здания культурно-досугового типа, музей и дом культуры предусматривается отапливать от существующей котельной СОШ с. Каменка, при условии увеличения ее мощности до 0,4 Гкал/час.

Обеспечение теплом планируемого спортивного комплекса предусматривается от частной котельной малой мощности на твердом топливе (угле), устанавливаемой на территории объекта. Мощность и оборудование планируемой котельной следует подобрать на стадии разработки проекта. Прогнозная тепловая нагрузка на планируемую котельную составит 0,078 Гкал/ч.

Система теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Каменка» на перспективу остается неизменной.

## 5.4.4 Газоснабжение

Современное состояние

В настоящее время населенные пункты муниципального образования «Каменка» не газифицированы, объекты, и сети газоснабжения отсутствует.

Проектные предложения

Газификация природным газом муниципального образования «Каменка» планируется на перспективу, с приходом на территорию Баханского района магистрального газопровода МГВД «Ковыкта-Саянск-Ангарск-Иркутск» от Ковыктинского газоконденсатного месторождения (Ковыктинское ГКМ).

В соответствии со "Схемой газификации населенных пунктов Иркутской области", выполненной ОАО "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании" (ОАО ТомскНИПИнефть ВНК), 2005 г., предусматривается обеспечить природным газом существующую и планируемую застройку с. Каменка и д. Морозова, газификация остальных населенных пунктов муниципального образования не предусматривается, вследствие их удаленности от магистрального газопровода и малой численности населения. Расходы потребления газа и технические характеристики системы газоснабжения следует уточнить на последующих стадиях проектирования, после актуализации Схемы газификации.

## 5.4.5 Водоотведение

Современное состояние

В настоящее время в населенных пунктах МО «Каменка» хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется, в основном, децентрализовано. Водоснабжение населения осуществляется от отдельно расположенных скважин, которые работают локально на свою зону.

Согласно предоставленных данных Администрацией МО «Каменка» перечень сооружений водопроводного хозяйства представлен в таблице 6.4.5-1.

Протоколы исследования питьевой воды на качество не получены.

Общая производительность составляет  520 м3/сут. Общее водопотребление – 35 м3/сут.

В системе водоснабжения эксплуатируется водонапорные башни. Башни находится в неудовлетворительном состоянии. Водоочистных сооружений на водозаборах нет. Учет водопотребления и наличие измерительных приборов отсутствует.

Программы по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения в настоящее время нет. В целевых программах «Питьевая вода» и «Чистая вода» администрация МО «Каменка»  не участвует.

Часть население усадебной застройки пользуется водой из шахтных  колодцев.

Износ сооружений водопровода составляет порядка 35%. Все скважины находятся в неудовлетворительном состоянии. Население испытывает дефицит в воде, особенно в летний период года.

Наружное пожаротушение обеспечивается из водонапорных башен, а также из поверхностных источников.

Таблица 5.4.5-1 Характеристика сооружений водоснабжения МО «Каменка»

| № п/п | Населенный пункт | Принадлежность | Кол-во, шт | Проектная мощность, м3/сут | Фактическое водопотребление, м3/сут | Вид источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Каменка | Администрация МО «Новая-Ида» | 5 | 270 | 18,2 | скважина |
| 2 | з.Макаровская | Муниципальная | 1 | 50 | 7,2 | скважина |
| 3 | д.Угольная | Муниципальная | 1 | 40 | 2,1 | скважина |
| 4 | з.Калашникова | Муниципальная | 1 | 40 | 3,3 | скважина |
| 5 | з.Гречехан | Муниципальная | 2 | 60 | 3,2 | скважина |
| 6 | д.Морозова | Муниципальная | 1 | 60 | 3,2 | скважина |

Проектные предложения

Нормы водопотребления  и расчетные расходы воды

Нормы среднесуточного водопотребления населением приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», в зависимости от степени благоустройства зданий. Также дополнительно учитывается расход воды на полив улиц и зеленых насаждений, неучтенные расходы.

Степень благоустройства зданий, нормы питьевого водопотребления и расчетные расходы воды на нужды населения приведены в таблице 5.4.5-2.

Количество воды на нужды учреждений, организаций и предприятий социально-гарантированного обслуживания, а также неучтенные расходы приняты дополнительно в размере от 10% суммарного расхода воды на питьевые и хозяйственные нужды населения.

Согласно СП 31.13330.2012, табл.3 (примечание 1), удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку (проездов, зеленых насаждений) принимаем не более 70 л/сут на одного жителя. В целях экономии подземного запаса вод и средств на очистку воды проектом предусматривается расход на полив проездов, зеленых насаждений 30 % из общего водопровода, остальные 70 % из поверхностных источников (р. Ангара).

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты в соответствии со СП 8.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», 1 пожар с расходом по 5 л/с на первую очередь и на расчетный срок.

Расход воды с продолжительностью тушения 3 часа составит для каждого населенного пункта в отдельности:

QПОЖ.=(5 *3600*3)/1000=54 м3/сут.

Водопотребление местной промышленностью и населением по очередности строительства  определено в размере 20% от суммарного расхода населением на хозяйственно-питьевые  нужды и представлены в таблице 5.4.5-3.

Таблица 6.4.5-2 Среднесуточное водопотребление  населением  МО «Каменка»

| Населенный пункт | Население, чел | Водопотребление (160 л/сут на чел.), м3/сут | Полив проездов (70 л/сут на чел.1), м3/сут | Суммарное водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I оч. | Р.ср. | I оч. | Р.ср. | I оч. | Р.ср. | I оч. | Р.ср. |
| МО «Каменка» | 1450 | 1500 | 255,2 | 264,0 | 30,45 | 31,5 | 285,7 | 295,5 |

Примечание: 1. Полив  принят:  30% - из поселкового водопровода (Ι очередь-30,45  м3/сут., расчетный срок- 31,5 м3/сут.), 70% - из поверхностных источников р. Ангара (Ι очередь-71,05  м3/сут., расчетный срок-73,5  м3/сут.).

Таблица 5.4.5-3 Суммарное водопотребление местной промышленностью МО «Каменка»

| Наименование потребителей | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Первая очередь (на хозяйственно-питьевые нужды) | Расчетный срок (на хозяйственно-питьевые нужды) |
| Население | 285,7 | 295,5 |
| Местная промышленность | 57,14 | 59,1 |
| Итого | 342,9 | 354,6 |

Для бесперебойной подачи воды питьевого качества населению, проектом предусматривается дополнительное строительство новых источников водоснабжения и реконструкция существующих.

Общее среднесуточное  (за год) водопотребление населением составит:

На первую очередь –  342,9 м3/сут.

На расчетный срок –354,6 м3/сут.

В селе Каменка для бесперебойной подачи воды питьевого качества населению, проектом предусматривается поэтапное создание централизованной системы объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления.

Водоснабжение остальных населенных пунктов будет осуществляться не централизованно посредством строительства новых и реконструкции существующих локальных источников водоснабжения (скважины, трубчатые или шахтные колодцы  различных конструкций и глубины, каптаж родников).

Источником водоснабжения будут служить подземные воды.

Способ прокладки водопроводных сетей в селе Каменка предусматривается подземный. Проектом предусматривается охват кольцевыми сетями водопровода всей застройки.

На сети устанавливаются пожарные гидранты и запорная арматура. Необходимо устанавливать приборы учета воды для всех категорий потребителей.

Принципиальная схема водоснабжения села Каменка  предусматривают подачу воды из водозабора водоводами в водонапорную башню и далее потребителю.

При заборе воды из скважин следует при необходимости устройство станций водоподготовки  для доведения воды питьевого качества. При обеззараживании рекомендуется применять компактные УФО-установки (ультрафиолетовое облучение воды).

Для гарантированного водоснабжения населения в местах бурения скважин необходимо произвести гидрологические изыскания запасов подземных вод и их утверждение.

Все скважины необходимо оборудовать скважинными погружными насосами типа ЭЦВ расчетной производительности.

Для противопожарных мероприятий производительность скважин учитывает необходимость пополнения пожарного запаса (неприкосновенный запас) воды в течение 24 часов на внутреннее и наружное пожаротушение, хранение которого предусмотрено в водонапорных башнях.

В населенных пунктах для целей наружного пожаротушения и полива улиц, зеленых насаждений могут быть использованы  воды из поверхностных водоемов, для чего предусматриваются специальные подъезды и водозаборные устройства для пожарных и поливочных машин.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использование грунтовых вод, путем строительства шахтных или трубчатых колодцев.

На первую очередь реализации генерального плана  проектом намечается ряд мероприятий:

– произвести ремонт существующих источников водоснабжения в з. Макаровская, д. Угольная, з. Калашникова, з. Гречехан, д. Морозова;

– в селе Каменка необходимо произвести ремонт существующих источников водоснабжения, а также проложить водопроводные сети протяженностью 5,9 км и закольцевать;

– в з. Вантеевская, з. Махонькина, з. Пашкова и з. Склянка предусматривается строительство локальных источников водоснабжения (шахтных или трубчатых колодцев различных конструкций и глубины, каптаж родников);

– осуществлять прокладку водопроводных сетей в районах нового жилищного строительства и существующей усадебной застройки  в увязке с благоустройством улиц и территорий (целесообразно развивать ПНД по ГОСТ 18599-2001);

– предусматривается утепление и капитальный ремонт существующих водонапорных башен;

– при необходимости предусматривается установка станций водоподготовки;

– в селе Каменка установить приборы учета воды на вводах в дома усадебной застройке.

Водообеспечение нужд  промышленности предусматривается путем создания локальных источников водоснабжения.

Нормативная глубина промерзания для данного района колеблется 2,7-2,8 м.

При прокладке водопровода чтобы исключить переохлаждение и промерзание водопроводных труб, глубина их заложения, должна быть ниже глубины промерзания.

Проектом предлагается при прокладке основных коллекторов на больших глубинах применять закрытый способ строительства (ГНБ, прокол).

Как вариант, в качестве защиты от промерзания водопроводной сети возможно наземная или подземная прокладка (на небольшой глубине) кольцевых сетей с использованием саморегулирующегося нагревательного кабеля. Сопровождающий греющий кабель  предотвращает возможность замерзания воды в водоводах, а также позволяет прогревать трубы перед пуском воды по трубопроводам в зимнее время.

На расчетный срок генерального плана проектом предусматривается в с. Каменка, з. Макаровская, д. Угольная, з. Калашникова, з. Гречехан, з. Морозова строительство новых скважин. В каждом населенном пункте предусматривается пробурить по 2 скважины (одна резервная). Существующие скважины подлежат ликвидации путем тампонажа.

В качестве регулирования расходов воды и поддержания заданного напора могут быть использованы существующие водонапорные башни.

Разработать расчетно-технологическую схему водоснабжения с. Каменка на основе нового генерального плана с определением варианта водозабора, параметров сетей и сооружений водопровода.

Для обеспечения надежности санитарно-экологического состояния источников водоснабжения проектом предусматривается соблюдение режимов использования территорий Ι, ΙΙ и ΙΙΙ поясов зоны санитарной охраны водозабора согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В проекте приняты границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения  для первого пояса – 30 м (зона строго режима), для второго  пояса – 40 м (зона ограничения), и третьего пояса около 100 м согласно проектам аналогам.

Границы ЗСО второго и третьего поясов уточняются на последующих стадиях проектирования, после выполнения гидродинамических и гидрогеологических изысканий.

Месторасположение, производительность и количество скважин, трассировка водопроводных  сетей, определяются расчетом на последующих стадиях проектирования.

## 5.4.6 Водоотведение

Современное состояние

В настоящее время в населенных пунктах МО «Каменка» организационная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

Население пользуется надворными выгребами. Сливной станции нет. Часть жидких коммунальных отходов от населения вывозятся специальным автотранспортом в специально отведенные места, а большая часть утилизируется бессистемно, загрязняя окружающую среду.

Проектные предложения

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Удельный среднесуточный (за год) объем водоотведения принят в зависимости от благоустройства зданий, очередности строительства и равен нормам водопотребления.

Решение по водоотведению населенных пунктов выполнено с учетом требований  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Расходы бытовых сточных вод от населения сведены в таблице 5.4.6-1. Суммарные расходы бытовых и производственных сточных вод от МО «Каменка» сведены в таблице 5.4.6-2.

Таблица 5.4.6-1 Водоотведение от населения  МО «Каменка»

| Населенные пункты | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Первая очередь (загрязненные стоки) | Расчетный срок (загрязненные стоки) |
| с. Каменка | 255,2 | 264,0 |

Таблица 5.4.6-2 Суммарное водоотведение от местной промышленности МО «Каменка»

| Наименование потребителей | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Первая очередь (загрязненные стоки) | Расчетный срок (загрязненные стоки) |
| Население | 255,2 | 264,0 |
| 2. Местная промышленность | 51,04 | 52,8 |
| Итого: | 306,3 | 316,8 |

Проектом предусматривается организация автономной канализации.

Суммарный расчетный среднесуточный объем бытовых сточных вод от населения составит:

На первую очередь – 306,3 м3/сут.

На расчетный срок – 316,8 м3/сут.

Учитывая экологическую ситуацию и сложность в решении отвода и очистки стоков от населения, в данном проекте предлагается решить проблему следующим образом.

Водоотведение населения предусматривается путем устройства автономных  систем бытовой канализации  с водонепроницаемым резервуаром-накопителем (выгребом) нечистот и их вывозом ассенизационным транспортом.

Вывоз стоков от населения предусматривается по графику, на проектируемую сливную станцию. После сливной станции сточные воды поступают на проектируемые очистные сооружения биологической очистки с последующим сбросом в водный объект.

Производственные сточные воды перед утилизацией должны подвергаться предварительной очистке на собственных очистных сооружениях.

На первую очередь строительства для водоотведения населенных пунктов намечено ряд мероприятий:

– строительство очистных сооружений  биологической очистки (рекомендуется установка заводской готовности контейнерного типа) производительностью 400 м3/сут;

– необходимо строительство сливной станции в районе проектируемых очистных сооружений.

Площадка для данных сооружений намечается южнее с. Каменка. Выпуск очищенных сточных вод предусматривается в Братское водохранилище.

Данная принципиальная схема водоотведения остается оптимальным вариантом и на расчетный срок реализации генплана.

Состав очистных сооружений, методы и способы водоотведения уточняются на последующей стадии проектирования специализированной организацией.

## 5.4.7 Инженерная защита от опасных геологических процессов

Существующее положение

Территории населенных пунктов муниципального образования «Каменка» находятся в пределах Иркутско - Черемховской равнины с преобладающими отметками 400-500 м, максимальными – 600 м. Для территории характерны болотно-лесные, лугово-болотные, луговые и антропогенные ландшафты.

По инженерно-строительным условиям территория проектируемых поселков имеет ряд неблагоприятных факторов:

- наличие заболоченных территорий и повышенный уровень грунтовых вод;

- отсутствие  организованного стока поверхностных вод.

Проектные предложения

Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- вертикальная планировка территории с организацией отвода поверхностных вод.

Вертикальная планировка и организация поверхностного стока

Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами. В населенных пунктах, подверженных подтоплению, необходимо обеспечение поверхностного водоотвода вертикальной планировкой улиц и устройством открытых дренажных канав.

Вертикальная планировка территории предусматривает:

- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов путем придания улицам и дорогам уклонов, не превышающих нормативных – не более 8%;

- применение минимально допустимых уклонов (не менее 0,4%) на горизонтальных участках для обеспечения поверхностного водоотвода;

- обеспечение стока атмосферных осадков с территорий микрорайонов в зоне капитальной застройки в лотки прилегающих улиц.

## Социальная инфраструктура, иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения:

| № п/п | Индекс объекта на карте | Наименование объекта | Характеристика объекта | Очредь строительства | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Каменка |
| 1 | К-1 | Спортивный комплекс | 300 м2 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки |
| 2 | К-2 | Стадион | 2,5 тыс. м2 | 1 очередь | Зона специализированной общественной застройки |
| 3 | К-3 | Музей | 1 | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки |
| 4 | К-4 | Учреждения культурно-досугового типа | 250 мест | 1 очередь | Зона специализированной общественной застройки |
| 5 | К-5 | Дом Культуры | - | Расчетный срок | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| д. Морозова |
| 6 | М-1 | Открытые спортивные сооружения | 540 м2 | 1 очередь | Зона специализированной общественной застройки |

## 5.6 Транспортная инфраструктура:

| № п/п | Индекс объекта на карте | Наименование объекта | Характеристика объекта | Очредь строительства | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Каменка |
| 1 | - | строительство СТО мощностью | 3 поста | Расчетный срок | Коммунально-складская зона |
| 2 | К-6 | строительство АЗС | на 2 ТРК | Расчетный срок | Коммунально-складская зона |
| 3 | - | реконструкция связки ул. Набережная и ул. Ленина | протяженностью 0,38 км | Расчетный срок | - |
| д. Морозова |
| 4 | - | реконструкция ул. Трактовая | протяженностью 0,95 км | 1 очередь | - |
| з. Макаровская |
| 5 | - | реконструкция улицы, которая является частью автомобильной дороги регионального значения Бохан-Свирск | протяженностью 0,84 км | 1 очередь | - |
| з. Калашникова |
| 6 | - | реконструкция ул. Школьная | протяженностью 0,44 км | Расчетный срок | - |
| 7 | - | реконструкция ул. Клубная | протяженностью 0,52 км | Расчетный срок | - |
| 8 | - | реконструкция ул. Нагорная | протяженностью 0,22 км | Расчетный срок | - |

## 5.7 Инженерная инфраструктура

| № п/п | Индекс объекта на карте | Наименование объекта | Характерис- тика объекта | Очредь строительства | Функциональная зона | Характеристика зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Каменка |
| 1 | ### | Реконструкция котельной СОШ |  | 1 очередь | ### | санитарно-защитная зона 50 метров |
| 2 | К-7 | Котельная для планируемого спортивного комплекса |  | 1 очередь | Зона специализированной общественной застройки | санитарно-защитная зона 50 метров |
| 3 | К-8 К-9 | скважина | 2 шт. | расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры | первый пояс санитарной охраны 50 метров |
| 4 | - | магистральные сети водоснабжения | протяженностью 5,9 км | 1 очередь | - | охранная зона 5 метров |
| 5 | К-10 | канализационные очистные сооружения (КОС) | 400 м3/сут | 1 очередь | Зоны рекреационного назначения | санитарно-защитная зона 200 метров |
| з. Калашникова, з. Гречехан, д. Угольная, д. Морозова, з. Макаровская |
| 6 | ### | скважина | 2 шт. | расчетный срок | ### | первый пояс санитарной охраны 50 метров |

# 6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

## 6.1 Технико-экономические показатели планируемого развития территории

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2018 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах поселения | га м2/чел | 31 096,34 222 116,7 | 31 096,34 207 308,9 |
| территории жилых зон | га % | 560,31 1,8 | 253,77 0,82 |
| в т.ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 152,28 0,49 | 194,04 0,62 |
| прочие малоэтажные | га % | 3,84 0,01 | - |
| садоводства | га % | 404,19 1,3 | 59,73 0,2 |
| общественно-деловых зон | га % | 6,9 0,02 | 51,82 0,16 |
| производственных зон | га % | 293,6 0,94 | 288,51 0,93 |
| промышленные территории | га % | 26,49 0,08 | 35,63 0,12 |
| внешний транспорт | га % | - | - |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 267,11 0,86 | 252,88 0,81 |
| рекреационных зон | га % | 20 597,21 66,24 | 18 665,43 60,02 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 9 631,28 30,97 | 11 827,93 38,04 |
| зон специального назначения | га % | 6,99 0,03 | 5,81 0,01 |
| озелененные территории общего пользования | га % | 0,049 0,001 | 10,2 0,02 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность постоянного населения муниципального образования Каменка | тыс. чел. | 1,4 | 1,5 |
| 2.2 Показатели естественного движения населения |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,025 | 0,025 |
| убыль | тыс. чел. | 0,02 | 0,02 |
| 2.3 Показатели миграции населения |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,006 | 0,01 |
| убыль | тыс. чел. | 0,005 | 0,005 |
| 2.4 Возрастная структура постоянного населения |  |  |  |
| Лица моложе трудоспособного возраста (0 - 15 лет) | тыс. чел. % | 0,429 30 | 0,3 20 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 0,743 52 | 0,735 49 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 0,257 18 | 0,465 31 |
| 2.5 Численность занятого населения – всего | тыс. чел. | 0,167 | 0,22 |
| из них в материальной (градообразующей) сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | 0,004 2,4 | 0,005 2,27 |
| в т. ч. сельское хозяйство | то же | 0,004 2,4 | 0,005 2,27 |
| в обслуживающей сфере | то же | 0,157 94 | 0,2 90,9 |
| ИТД | то же | 0,006 3,6 | 0,015 6,8 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 39,42 | 41,25 |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади /% к общему объему жилищного фонда | - | - |
| частной собственности | то же | 39,42 100 | 41,25 100 |
| 3.2 Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | то же | 39,42 100 | 41,25 100 |
| 2-х этажные капитальные | то же | - | - |
| 3.3 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - | 9,0 21,8 |
| 3.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 39,42 | 30,42 |
| 3.5 Новое жилищное строительство – всего | то же | - | 10,83 |
| в т. ч. за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади /% к объему нового жилищного строительства | - | - |
| за счет средств населения | то же | - | 10,83 100 |
| 3.6 Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | - | 10,83 100,0 |
| 3.7 Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | - | 10,83 100,0 |
| 3.8 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 27,5 | 27,5 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения – всего на 1000 чел. | место | 80 55,9 | 101 67,3 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел. | место | 489 342,1 | 489 326 |
| Учреждения дополнительного образования на 1000 чел. | место | - | 18 12 |
| Многофункциональный спортивно-досуговый центр с бассейном или аналогичный объект, Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект, Хоккейная площадка открытого типа, Бассейн | объект | - | 3 |
| Детские площадки | объект | 5 | 11 |
| Дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональному назначению, здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному назначению | объект | 5 | 6 |
| Стационары – всего на 1000 чел. | койка | 10 6,9 | 21 14 |
| Поликлиники – всего на 1000 чел. | посещений в смену | 45 31,4 | 45 30 |
| Станции скорой помощи - всего | автомобиль | 1 | 1 |
| ФАП | объект | - | 1 |
| Объекты связи, Объекты общественного питания, Объекты торговли, Объекты бытового обслуживания, Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению | объект | 12 | 12 |
| Предприятия бытового обслуживания – всего на 1000 чел. | рабочее место | - | 11 7,3 |
| Прачечные самообслуживания - всего на 1000 чел. | кг белья в смену | - | 90 60 |
| Химчистки самообслуживания - всего на 1000 чел. | кг белья в смену | - | 5,25 3,5 |
| Бани - всего на 1000 чел. | место | - | 11 7,3 |
| Гостиницы – всего на 1000 чел. | место | - | 10 6,6 |
| Сельские кладбища | объект | 3 | 3 |
| Пляж (муниципальный пляж) | объект | - | 2 |
| Парковая зона (зона отдыха) | объект | - | 1 |
| 5 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,04 | 0,35 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | то же | - | 0,30 |
| на производственные нужды | то же | - | 0,05 |
| 5.1.2 Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 0,52 | - |
| в т. ч. водозаборов подземных вод | то же | 0,52 | - |
| 5.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | 25 | 230 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | то же | - | 160 |
| 5.1.4 Протяженность магистральных сетей | км | - | 5,9 |
| 5.2 Канализация |  |  |  |
| 5.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | - | 0,32 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды населения | то же | - | 0,26 |
| производственные сточные воды | то же | - | 0,06 |
| 5.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | то же | - | 0,4 |
| 5.2.3 Протяженность магистральных сетей | км | - | - |
| 5.3 Электроснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 Суммарный прирост электрических нагрузок | кВт | - | 600 |
| 5.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год (прирост) | МВт-ч/год | - | 39,8 |
| Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации | кВ |  |  |
| 5.4 Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.4.1 Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,012 | 0,016 |
| 5.4.2 в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 0,012 | 0,016 |
| 5.4.3 Производительность централизованных источников теплоснабжения (ТЭЦ) | Гкал/ч | - | - |
| 5.4.4 Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 0,65 | 0,95 |
| 5.4.5 Протяженность сетей | км | 1,52 | 1,52 |
| 6 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 37,57 | 37,57 |
| в т.ч. магистральные улицы из них: районного значения | км | 13,29 13,29 | 13,29 13,29 |
| улицы и проезды местного значения | км | 24,28 | 24,28 |
| Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - всего в т. ч. автобус и маршрутные такси | км км | 4,85 4,85 | 4,85 4,85 |
| Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей в том числе: временного хранения | маш.-мест маш.-мест | нет нет | нет нет |
| Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке Подсыпка территории | тыс. м3 | - | 58 |

# 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, или исключаются из их границ

Границы населенных пунктов МО «Каменка» были утверждены решением Думы муниципального образования Каменка от 16.05.2013 г. №126.

Настоящим внесением изменений в генеральный план планируется изменение границ населенных пунктов, в связи с исключением из границ земель лесного фонда и территорий не задействованных в хозяйственной деятельности.

Площадь населенных пунктов в существующих границах и планируемых границах отражены в таблице:

| наименование населенного пункта | Площадь в существующих границах, га | Площадь в планируемых границах, га |
| --- | --- | --- |
| с. Каменка | 202,12 | 200,83 |
| д. Морозова | 100,13 | 99,29 |
| з. Калашникова | 41,51 | 41,61 |
| д. Угольная | 31,82 | 30,56 |
| з. Гречехан | 55,76 | 51,4 |
| з. Макаровская | 21,76 | 21,75 |
| з. Пашкова | 24,72 | 24,71 |
| з. Вантеевская | 5,12 | 5,52 |
| з. Склянково | 24,75 | 24,73 |
| з. Махонькина | 7,2 | 5,97 |
| з. Тыргур | 15,15 | 15,15 |