Несекретно

инв. №  2112 НС

экз.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «УКЫР» БОХАНСКОГО

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор института	Ю.А.Перелыгин

Главный архитектор института	И.В. Дранкевич

Начальник градостроительного отдела                                                         Н.А.Николаевская

Главный архитектор проекта                                                                          А.Г.Немчинова

Главный инженер проекта                                                                              Е.Ю.Сарыкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-УКЫР

2012

Содержание

1. Общие положения	3

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования	5

2.1 Социальная инфраструктура	5

2.2 Жилищный фонд	7

2.3 Транспортная инфраструктура	8

2.4 Инженерная инфраструктура	11

2.4.1 Водоснабжение	11

2.4.2 Водоотведение	13

2.4.3 Электроснабжение	14

2.4.4 Теплоснабжение	15

2.4.5 Газоснабжение	16

2.4.6 Системы связи	17

2.4.7 Инженерная подготовка территории	18

2.5 Зеленые насаждения общего пользования	20

2.6 Охрана окружающей среды	21

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	22

1. Общие положения

- Общие сведения о муниципальном образовании: МО «Укыр»  расположено на востоке МО «Боханский район» Иркутской области, в долине р.Ида Муниципальное образование входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа.

МО «Укыра» наделено статусом сельского поселения. В МО «Укыр» входит 7 сельских населенных пункта: село Укыр, деревни Манькова, Петрограновка, Тачигир, Усть-Укыр, Хоргелок.

Административным центром муниципального образования является село Укыр.

Территория поселения составляет 27,7 тыс. га, численность постоянного населения по данным Всероссийской переписи населения - 2010 – 1,3 тыс. человек.

- Основные направления социально-экономического развития территории:

- Развитие сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий

- Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику поселения с развитием рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции

- Развитие малого бизнеса различных направлений материального и нематериального производства, в том числе

  - отрасли потребительского рынка, в том числе развитие приемно-закупочной деятельности.

  - сельское хозяйство.

  - транспортная деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта.

  - производство пищевых продуктов, столярных материалов.

  - заготовка и переработка дикорастущего сырья.

  - строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве.

  - социальные услуги, в том числе в здравоохранении. культурно-развлекательной деятельности. образовании.

  - услуги жилищно-коммунального сектора.

  - рекреация.

- Развитие лесной отрасли - разрабатывается инвестиционный проект по организации производства современных древесно-полимерных композитных материалов на территории поселения

- Прогнозная численность населения: к 2032 году прогнозируется стабилизация численности населения на уровне  1,3 тыс. человек.

- Предложения по изменению границ населенных пунктов

Генеральным планом МО «Укыр» предлагается расширение с. Кукыр на 2,7 га. Таким образом, площадь с. Укыр к 2020 году составит 130,5 г, а общая площадь категории земель населенных пунктов составит 510,8 га. Расширение населенного пункта планируется в северо-восточной части за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Предусмотрен перевод 2,7 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (с. Укыр).

- Основные мероприятия по охране окружающей среды:

- Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО от населения  в населённых пунктах МО «Укыр» (с.Укыр, д.Хоргелок, д.Манькова, д.Петрограновка).

- Организация пункта приёма вторичного сырья в с.Укыр.

- Закрытие и рекультивация существующей свалки ТБО.

- Обеспечение выполнения режима нормируемых санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
|  | Объекты местного значения поселения |
|  | обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | Универсальный спортивный зал* (к 2022 году) | 200-300 м2 (ориентировочная площадь земельного участка – 0,2 га) | с.Укыр | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  |  | Плоскостные спортивные сооружения (к 2022 году) | Футбольное поле со спортивными площадками 2000 -3000 м2 | с.Укыр | зона спортивных комплексов и сооружений |
|  |  | Плоскостные спортивные сооружения (к 2022 году) | Спортивная площадка (500-540 м2) | д.Манькова | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Учреждение культуры клубного типа (к 2032 году) | 20 зрит.мест | д.Петрограновка | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  |  | Учреждение культуры клубного типа (к 2022 году) | 30 зрит.мест | д.Манькова | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | организация библиотечного обслуживания населения | Библиотека (к 2022 году) |  | д.Манькова | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |

* согласно предложениям СТП Боханского района

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2032 году – тыс.м2/ свободные территории нового жилищного строительства - га) | местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | с.Укыр д.Манькова д.Петрограновка д.Хоргелок | 5,2 // 7 1,2 // 2 1,2 // 2 1,2 // 2 | зона одноэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки |

## 2.3 Транспортная инфраструктура

I очередь проектирования (до 2022 г)

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | автомобильные дороги (строительство) | основные улицы в жилой застройке, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,83 км | с. Укыр |
|  |  | участок автомобильной дороги, проходящий параллельно ул.Балтахонова | основная улица в жилой застройке, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного по-лотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжён-ность – 0,43 км | д.Хоргелок |
|  |  | автомобильные дороги (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 6,45 км | с.Укыр д.Тачигир д.Петрограновка д.Хоргелок д.Усть-Укыр д.Манькова |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения | с.Укыр д.Тачигир д.Петрограновка д.Хоргелок д.Усть-Укыр д.Манькова |
|  | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | оборудованные остановочные пункты на автобусных маршрутах (строительство) | размещение остановочных пунктов: в д.Тачигир; в д.Петрограновка; в д.Хоргелок; в д.Усть-Укыр; в д.Манькова. Остановочных пунктов должны быть оборудованны в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования») | д.Тачигир д.Петрограновка д.Хоргелок д.Усть-Укыр д.Манькова |
| Расчётный срок проектирования (2022-2032 гг) |
|  | дорожная дея-тельность в от-ношении авто-мобильных до-рог местного значения в гра-ницах населен-ных пунктов му-ниципального образования | автомобильные дороги (строительство) | основные улицы в жилой застройке, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного по-лотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжён-ность – 0,93 км | с.Укыр |
|  |  | автомобильные дороги (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), протяженность 5,0 км | с.Укыр д.Тачигир д.Петрограновка д.Хоргелок д.Усть-Укыр д.Манькова |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения | с.Укыр д.Тачигир д.Петрограновка д.Хоргелок д.Усть-Укыр д.Манькова |

## 2.4 Инженерная инфраструктура

### 2.4.1 Водоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта (мероприятия) | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоснабжения населения в границах поселения |
|  | Первая очередь |
| 1 | транспортировка воды | Строительство сетей водоснабжения | 4,6 км | с.Укыр | Санитарно-защитная полоса 10 м |
| 2 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 2 шт. | с.Укыр | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 3 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1 шт. | д. Петраграновка | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 4 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1 шт. | д. Усть-Укыр | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 5 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1 шт. | д.Хогелок | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 6 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1 шт. | д. Тачигир | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 7 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1 шт. | д. Манкова | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 8 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1 шт. | д.Лаврентьевская | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
|  | Расчетный срок |
| 1 | забор воды | Строительство нового водозабора | 4,6 км | с.Укыр | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 2 | забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | с.Укыр | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 3 | забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | д. Петраграновка | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 4 | забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | д. Усть-Укыр | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 5 | забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | д.Хогелок | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 6 | забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | д. Тачигир | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 7 | забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | д. Манкова | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |
| 8 | забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | д.Лаврентьевская | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30 от скважин) |

### 2.4.2 Водоотведение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоотведения в границах поселения Первая очередь |
| 1 | очистка сточных вод | Площадка очистных сооружений (сливная станция и очистные сооружения). | Ориентировочная проектная производительность 300 м3/сутки | на западе с.Укыр | санитарно-защитная зона 300 м |

### 2.4.3 Электроснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | организация в границах поселения электроснабжения | КТП и ВЛ 10 кВ | реконструкция по мере износа | Зона инженерной инфраструктуры (для КТП) | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СЗЗ для трансформаторных подстанций не определены. В каждом конкретном случае размер защитной зоны устанавливается отдельно |

### 2.4.4 Теплоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация теплоснабжения в границах населенных пунктов поселения |
| 1 | производство тепловой энергии | автономные источники тепла | автономные теплогенераторы (возможно использование встроенных современных автономных источников тепла (встроенных, пристроенных, крышных), работающих на твердом топливе, газе). | зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитные зоны от автономных теплогенераторов (расчетные) |

### 2.4.5 Газоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| 1 | Организация газоснабжения в границах насе-ленных пунктов поселения | Газораспределительный пункт | Строительство. Прохождение и протяжённость газораспределительной сети, количество и тип газорегуляторной установки должны быть уточнены в проекте газоснабжения и газификации поселения | зона инженерной инфраструктуры | охранные зоны- газопроводов от 2 до3 метров, отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 10 метров от границ объекта; трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. |
| 2 |  | Газопровод высокого давления |  |  |  |
| 3 |  | Газопровод низкого давления |  |  |  |

### 2.4.6 Системы связи

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи - телефонизация муниципального образования | дополнительная емкость существующей АТС (расширение) | к расчетному сроку – увеличение до 541 номеров | с.Укыр |  |

### 2.4.7 Инженерная подготовка территории

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание системы отведения поверхностного стока | Система открытой дождевой канализации и локальные очитсные сооружения закрытого типа | Устроиство дождевой канализации по пониженным частям рельефа, тальвегам. | МО «Укыр» | санитарно-защитная зона от очистных сооружений – 50м |
|  |  |  | Строительство очистных сооружений закрытого типа. | с. Укыр зона инженерной инфраструктуры |  |
| 2 | Благоустройство водных объектов | Река Ида (расчистка прибрежной зоны в зоне массового отдыха населения) | • расчистка русла от ила, мусора и растительности, на отдельных участках спрямление и углубление, • соблюдение режимов в пределах водоохранных зон и прибрежных полос; • при необходимости берегоукрепление отдельных разрушающихся участков. | МО «Укыр» зона рекреационного использования: зона акваторий | В границах прибрежных полос |
| 3 | Рекультивация нарушенных земель | комплекс работ по рекультивации нарушенных земель | – посев многолетних трав; – террасирование склонов; – организация водоотвода; – посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или дерновкой. | МО «Укыр» | Территории нарушенных земель (карст, эрозия и т.д.). |

## 2.5 Зеленые насаждения общего пользования

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика (площадь, га) | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
| 1 | Организация зеленых насаждений общего пользования. Поставка на учет. Посадка деревьев и благоустройство территории. | Зеленые насаждения общего пользования | 0,48 | с.Укыр | Зона рекреационного использования |

## 2.6 Охрана окружающей среды

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Организация централизованной системы сбора и вывоза бытовых отходов | Контейнерные площадки для сбора ТБО от населения | - | с.Укыр д.Хоргелок д.Манькова д.Петрограновка | В соответствии с СП 30-102-99 п.4.1.7 расстояние до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50, но не более 100 м. |

# 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |
| --- | --- | --- |
|  |  | регионального | местного - муниципального района | местного - поселения |
| 1 | Жилые зоны: |  |  |  |
| 1.1 | Зона одноэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки |  |  |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны: |  |  |  |
| 2.1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  |  | универсальный спортивный зал учреждение культуры клубного типа библиотека объекты торговли |
| 2.2 | Зона объектов образования |  | детский сад начальная школа-сад |  |
| 2.3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты |  |  |  |
| 3 | Зоны рекреационного использования: |  |  |  |
| 3.1 | Зона лесов и лесопарков |  |  |  |
| 3.2 | Зона зеленых насаждений общего пользования |  |  |  |
| 3.3 | Зона спортивных комплексов и сооружений |  |  | плоскостные спортивные сооружения |
| 3.4 | Зона объектов рекреации и туризма |  |  |  |
| 3.5 | Зона акваторий |  |  |  |
| 3.6 | Зона прочих территорий природного ландшафта |  |  |  |
| 4 | Зоны лесохозяйственного использования: |  |  |  |
| 4.1 | Зона эксплуатационных лесов |  |  |  |
| 5 | Производственные зоны: |  |  |  |
| 5.1 | Зона промышленных и коммунально-складских объектов |  | промышленные и коммунально-складские объекты |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |  |
| 6.1 | Зона объектов сельскохозяйственного производства |  | объекты сельскохозяйственного производства |
| 6.2 | Зона сооружений сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 6.3 | Зона сельскохозяйственных угодий |  |  |
| 6.4 | Зона для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |  |  |
| 6.5 | Зона огородных земельных участков и участков для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 7 | Зоны специального назначения: |  |  |  |
| 7.1 | Зона кладбища |  |  |  |
| 7.2 | Зона скотомогильников |  |  |  |
| 8 | Зона озеленения специального назначения |  |  |  |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  | остановочный пункт |
| 10 | Зона инженерной инфраструктуры |  | газораспределительный пункт | водозаборные сооружения канализационные очистные сооружения очистные сооружения ливневой канализации |